| Приложение |
| --- |
| к решению Совета народных депутатов города Лакинска |
| от | 24.12.2012 г. | № | 148/16 |

##### Пояснительная записка

Том 1

Положения о территориальном планировании

Муниципальный контракт № 76/5962 – 07

Заказчик:  Администрация г. Лакинска.

Корректировка генерального плана г.Лакинска выполнена авторским коллективом специалистов Мастерской градостроительства, М-5 и сектора экологии института «Владимиргражданпроект» в следующем составе:

| Консультант генплана | ГАМ, заслуж. архитектор России - С.Г.Голубев |
| --- | --- |
| Архитектурно-планировочные решения | ГАП, архитектор - В.А.Антоненко |
| Экономические расчеты и обоснования | нач.группы - М.В.Евдокимова |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер - Е.С.Васильева |
| Водоснабжение и канализация | ГИП - О.И.Иванов |
| Теплоснабжение и газоснабжение | ГИП - П.Н.Скосырев |
| Электроснабжение и средства связи | начальник группы - Т.А.Ильина |
| Природные условия, экологические проблемы, санитарная очистка, отходы, основные природоохранные мероприятия | начальник сектора ООПС - С.Ф.Юничева |
| Озелененные территории | ГИП - Г.Г.Мехедова |
| Благоустройство и инженерная подготовка территории | инженер I кат. - Л.В.Линькова |
| Графическое оформление проекта | ГАП, архитектор - В.А.Антоненко архитектор I кат. - Е.В.Едунова |

# СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план г.Лакинска состоит 
из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов – схем генерального плана 
города.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положения о территориальном планировании.

Том 2.    Обоснование проекта генерального плана. Проектные решения.

Б. Графические материалы
(схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Кол-во листов | В цвете | __ДСП__ секретно |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные материалы |  |
| 1-2 | Генеральный план (основной чертеж) | 1:5000 | 2 | 2 | ДСП |
| 3-4 | Схема зонирования территории | 1:5000 | 2 | 2 | ДСП |
| 5-6 | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5000 | 2 | - | ДСП |
| 7-8 | Схема систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации | 1:5000 | 2 | - | ДСП |
| 9-10 | Схема теплоснабжения | 1:5000 | 2 | - | ДСП |
| 11-12 | Схема газоснабжения | 1:5000 | 2 | - | ДСП |
| 13-14 | Схема электроснабжения и средств связи | 1:5000 | 2 | - | ДСП |
| 2. Обосновывающие материалы |  |
| 15-16 | План современного использования территории (опорный план) со схемой комплексной оценки территории города | 1:5000 | 2 | 2 | ДСП |
| 17-18 | Схема территориального развития города (Концепция с планировочной увязкой парных городов Собинка и Лакинск) | 1:10000 | 2 | 2 | ДСП |
| 19-20 | Схема благоустройства и инженерной подготовки территории | 1:5000 | 2 | - | ДСП |
| 21 | Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:10000 | 1 | 1 | ДСП |

Содержание тома 2

СОСТАВ ПРОЕКТА	2

Основные сведения о проектной организации_______________________________________ 7

Свидетельство о допуске к работам_______________________________________________ 8

Анкета главного архитектора проекта _____________________________________________ 10

ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	2

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ ГОРОДА ЛАКИНСКА  В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ. 
    ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЯ	2

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА	2

3. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  
    ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ  (редакция 1991 года)	2

3.1. Территориально-планировочные принципы	2

3.1.1. Планировочные решения	2

3.1.2. Объемно-пространственное решение	2

3.2. Экономическая база	2

3.3. Население	2

3.4. Жилищный фонд	2

3.5. Социальная инфраструктура	2

3.6. Озеленённые территории	2

3.7. Транспортная инфраструктура	2

3.8. Инженерная инфраструктура	2

3.8.1. Водоснабжение	2

3.8.2. Бытовая канализация	2

3.8.3. Дождевая канализация	2

3.8.4. Теплоснабжение	2

3.8.5. Газоснабжение	2

3.8.6. Электроснабжение	2

3.8.7. Средства связи	2

3.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	2

3.9. Охрана окружающей среды	2

3.10. Общие выводы анализа комплексного развития г.Лакинска  (по генплану 1991 г.)	2

3.11. Выявленные конфликтные точки и зоны в городе Лакинске	2

4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА ЛАКИНСКА	2

4.1. Характеристика природных  и инженерно-строительных условий	2

4.1.1. Краткая характеристика физико-географических  и климатических условий	2

4.1.2. Гидрология	2

4.1.3. Гидрогеология	2

4.1.4. Инженерно-геологические условия	2

4.2. Состояние окружающей среды	2

4.2.1 Состояние воздушного бассейна	2

4.2.2 Земельные ресурсы. Санитарная очистка и отходы	2

4.2.3. Подземные и поверхностные воды	2

4.3. Комплексная оценка территории	2

4.4. Экономическая база.  Функции хозяйственного комплекса города	2

4.5. Демографическая ситуация и занятость населения	2

4.6. Жилищный фонд	2

4.7. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения	2

4.8. Планировочная ситуация	2

4.9. Озелененные территории	2

4.10. Транспортная инфраструктура	2

4.10.1. Внешний транспорт	2

4.10.2. Внутренние связи	2

4.11. Инженерная инфраструктура	2

4.11.1. Водоснабжение	2

4.11.2. Бытовая канализация	2

4.11.3. Дождевая канализация	2

4.11.4. Теплоснабжение	2

4.11.5. Газоснабжение	2

4.11.6. Электроснабжение	2

4.11.7. Средства связи	2

4.12. Сводные данные  об использовании земель города Лакинска	2

5. ВЫБОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ  
    ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА	2

5.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса города	2

5.2. Основные направления  градостроительного развития города Лакинска	2

5.2.1.Обоснование вариантов территориального планирования 
         (Концепция развития города)	2

6. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА. 
    (ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)	2

6.1.Цели и задачи территориального планирования	2

6.2. Прогноз численности населения	2

6.3. Жилищное строительство	2

6.4. Социальная инфраструктура	2

6.5. Функциональное зонирование территории города	2

6.6. Развитие планировочной структуры	2

6.7. Комплексная реконструкция центральной части города.  Центр и подцентры	2

6.8. Система мероприятий по охране и использованию  объектов культурного наследия	2

6.9. Список объектов культурного наследия	2

6.10. Промышленные и коммунально-складские территории	2

6.11. Резервные территории под дальнейшее развитие  
         промышленных и коммунально-складских территорий	2

6.12. Организация санитарно-защитных зон	2

6.13. Озеленённые территории	2

6.14. Транспортная инфраструктура	2

6.14.1. Внешний транспорт	2

6.14.2. Внутренние связи	2

6.15. Инженерная инфраструктура	2

6.15.1. Водоснабжение	2

6.15.2. Бытовая канализация	2

6.15.3. Дождевая канализация	2

6.15.4. Теплоснабжение	2

6.15.5. Газоснабжение	2

6.15.6. Электроснабжение	2

6.15.7. Средства связи	2

6.15.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	2

6.16. Охрана окружающей среды.  Основные природоохранные мероприятия	2

6.16.1. Воздушный бассейн	2

6.16.2. Подземные и поверхностные воды	2

6.16.3 Защита почвы и растительности. 
           Рекомендации по организации сбора и удаления ТБО	2

6.16.4. Организация санитарно-защитных зон	2

6.16.5. Прогноз состояния окружающей среды	2

6.17. Описание проектных границ муниципального образования города Лакинска
         (городского поселения)	2

7. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА 
    НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (2010 – 2020 г.г.)	2

7.1. Экономическая база	2

7.2. Население	2

7.3. Жилищное строительство	2

7.4. Социальная инфраструктура	2

7.5. Развитие планировочной структуры	149

7.6. Озеленённые территории	2

7.7. Транспортная инфраструктура	2

7.8. Инженерная инфраструктура	2

7.8.1. Водоснабжение	2

7.8.2. Бытовая канализация	2

7.8.3. Дождевая канализация	2

7.8.4. Теплоснабжение	2

7.8.5. Газоснабжение	2

7.8.6. Электроснабжение	2

7.8.7. Средства связи	2

7.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории	2

7.8.9. Мероприятия по охране окружающей среды	2

9.	ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
       ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА г.ЛАКИНСКА	2

ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	2

# ВВЕДЕНИЕ. ИЛЛЮСТРАТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Корректировка Генерального плана г.Лакинска Владимирской области выполнена в соответствии с Муниципальным контрактом (МК №76/5962-07 от 21.09.2007г), заключенным между Администрацией города Лакинска и институтом «Владимиргражданпроект» (заказ 
№ 303 от 11.12.2006г) на основании Градостроительного Кодекса РФ № 190-ФЗ, Федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (СНиП II-04-2003), СНиП 2.07.01-89* - Градостроительство «Планировка и застройка городских и сельских поселений», и областных нормативов градостроительного проектирования, утвержденных Постановлением Губернатора от 06.05.2006 № 344.

Предыдущий генеральный план г.Лакинска был разработан институтом «Владимир-гражданпроект» в 1991 г.

В настоящее время город Лакинск имеет статус городского поселения 
(с единственным населенным пунктом).

Корректировка Генерального плана 2010 г. выполнена с учетом Концепции территориального развития городского поселения. Концепция разработана на вариантной основе и отличается от генерального плана периодом прогноза и более широким территориальным и временным охватом. Генеральный план рассчитан на период 20 лет, 
а концепция дает прогноз на 30-40 лет. В результате концепции и проекта генерального плана Заказчик может учесть предложения по перспективному изменению административных границ, сбалансированному зонированию территории, последовательности мероприятий целенаправленной градостроительной политики по этапам всех видов строительства.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации, Генеральный план города является документом территориального планирования и определяет назначение территорий города, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования.

Генеральный план городского поселения является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию в его административных границах.

Генеральный план городского поселения определяет основные направления развития и организации его территории на расчётный срок до 2030 года с первой очередью строительства до 2020 года, и включает варианты его территориального развития на перспективу 30 – 40 лет (Концепция).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития городской инфраструктуры, проектов планировки частей города, а также программ социально-экономического развития города.

Проект корректировки генерального плана разработан на стереотопографической съемке М 1:2000, выполненной Предприятием № 7 ГУГиК при СМ СССР в 1984 – 85 г.г., с корректировкой топосъемки М 1:2000 (уменьшенной до М 1:5000) по космоснимкам 
ЗАО «Гео-Альянс», представленной Заказчиком в 2007 году.

Система координат местная.

Система высот Балтийская.

В данной работе использованы также следующие материалы:

- Проект детальной планировки Центральной части г.Лакинска, 
«Владимиргражданпроект», 1979 г.

- Проект районной планировки Собинского района, «Владимиргражданпроект», 1981 г.

- Схема развития и размещения объектов туризма на период до 2006г., «Владимиргражданпроект», 1983 г.

- Генеральный план г.Лакинска (Корректировка), «Владимиргражданпроект», 1991 г.

- Схема территориального планирования Собинского муниципального района (1 этап), «Владимиргражданпроект», 2008 г.

- Схема территориального планирования Владимирской области (2 этап), 
ЦНИИП Градостроительства РААСН, 2010 г.

После утверждения генерального плана необходимо разработать проекты планировки площадок первоочередного освоения и реконструкции центральной части города Лакинска, а так же проекты границ территорий и проекты зон охраны объектов культурного наследия.

После разработки и утверждения проектов зон охраны и проектов границ территорий объектов культурного наследия в Генплан должны быть внесены соответствующие проектам изменения в установленном законом порядке.

# 1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ ГОРОДА ЛАКИНСКА 
В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ.
ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование город Лакинск имеет статус городского поселения с единственным населенным пунктом. Он находится в центральной части Собинского района (занимая 0.58% его площади), в 3.5 км. севернее районного центра г.Собинки.

Город Лакинск является важным промышленным центром района и рассматривается как логистический транспортный узел в увязке с городом Собинка (по модели ЦНИИП градостроительства).

Экономико-географическое положение города Лакинска определяется размещением двух важных транзитных транспортных артерий, проходящих через город: железной дороги Москва – Н.Новгород и автомагистрали федерального значения М-7 «Волга».

Общая площадь земель М.О. г.Лакинск составляет 967 га. (на 01.01.2007 г).

Границы городского поселения практически совпадают с границами населенного пункта г.Лакинска.

Основные особенности градостроительной ситуации г.Лакинска и его пригородов:

- через город «проходит» главная композиционная ось района – направление Москва – Нижний Новгород (на перспективу международный транспортный коридор №2 «Транссиб»). Эта же ось в пределах города является отрезком туристского маршрута «Золотое кольцо России»;

- железная дорога Москва – Н.Новгород и автомобильная дорога федерального значения М-7 «Волга», проходящие через территорию города, выполняют функции внешних связей, города Лакинска Собинского района и региона в целом.

Поскольку ближайшая к райцентру ж.д. станция Ундол находится в г.Лакинске, город является также важным промышленным и транспортно-пересадочным узлом для города Собинки и всего муниципального района. Вместе с тем, в перспективе г.г. Лакинск и Собинка рассматриваются совместно как центр развития транспортно-логистических функций (терминология ЦНИИП градостроительства).

Территория МО граничит с землями трех сельских поселений: Воршинское, Копнинское и Куриловское. Причем на этих землях размещена значительная часть мест приложения труда жителей Лакинска наряду с основными городскими предприятиями. Так в деревне Демидово (Воршинское сельское поселение) имеются промпредприятия: а) по производству фанеры, б) по производству клееного бруса, в) по производству мягкой мебели, г) швейное производство. Эта группа предприятий граничит с г.Лакинском на востоке.

С северо-востока к городу примыкает птицефабрика «Курс» (Куриловское сельское поселение), санитарно-защитная зона которой (1000 м) накрывает большую часть территории города Лакинска.

Вплотную к границе М.О. г.Лакинск примыкают 3 сельских населенных пункта, на севере – пос.Ундольский, на востоке – д.Демидово, на юге – д.Хреново.

Кроме того, вблизи города на расстоянии 1.0 км от границы расположены д.Лапино (юго-западное направление), д.Васильевка (северо-восточное направление). Все эти прилегающие сельские населенных пункты относятся к трем сельским поселениям муниципального рай	она, однако центром их притяжения является город Лакинск.

Удаленность г.Лакинска от районного центра – 3.5 км, от областного центра – 30 км, от Москвы – 140 км.

Вдоль всей южной границы Лакинска (за железной дорогой) к городу примыкают обширные сельхозугодия в пойме реки Клязьмы. Она же формирует бассейн композиционного взаимодействия речных панорам городов Лакинска и Собинки (архитектурно-ландшафтный комплекс).

С ростом темпов автомобилизации и подвижности населения можно отметить постепенное расширение интеграции гг. Собинка и Лакинск по трудовым ресурсам и коммунальному хозяйству, не только как соседних (парных) городов, но и с учетом активизации маятниковых миграций через г.Лакинск в направлении областного центра и столичного региона (регулярные трудовые, культурно-бытовые и рекреационные поездки и пр.). Это взаимосвязанное функционирование двух городов в определенный период подкреплялось даже их административным подчинением одному городскому совету народных депутатов.

Описание существующих границ 
муниципального образования город Лакинск 
(городское поселение)

На севере граница муниципального образования город Лакинск проходит от т.1, совмещаясь с границей муниципального образования Куриловское, проходит по оврагу в юго-восточном направлении, далее в северо-восточном направлении по границе землепользования ОАО ПАФ «Курс», далее граница идет в восточном, южном направлениях, совмещаясь с западной границей садоводческого товарищества «Надежда» и д.Демидово до т.2. Затем граница идет в южном направлении и на 156 км + 30 м пересекает автомобильную дорогу «Волга-1», совмещаясь с западной границей муниципального образования Воршинское, пересекает участок Горьковской железной дороги Москва – Н.Новгород и идет по границе землепользования ОАО «Воршанское».

На юге граница муниципального образования идет в западном направлении вдоль проселочной дороги и пересекает автомобильную дорогу Собинка – Лакинск. Далее идет по границе землепользования ОАО ПАФ «Курс», совмещаясь в т.3 с границей муниципального образования Копнинское, идет по границам землепользования ОАО им.Лакина, доходит до автомобильной дороги Лакинск – Заречное.

На западе граница идет в северо-западном направлении до автомобильной дороги «Волга-1», пересекает ее на 149 км + 500 м и далее идет в северо-восточном направлении по границе земель, находящихся в долевой собственности членов ОАО им.Лакина, доходит до 40 квартала Ундольского лесничества Собинского лесхоза, смыкаясь с северной границей муниципального образования.

Далее граница идет по южной границе поселка Ундольский. Затем в северо-западном направлении по восточной границе этого поселка, далее в восточном и юго-восточном направлении по южной границе 31 квартала Ундольского лесничества Собинского лесхоза смыкается с т.1.

Уточненное описание границы муниципального образования город Лакинск
(городское поселение)

На севере граница муниципального образования город Лакинск от т.1, совмещаясь с границей муниципального образования Куриловское, проходит по оврагу в юго-восточном направлении по границе землепользования ОАО ПАФ «Курс», далее по границе земельного участка администрации муниципального образования Куриловское, пересекает автодорогу Собинка – Лакинск – Ставрово и продолжает движение в северо-восточном, восточном, южном направлении по границе землепользования ОАО ПАФ «Курс», далее граница совмещается с западной границей садоводческого товарищества «Надежда», огибает с севера и запада территорию, занимаемую ИП  П.Камоза, и движется в южном направлении, совмещаясь с западной границей д.Демидово, пересекает на 156 км + 30 м автомобильную дорогу «Волга», далее совмещаясь с южной границей д.Демидово и южной стороной полосы отвода данной автодороги движется на восток, а затем снова на юг по западной границе промплощадки, пересекает железную дорогу Москва – Нижний Новгород и доходит до т.2.

На юге граница муниципального образования совпадает с границей муниципального образования Воршинское и движется от т.2 в западном направлении по границе землепользования ОАО «Воршанское», проселочной дороге, пересекает автодорогу Собинка – Лакинск – Ставрово, далее идет по границе землепользования ОАО ПАФ «Курс» и доходит до т.3.

От т.3, совмещаясь с границей муниципального образования Копнинское, граница муниципального образования идет по западной границе садоводческого товарищества «Родник», совмещенной с южной стороной полосы отвода железной дороги Москва – Нижний Новгород, пересекает железную дорогу и продолжает движение по границам землепользования ОАО им.Лакина, доходит до автомобильной дороги Ундол – Копнино – Жохово, меняет направление на южное и продолжает движение по правой стороне полосы отвода до федеральной автодороги Волга, которую пересекает и меняя направление на западное идет по северной стороне полосы отвода до границы садоводческого товарищества «Мелиоратор», огибает его с восточной стороны и совмещаясь с границей землепользования ОАО им.Лакина движется в северо-восточном направлении, огибает с юга и востока поселок Ундольский и по южной границе 40, 31 кварталов Ундольского участкового лесничества территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Собинское лесничество» доходит до исходной т.1.

Генеральный план города Лакинска разработан в существующих границах города (Закон Владимирской области от 06.05.2005г. № 38-03) с последующим поэтапным включением дополнительных территорий (после проведения соответствующих согласований по мере необходимости) в границы муниципального образования для перспективного развития городского поселения.

# 2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Город Лакинск расположен на федеральной автомагистрали М-7 «Волга» Москва – Н.Новгород (ныне отрезке маршрута «Золотое кольцо России»), в 30 км к западу от г.Владимира.

Город получил свое развитие от бывшего села Ундол, которое связано с именем А.В.Суворова. Оно в настоящее время является составной частью г.Лакинска и находится в юго-западной части города.

Бывшее село Ундол расположено на речке Ундолке. Впервые упоминается в 1611 году.

В 1693 году усердием помещика стольника Петра Васильевича Головина в Ундоле была построена, ныне существующая, церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери.

В 1859 году на церковные средства пристроена к церкви теплая трапеза с престолами: в честь преподобного Сергия Радонежского чудотворца и в честь святителя и чудотворца Николая, и колокольня; в 1870 г. также на церковные средства церковь и колокольня обнесены каменною оградою.

Действующий храм Казанской иконы Божьей Матери с колокольней представляет большой исторический и архитектурно-художественный интерес, как пример бесстолпного пятиглавого храма XVII в, также связанный с имением А.В.Суворова.

Ундольский приход состоял из села (154 дв.) и деревень: Хреново, Лапино, Петрушино, Алексеевки, Тюриков, Александровки и сельца Быкова. Всех дворов в приходе 326, душ мужского пола 1164 и женского пола 1301.

В XVIII в. с.Ундол было куплено А.В.Суворовым (1730 – 1800) – великим русским полководцем. Его усадьба находилась в парке напротив церкви, на другом берегу речки Ундолки. Дом не сохранился, остались только частично контуры фундаментов. Здесь А.В.Суворов жил в 1784 – 86 г.г. где был им написан трактат «Наука побеждать», построил школу для крестьянских детей.

От имения сохранилась часть липовой рощи. Однако, мемориальная «Суворовская зона», пригодная для посещения туристами, не сформирована.

Село Ундол является родиной известного русского собирателя и исследователя памятников старославянской письменности В.М.Ундольского. Собранная им коллекция рукописей и древних книг хранится ныне в Российской государственной библиотеке.

В 1883 году в селе Ставрово, фабрикантом Родионом Бажановым было основано «Товарищество Ставровской мануфактуры Родиона Бажанова».

В 1889 году мануфактура была переведена, по причине удаленности от шоссейной дороги, в село Ундол, что стояло на дороге, и ещё этому способствовало наличие здесь рабочей силы – крестьян из соседних деревень. Поселок возник одновременно с фабрикой.

Росла фабрика, рос и поселок. Его назвали Бажановкой.

После Октябрьской революции, согласно постановлениям Московского экономического комитета, в 1918 году фабрика была национализирована.

В 1923 году фабрике было присвоено имя известного революционера – Михаила Игнатьевича Лакина, убитого в поселке 29 ноября 1905 году.

В 1927 году была построена «первая при Советской власти прядильная фабрика», на её открытие приезжал председатель ВСНХ СССР В.В.Куйбышев.

В Лакинске, кроме фабрики, сохранились здания, построенные в 20-е – 30-е годы прошлого столетия, это деревянные жилые дома по проспекту Ленина, а также кирпичные постройки в стиле конструктивизма: клуб (открыт накануне октябрьских торжеств в 1931 г.) 
и школа №1 (открыта в 1934 году) на центральной площади города.

Современная главная площадь города была заложена в начале 30-х годов, на плато, расположенном севернее федеральной автомагистрали М-7 «Волга».

Поселок строился в те годы по проектам владимирского архитектора А.В.Столетова.

В январе 1969 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок был преобразован в город районного подчинения. Он стал двадцатым городом на карте Владимирской области.

Сегодня Лакинск – это город с 16-тысячным населением. К основным промышленным предприятиям в городе, можно отнести: МУП «Лакинская мануфактура», ООО «Нексус», ООО «Гофропак технологии», ЗАО «Неокорм», ОАО «Лакмол», ООО «РуДо-АКВА» филиал «Лакинский пивзавод» и другие.

# 3. АНАЛИЗ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ПО ПРЕДЫДУЩЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПЛАНУ 
(редакция 1991 года)

## 3.1. Территориально-планировочные принципы

Предыдущий генеральный план г.Лакинска был разработан институтом «Владимиргражданпроект» в 1991 году (ГАП Антоненко В.А.). Проект охватывал период 
с 1991 по 2010 год с выделением первой очереди до 1995 г. и промежуточного срока – 
2000 год.

На период реализации прежнего генплана приходится три различных хозяйственно-экономических и политических периода в стране: а) конец доперестроечного периода, характеризующийся сугубо плановым ведением хозяйства, б) последующий – переходный, полностью видоизменивший прежние тенденции, в) перестроечный с ведением хозяйства 
в рыночных условиях.

Расхождения показателей развития этих трех этапов весьма значительны и объясняются, прежде всего, спадом экономики второго этапа, что отразилось на всех, без исключения, сферах ведения хозяйства и градостроительных аспектах.

В результате неблагоприятных демографических процессов население не достигло проектных 22.0 тыс.чел. и составляло на 01.01.2007 г. – 16.02 тыс.чел.

### 3.1.1. Планировочные решения

В части реализации планировочных решений предыдущего генерального плана 1991 г. следует отметить следующие позиции:

- в территориальном развитии, частично город вышел за пределы проектной городской черты 1991 года в северо-западном и южном направлениях;

- развитие территорий предусмотренных генпланом под индивидуальную усадебную застройку в юго-западном и южном направлениях не реализовано:

- предлагаемое генпланом упорядочение и новое строительство малоэтажной (2-3 эт.) застройки в юго-восточной части города не реализовано;

- предлагаемое генпланом строительство многоэтажной (4-5 эт.) застройки на реконструируемых территориях в центре города, а также новое строительство западнее улицы 21 Партсъезда не реализовано;

- развитие промышленно-коммунальных зон намеченных генпланом в северной, северо-восточной и юго-восточной частях города не реализовано;

- не реализованы территории подцентров, предложенные генпланом в юго-западной, северо-восточной и южной частях города;

- не реализованы территории, отведенные под зоны отдыха, примыкающие к городу в южном направлении;

- по генплану территорию д.Демидово предполагалось включить в границу города Лакинска – не реализовано.

Основополагающая идея территориальной организации города – сохранение его центральной части с организацией линейного центра города вдоль центральной улицы Лакина – Ленина – Мира последовательно, но с большим отставанием, реализуется, 
в основном, в соответствии с Генеральным планом.

### 3.1.2. Объемно-пространственное решение

Идея центрального ядра города с включением в него Дома культуры, общеобразовательной школы, детской школы искусств, библиотеки, объектами соцкультбыта, с системой зеленых насаждений в целом реализована с частичными изменениями.

Не реализовано строительство детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ в юго-западной, южной, северной и центральной частях города.

Не реализовано строительство новых инфраструктурных объектов предусмотренных генпланом: городского рынка, автостанции, кинотеатра, стадиона, клуба птицефабрики, а действующие объекты обслуживания расположены бессистемно и не образуют целостный облик городского центра и главной улицы г.Лакинска.

## 3.2. Экономическая база

Основным предприятием города являлась хлопчатобумажная прядильно-ткацкая фабрика им.Лакина, в подчинении фабрики находился цех по производству кирпича. Кроме того, в городе работали: ремонтно-механический завод, фабрика мебельных деталей, Собинский молокомбинат, Лакинское производственное предприятие.

Генеральным планом 1991г предусматривалось повышение эффективности использования существующего потенциала за счет реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий.

Фактически, за период с 1991 года развитие промышленных предприятий происходило более медленными темпами, наблюдался спад производства и разбалансированность экономики во всех сферах хозяйствования.

Если генпланом намечалось, что к 2010 году во всех отраслях промышленности города будет занято порядка 4,98 тыс. чел, то в настоящее время эта величина определена в
2,24 тыс.чел.

Сопоставление проектных (генплана 1991г.) и фактических (2008г.) 
показателей по отраслевой структуре промышленности

Табл.№ 1

| Отрасли промышленности | Единица измерения | По генеральному плану (1991г.) | Фактически достигнуто на 1.01.2008г. | Реализация %% на 1.01.2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 1995г. | Расчетный срок 2010г. |  |  |
| Машиностроение и металлообработка | -“- | 0,17 | 0,17 | 0,20 | - | 0 |
| Легкая промышленность | -“- | 3,50 | 3,50 | 3,57 | 0,42 | 12 |
| Пищевая промышленность | -“- | 0,39 | 0,39 | 0,43 | 1,03 | 240 |
| Промышленность строительных материалов | тыс.чел | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,03 | 50 |
| Прочие отрасли | -“- | 0,45 | 0,50 | 0,72 | 0,76 | 105 |
| ИТОГО: | тыс.чел | 4,57 | 4,62 | 4,98 | 2,24 | 45 |

На 1.01.1990г. в городе функционировали четыре строительно-монтажных организации, в которых были заняты 740 человек. В настоящее время численность занятых в сфере строительства составляет порядка 5% от намеченной генеральным планом (1991 г).

На предприятиях внешнего транспорта в настоящее время занято порядка 100 чел.,
что составляет 14 % от намеченного генеральным планом (720 чел.).

Из предприятий сельского хозяйства в городе действовала птицефабрика им.60-летия СССР. На фабрике намечалась реконструкция и расширение на другой площади, что не было реализовано.

Изменения в экономике отразились на структуре занятости. При сокращении общей численности занятых на предприятиях города, ежегодно увеличивалась численность предпринимателей.

## 3.3. Население

По расчетам прежнего генплана численность населения г. Лакинска должна была вырасти с 19,2 до 22,0 тыс. человек на расчетный срок, в том числе 19,6 тыс. человек на
I очередь. Намечалась устойчивая тенденция к увеличению населения, связанная с интенсивным развитием промышленности.

Фактически, население не достигло параметров генплана. Современная численность составляет порядка 73% от проектной численности генплана, что объясняется серьезными изменениями в социально-экономической жизни, как города, так и страны в целом. Падение производства, обострение социальных проблем повлияли на создание неблагоприятной демографической обстановки: резкого снижения темпов естественного и механического прироста населения.

Для анализируемого периода характерно снижение доли численности населения моложе трудоспособного возраста с 24,5% на начало 1991г. до 15,5% на начало 2008г., при этом, доля населения старше трудоспособного возраста изменилась незначительно с 20,7% на начало 1991г. до 19,8% на начало 2008 г. Доля населения в трудоспособном возрасте достаточно высока – 64,7%.

Сопоставление проектных (генплана 1991г.) и фактических (2008г.)
 показателей по населению

Табл.№ 2

| Показатели | Единица измерения | По генеральному плану (1991г.) | Факти-чески достигнуто 1.01.2008г. | Реализа-ция %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | Первая очередь 1995г. | Расчетный срок 2010г. |  |  |
| Численность населения | Тыс.чел. | 19,2 | 19,6 | 22,0 | 16,15 | 73 |
| Возрастная структура населения: | %% | 100 | 100 | 100 |  |  |
| дети до 15 лет | %% | 24,5 | 23,9 | 22,0 | 15,5 | 70 |
| трудоспособный возраст | %% | 54,8 | 55,1 | 56,0 | 64,7 | 116 |
| старше трудоспо-собного возраста | %% | 20,7 | 21,0 | 22,0 | 19,8 | 90 |
| Занято в экономике города | тыс.чел. | 10,16 | 10,47 | 11,97 | 4,77 | 40 |

Очевидным является старение населения города, чем и объясняется вышеупомянутая смена процентных соотношений нетрудоспособных возрастов населения.

По расчетам генплана 1991 года общая численность занятого населения города должна была вырасти с 10,16 тыс.чел. до 11,97 тыс.чел. В настоящее время общая численность занятого населения составляет 4,77 тыс.чел.

Уровень зарегистрированной безработицы к численности экономически активного населения в настоящее время составляет 0,8%.

## 3.4. Жилищный фонд

Генеральным планом 1991 г. было предусмотрено увеличение объемов жилищного фонда к 1995 г. (I-очередь) до 393,4 тыс.кв.м общей площади, к 2010 г. (расчетный срок) до 494,2 тыс.кв.м и довести среднюю норму обеспеченности населения общей площадью до 20,1 кв.м на человека (I-очередь) и 22,5 кв.м на человека (расчетный срок). Среднегодовой объем нового строительства планировался – 7,2 тыс кв.м.

Генпланом планировалось осуществить строительство 70% объемов нового жилищного фонда на свободных территориях, 30% - на реконструируемых.

В генеральном плане предлагалось новое жилищное строительство соотношением 75,7% - 5 этажные дома, 2,9% - 2 этажные, 21,4% - 1-этажные жилые дома.

Предусматривалось строительство 5-этажной секционной застройки в Центральном районе (микрорайон №4) на реконструируемых территориях.

Резервные территории предусматривались в Юго-Западной части города, а также вблизи д.Хреново и д.Демидово на свободных от застройки территориях, а также на территории утиного производства.

Объем существующего жилищного фонда составляет 72% от намеченного генпланом. Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью составляет 22,4 кв.м на человека.

За рассматриваемый период изменилось соотношение жилищного фонда, находящегося в различных формах собственности. Резко возросло количество жилищного фонда, находящегося в частной собственности (с 16,2% до 83%). Жилищный фонд, находящийся в муниципальной собственности, уменьшился (с 83,8% до 17 %).

Сопоставление проектных (генплана 1991г.) и фактических (2008г.) 
показателей по жилищному строительству

Табл. № 3

| Показатели | Единица измерения | По генеральному плану (1991г.) | Фактически достигнуто 1.01.2008г. | Реализация %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-очередь 1995г. | Расчетный срок |  |  |
| Жилищный фонд, всего: | тыс.кв.м общ.пл. | 357,6 | 393,4 | 494,2 | 356,8 | 72 |
| Жилищная обеспеченность | кв.м/чел | 18,7 | 20,1 | 22,5 | 22,4 | 100 |
| Новое жилищное строительство | тыс.кв.м общ.пл. | - | 36,0 | 144,5 | Нет данных | - |
| Среднегодовой объем жилищного строительства | тыс.кв.м общ.пл. | - | 7,2 | 7,2 | Нет данных | - |

## 3.5. Социальная инфраструктура

Из приведенных в таблице № 4 данных видно, что фактическая емкость учреждений образования, здравоохранения, культуры значительно ниже предусмотренных предыдущим генеральным планом. Это объясняется, как недостатком финансирования, так и уменьшением потребности, обусловленной сокращением численности населения.

Сопоставление проектных (генплана 1991г.) и фактических (2008г.) 
показателей по социальному и культурно-бытовому строительству

Табл. №4

| Показатели | Единица измерения | По генеральному плану (1991г.) | Фактически достигнуто 1.01.2008г. | Реализация на 1 тыс.жит %% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный год | I-очередь 1991г. | Расчетный срок |  |  |
| Общеобразовательные школы / на 1000 жителей | мест | 1480 77 | 2490 127 | 3080 140 | 1607 95 | 68 |
| Детские дошкольные учреждения / на 1000 жителей | мест | 1460 76 | 1750 89 | 1980 90 | 1010 59 | 66 |
| Больницы / на 1000 жителей | коек | 105 5,5 | 105 5,4 | 105 4,7 | 100 6,2 | 130 |
| Поликлиники / на 1000 жителей | пос/смена | 280 14,5 | 280 14,3 | 280 12,7 | 280 17,3 | 136 |
| Кинотеатры / на 1000 жителей | мест | - | - | 770 35 | 0 | 0 |
| Клубы и ДК / на 1000 жителей | мест | 964 50 | 964 49,2 | 1760 80 | 480 30 | 40 |
| Библиотеки / на 1000 жителей | тыс.том. | 63,6 3,3 | 63,6 3,3 | 110 5 | 45 2,8 | 56 |
| Спортивные залы / на 1000 жителей | кв.м.зала | 96 5 | 96 5 | 1320 60 | 682 42 | 70 |
| Плавательные бассейны / на 1000 жителей | кв.м зеркала воды | 225 12 | 225 12 | 440 20 | 150 9 | 45 |
| Предприятия торговли/ на 1000 жителей | кв.м торг.пл. | 3970 207 | 3970 203 | 6160 280 | 5989 370 | 132 |
| Предприятия общепита / на 1000 жителей | пос.мест | 288 15 | 288 14,7 | 880 40 | 475 29 | 73 |
| Предприятия бытового обслуживания / на 1000 жителей | раб.мест | 56 3 | 56 3 | 198 9 | 85 5 | 56 |
| Гостиницы / на 1000 жителей | мест | - | - | 132 6 | 69 4 | 67 |
| Бани / на 1000 жителей | мест | 300 15 | 300 15 | 300 13 | Нет данных | Нет данных |
| Пожарные депо / на 5000 жителей | машин | - | - | 4 0,2 | 3 0,2 | 100 |

## 3.6. Озеленённые территории

По генеральному плану 1991г. площадь озелененных территорий общего пользования в городе на исходный год генплана составляла 3.6 га, с обеспеченностью 1.9 м2 на человека, при норме 10 м2. Проектом намечалось создание насаждений общего пользования, ограниченного пользования и специального назначения – насаждений санитарно-защитных зон.

На промежуточный срок (2000 г.) планировалось увеличить площадь насаждений общего пользования до 9.9 га, на расчетный срок - 2010 г довести до 48.4 га, 
с обеспеченностью 20.4 м2 на человека, в том числе, устройство городского парка в центральной части на площади 15.0 га, частичное формирование городской зоны отдыха в пойме р. Ундолка (у озера), устройство скверов и бульваров в жилой застройке.

За истекший период ни одно из запланированных крупных зеленых устройств, 
с соответствующим по нормативным требованиям благоустройством, в городе не создано. В настоящее время площадь озелененных территорий общего пользования практически не изменилась. До сих пор в Лакинске отсутствует городской парк.

Таким образом, проектные предложения в полном объеме не реализованы.

## 3.7. Транспортная инфраструктура

1. Внешний транспорт

а). Железнодорожный транспорт

Генеральным планом, разработанным институтом «Владимиргражданпроект» в 1991году, намечалось:

- строительство нового приемоотправочного пути нечетных пассажирских и грузовых поездов;

- строительство второй высокой платформы;

- проектно-сметной группой НОД-6 Владимирского отделения Горьковской железной дороги в 1985 году был разработан проект железнодорожного вокзала на 100 пассажиров с встроенным постом ЭЦ на ст. Ундол. Генеральным планом предлагалось строительство объединенного железнодорожного и автобусного вокзалов на территории ст. Ундол на 
l очередь строительства.

Ни одно из выше перечисленных мероприятий к настоящему времени не реализовано.

б). Автомобильный транспорт

Институтом ГипродорНИИ было разработано «Технико-экономическое обоснование реконструкции автодороги Москва-Уфа на участке 88км- начало обхода г.Владимира», которым предусматривалось строительство северного обхода г. Лакинска на 1996-2000гг. Генеральным планом предлагалось трассу обхода несколько изменить, с целью сохранения целостности пригородной зеленой зоны г.Лакинска (леса l группы), а также возможности дальнейшего развития города в восточном направлении. При строительстве обхода предусматривалось строительство двух путепроводных развязок (на въезде-выезде), развязки типа «клеверный лист» (на пересечении с дорогой «Собинка-Лакинск-Ставрово») 
и путепровода на пересечении с дорогой на Степаньково.

Кроме того, генеральным планом на перспективу предлагалось строительство автодороги, связывающей центр нового жилого района в юго-западной части г.Лакинска с г.Собинкой. При этом предусматривалось строительство нового моста через р.Клязьму и автодорожного тоннеля под насыпью магистральной железнодорожной линии «Москва - Н.Новгород».

Для обслуживания расчетного пассажиропотока намечалось строительство совмещенного железнодорожного и автобусного вокзалов на ул. Вокзальной. Проектная вместимость автовокзала –75 чел.

К настоящему времени ни одно из выше перечисленных мероприятий не реализовано.

2. Внутренние связи

а). Улично-дорожная сеть

Табл.№5

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Намечалось по генплану | Фактически достигнуто |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |  |
| 1. | Протяженность магистральной улично-дорожной сети | км | 14.8 | 26.5 | 9.9 |
| 2. | Плотность магистральной улично-дорожной сети | км/км2 | 1.8 | 2.8 | 1.7 |

б). Городской транспорт

Всю работу по перевозке грузов, а также пассажирские перевозки: городские, пригородные и междугородние (включая такси) на момент разработки генплана (1991г) осуществляло Собинское ПАТО, расположенное в г. Лакинске по адресу: ул. Мира,18 
(на территории площадью 3,81 га). На расчетный срок предполагалось сохранить ПАТО на прежней территории, увеличив парк грузовых автомобилей, автобусов и такси. В настоящее время ПАТО не существует.

Количество автомототранспорта и уровень автомобилизации

Табл.№ 6

| № п/п | Вид автотранспорта | Ед.изм | Период строительства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На период разработки генплана 1991г. (население 19,1тыс. чел.) | Намечалось по генплану на расчетный период (население 22,0 тыс. чел.) | Фактически достигнуто (население-15,89тыс. чел.) |
|  |  |  | всего | на 1 тыс. жит. | всего | на 1 тыс. жит. | всего | на 1 тыс. жит. |
| 1. | Грузовые автомобили | ед. | 221 (ПАТО) | 11,6 | 330 | 15 | 470 | 30 |
| 2. | Легковые таксомоторы | ед. | 5 | 0,26 | 22 | 1 | нет данных | - |
| 3. | Легковой индивидуальный транспорт | ед. | 497 | 26 | 2420 | 110 | 2473 | 156 |
| 4. | Мототранспортные средства | ед. | 1432 | 75 | 1980 | 90 | 283 | 18 |
| 5. | Автобусы | ед. | 72 (ПАТО обслужи-вает Лакинск и Собинку) | 2,0 | нет данных | нет данных | 32 (в т. ч. 8 ед. принадл. физ. лицам) | 2,0 |
|  | Итого | ед. | 2227 |  | 4752 |  | 3258 |  |

Предыдущим генпланом (1991г.) предполагалось развитие сети городского общественного пассажирского транспорта. Однако на настоящий момент, в связи с общим кризисом в экономике, развития транспортной сети не произошло.

## 3.8. Инженерная инфраструктура

### 3.8.1. Водоснабжение

Анализ реализации, намеченного генеральным планом развития системы водоснабжения города, показал следующее:

- источники водоснабжения города, схема и система сохранились без изменения;

- за прошедшие годы производился капитальный ремонт существующих сетей водопровода;

- пробурено 2 артскважины;

- построено около 5,0 км водопроводных сетей.

### 3.8.2. Бытовая канализация

Анализ реализации намеченным генеральным планом развития системы канализации показал следующее:

- схема и система канализации города сохранились без изменений;

- в 2005 г. построены очистные сооружения канализации производительностью 
2500 м3/сут. (912,5 тыс.м3/год), территория существующих очистных сооружений;

- построено около 2,0 км канализационных сетей.

### 3.8.3. Дождевая канализация

По системе дождевой канализации не было реализовано ни одно проектное решение.

### 3.8.4. Теплоснабжение

Анализ комплексного развития по предыдущему генеральному плану (редакция 
1991 года) показал, что проектные решения по теплоснабжению реализованы не полностью. Не построены котельные по улицам Школьная и Суворова.

Построены котельные №1 и №3, модульная котельная по ул. Лермонтова.

### 3.8.5. Газоснабжение

Анализ реализации генерального плана, разработанного в 1991 году, показал, что темпы газификации г. Лакинска не соответствуют показателям, предусмотренным на расчетный срок (2010 г.).

По данным ОАО «Владимироблгаз» в настоящее время газифицировано 6513 квартир, что составляет  83%. Количество квартир на сжиженном газе по сравнению с 1991 годом снизилось на 16% и составляет 1937.

Переведены на газовое топливо существующие котельные.

### 3.8.6. Электроснабжение

Предыдущим генеральным планом (1991г) увеличение мощности существующих подстанций 110/35/10 кВ «Ундол» и 35/10 кВ «Лакина» не предусматривалось.

Схему питания указанных ПС  изменять не предполагалось.

На начало разработки настоящего генплана электроснабжение потребителей 
г.Лакинска осуществлялось от Владимирской энергосистемы через подстанцию 
ПС-110/35/10,0 кВ «Ундол» - с установленной мощностью трансформаторов (2х40+1х31,5 МВА)  111,5 МВА, расположенной в черте города.

Источник питания – ПС «Владимирская» 750/500/220/110/35/10 кВ.

ПС «Ундол», как центр питания города Лакинска, имеет связи с районными электроподстанциями и Московской энергосистемой.

Электрические сети 110/35 кВ находятся в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго».

От ПС «Ундол» отходят следующие линии электропередачи:

- ВЛ -110 кВ «Владимирская - Ундол» - питающая линия, двухцепная, год ввода 
в эксплуатацию – 1983,

- ВЛ -110 кВ «Ундол – Болдино (Тяговая)», год ввода в эксплуатацию – 1958,

- ВЛ -110 кВ «Ундол – Копнино - Мишеронь» двухцепная, год ввода в эксплуатацию – 
1973-1998,

- ВЛ -35 кВ «Ундол – Вышманово» двухцепная, год ввода в эксплуатацию – 1986.

Вблизи границ территории города проходит транзитом ВЛ-110 кВ  «Владимирская – Базовая».

ПС 35 кВ «Лакина» и линия ВЛ-35 кВ «Ундол – Лакина» (двухцепная) - ведомственные.

### 3.8.7. Средства связи

В предыдущем генеральном плане (1991г) для телефонизации селитебной территории на проектный срок при условии 100% охвата, планировалось иметь 7700 номеров автоматической телефонной связи. Также, для полного удовлетворения в телефонизации на расчетный срок планировалось переоснащение действующих городских АТС более компактным оборудованием и строительство новой АТС. В настоящее время число абонентских устройств составляет 89% от монтируемой емкости (2225 номеров).

В разделе «Радиовещание» планировалось увеличение количества радиоточек до 6850 штук. Радиовещание города на все сроки проектирования должно было обеспечиваться от  районного узла связи.

В настоящее время в городе Лакинске действуют:

- узел эфирного вещания на УКВ ЧМ диапазоне, «Радио России»;

- интерактивное телевидение – IP TV.

### 3.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

Генеральным планом г.Лакинска, выполненным институтом «Владимиргражданпроект» в 1991г., предусматривались следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Вертикальная планировка территории.

- Дождевая канализация.

- Благоустройство русел рек, ручьёв и озёр.

- Благоустройство оврагов.

Все вышеуказанные мероприятия выполнены не были.

## 3.9. Охрана окружающей среды

Анализ реализации предыдущего генплана (1991 г) в части охраны окружающей среды показывает, что большинство намеченных мероприятий не выполнены:

- Не осуществился планируемый вынос следующих предприятий: городских очистных сооружений, базы райпотребсоюза.

- Планируемое строительство северного обхода федеральной трассы Москва – Уфа 
не осуществилось.

- Планируемое строительство южной магистрали Лакинск – Собинка не осуществилось.

- Практически не велись работы по упорядочиванию режима санитарно-защитных зон промышленных предприятий.

- Предусмотренные работы по очистке и укреплению берегов р. Ундолки практически 
не проводились.

- Работы по организации закрытой системы дождевой канализации с очисткой поверхностных стоков не выполнены.

Реализованы полностью или частично следующие мероприятия:

- Вынесены следующие предприятия: филиал птицефабрики (выращивание уток), подсобное хозяйство объединения «Техника», склады ГСМ.

- На территории существующих очистных сооружений построены очистные сооружения канализации производительностью 2500 м3/сут,(912,5 тыс.м3/год).

- Проведена определенная работа по централизованному теплоснабжению города – построены несколько котельных.

- За прошедшие годы производился капитальный ремонт существующих сетей водопровода; построено около 2,0 км канализационных сетей.

## 3.10. Общие выводы анализа комплексного развития г.Лакинска 
(по генплану 1991 г.)

Город застраивался, в основном, в соответствии с принципиальными решениями генплана (1991г), но с частичными нарушениями и с большим отставанием по темам и срокам реализации проектных предложений. Одновременно с этим, часть предусмотренных проектных решений к настоящему моменту оказалась нереализованной:

- намечаемые предыдущим генпланом значительные объемы жилищно-коммунального строительства были осуществлены лишь частично. Соответственно, и население 
не достигло параметров, заложенных предыдущим генпланом;

- почти не осуществлялись объемы социального и культурно-бытового строительства, 
не получила намечаемого развития инженерная и транспортная инфраструктура.

С принятием Градостроительного кодекса РФ в 2004 году, при корректировке генплана (2010г) требуется отойти от прежнего пути его разработки, подхода к отдельным темам и нормативно-методической базе. Изменился также Перечень муниципальных образований области (областной закон от 29.06.2005 № 340).

При разработке нового генплана предпочтительно оперировать не столько точными расчетными показателями, которые подвержены частым конъюнктурным отклонениям, особенно в условиях экономической непредсказуемости, а выделять основные тенденции, прогноз их развития на долгосрочную перспективу застройки города по территориальным ресурсам и общие возможные параметры, которые впоследствии будут уточняться.

## 3.11. Выявленные конфликтные точки и зоны в городе Лакинске

- Разделение города на две части федеральной автодорогой М-7 «Волга» и федеральной железной дорогой Москва – Н.Новгород, со значительными потоками транзитного и особенного грузового автотранспорта, что ухудшает экологическую обстановку и противоречит назначению главной улицы и основных общественно-деловых зон.

- Назрела необходимость строительства автомобильных обходов города как в широтном, так и в меридиональном направлениях.

- Отсутствие транспортного каркаса магистральных улиц с нормативными створами.

- Наличие диссонансных объектов в застройке центра города.

- Значительная часть жилой застройки и объектов социальной инфраструктуры располагается на территориях с неблагоприятной экологической ситуацией, с нарушением санитарно-защитных разрывов от промышленных и коммунальных предприятий, отсутствием благоустройства СЗЗ.

- Наличие подъездов к промышленным объектам через селитебную территорию.

- Хаотичное расположение объектов культурно-бытового обслуживания.

- Недостаточное благоустройство районов многоэтажной и индивидуальной застройки, 
а также центральной части города.

- Острая нехватка озелененных территорий общего пользования и отсутствие полноценного городского парка.

- Отсутствие предзаводских площадей перед крупными предприятиями.

- Отсутствие резервных территорий под промышленные и коммунально-складские объекты.

- Хаотичное и нерациональное использование селитебных и промышленных территорий.

- Отсутствие благоустроенных рекреационных зон, не сформированы въезды в город по главной автомагистрали (маршрут «Золотое кольцо России»).

# 4. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА ЛАКИНСКА

## 4.1. Характеристика природных 
и инженерно-строительных условий

### 4.1.1. Краткая характеристика физико-географических 
и климатических условий

Город Лакинск расположен на федеральной автомагистрали М-7 «Волга» Москва – Н.Новгород, в 30 км к западу от г. Владимира.

Гидрологическая сеть г. Лакинска представлена рекой Ундолка (ручей Вороновка), мелкими водотоками, прудами.

Река Ундолка (у истока – ручей Вороновка) является левобережным притоком реки Клязьмы и впадает в нее на расстоянии 343 км выше устья последней.

Общая длина реки Вороновка - Ундолка составляет 15. км, площадь водосбора – 
70.9 км2.

Расчетный створ расположен на реке Ундолка юго-восточнее города Лакинска Собинского района Владимирской области, в 3.6 км выше устья реки, совпадает со створом железнодорожного моста через реку.

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» - Москва, 2006 г. водоохранная зона реки Ундолка составляет 100 метров, прибрежная защитная полоса составляет 30 - 50 метров в зависимости от уклона берега реки.

Климат в районе г. Лакинска -  умеренно-континентальный. Погода в течение года и одного сезона может резко изменяться. Зимой, наряду с умеренными и сильными морозами, почти ежегодно наблюдаются оттепели, летом довольно жаркая сухая погода сменяется дождливой и относительно холодной.

Климатические параметры холодного периода года:

- абсолютный минимум температуры воздуха – 48 оС ,

- средняя температура воздуха наиболее холодного месяца (января)  – 10.6 оС,

- средняя из абсолютных минимумов температур самого холодного месяца (января) 
– 28 оС.

Климатические параметры теплого периода года:

- средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца (июля) составляет 23.3 оС,

- абсолютный максимум температуры воздуха + 37 оС ,

- средняя из абсолютных максимумов температур самого теплого месяца (июля) 30 оС,

- средняя месячная температура воздуха самого теплого месяца (июля) 18.3 оС.

Расчетная температура для проектирования отопления и вентиляции равна –28 оС. Продолжительность отопительного периода составляет 213 дней. Средняя температура отопительного периода –3.5 оС.

Средняя дата образования снежного покрова 24 ноября.

Среднее число дней со снежным покровом более 5 баллов (145).

Средняя дата разрушения снежного покрова 11 апреля.

Средняя высота снежного покрова на последний день месяца (см.):

| Населенный пункт | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лакинск | 4 | 13 | 23 | 40 | 19 |

Количество осадков по месяцам (мм):

| Населенный пункт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Лакинск | 41 | 31 | 31 | 38 | 54 | 62 | 83 | 56 | 60 | 61 | 48 | 49 |

Город Лакинск расположен в “нормальной” зоне влажности. Среднее количество атмосферных осадков в течение года составляет 607 мм. Глубина промерзания грунта в зимний период составляет в среднем 1.6 м.

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль – южное.

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 4.5 м.

Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха ниже 8оС – 3.4 м.

Преобладающее направление ветра за июнь-август – северное.

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль – 3.3 м.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет менее 5% - 7.5 м/сек.

Годовая повторяемость (годовая роза ветров) направлений ветра и штилей в % 
составляет:

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 16 | 10 | 11 |

Преобладают ветра западного, юго-западного и южного направлений.

Наиболее неблагоприятные условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере создаются летом с июня по сентябрь, когда отмечается минимум слабых скоростей ветра.

Заметное влияние на температурный режим территории оказывают воздушные массы. Районный коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы, 
равен 140.

### 4.1.2. Гидрология

Гидрологическая сеть г.Лакинска представлена рекой Ундолка (ручей Вороновка), мелкими водотоками, прудами.

Река Ундолка образуется от слияния речек: Белявка, Крутинка, ручья Безымянного (с.Омофорово) и пересекает территорию города с запада на юг в юго-западной части города и впадает в р.Клязьма. Длина реки 15км. Ширина поймы реки колеблется от 3 до 5м. и местами заболочена. Глубина реки от 0,3-1,0м. Питание рек происходит за счёт поверхностного стока и грунтовых вод. Паводок 1% обеспеченности достигает 113м. 
В засушливые и маловодные годы река мелеет и местами пересыхает.

### 4.1.3. Гидрогеология

Грунтовые воды приурочены к верхнечетвертичным аллювиальным отложениям, водовмещающими грунтами являются пески мелкие и средней крупности с прослоями суглинков. Поток грунтовых вод имеет направление в сторону р.Ундолка (ручей Вороновка), р.Клязьма, где и происходит их разгрузка. Питание грунтовых вод за счёт инфильтрации атмосферных осадков. Грунтовые воды встречены на глубине от 1,7 до 6,24м., максимальный уровень грунтовых вод встречается на глубине 0,6м.

На глубине 0,2 - 0,5м. встречаются грунтовые воды типа «верховодка». Водоупором служат суглинки и глины. Питание её происходит за счёт атмосферных осадков и талых вод.

Для водоснабжения используются артезианский водоносный горизонт, приуроченный к известнякам карбоната (Гжельский ярус) на глубине 65 - 70м.

### 4.1.4. Инженерно-геологические условия

Город расположен в пределах трёх геоморфологических элементов: левом коренном берегу р.Клязьма, левобережных первой и второй надпойменной террасах р.Клязьма. 
В геологическом строении территории принимают участие современные четвертичные, верхнечетвертичные и нижнемеловые отложения.

Современные четвертичные отложения представлены почвенно-растительным слоем мощностью 0,2-0,4м., насыпным грунтом мощностью 0,7-1,4м., сложенными песками различной крупности с включением гравия, щебня, обломков кирпича.

Ниже залегают верхнечетвертичные отложения: пески мелкие, пылеватые, средней крупности и суглинки. Вскрытая мощность песков средней крупности составляет 0,9 - 8,8м. Песок мелкий встречается в виде прослоя мощностью от 1,2 до 2,6м. Мощность линз песка пылеватого изменяется от 1,6 до 2,6м. Суглинок  встречается в виде линз и прослоев, их мощность от 0,3 до 3,8м.

Нижнемеловые отношения представлены песком мелким. Вскрытая мощность равна 8,8 - 9,4м.

В связи с недостаточной изученностью грунтов, на дальнейших стадиях проектирования необходимо выполнить инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

## 4.2. Состояние окружающей среды

Владимирская область относится к регионам с высоким промышленным потенциалом, что делает вопросы экологической безопасности значимыми.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.

По данным «Ежегодного доклада о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2007 году» начиная с 1990 года в области отмечается естественная убыль населения (превышение числа умерших, над числом родившихся). Демографические показатели по Владимирской области и РФ за последние пять лет представлены в табл.№ 7.

Демографические показатели по области

Табл.№ 7

| Рождаемость (на 1 тыс. населения) | Общая смертность (на 1 тыс. населения) | Естественный прирост/убыль населения | Младенческая смертность (на 1 тыс. детей, родившихся живыми) |
| --- | --- | --- | --- |
| Годы | Область | РФ | Область | РФ | Область | РФ | Область | РФ |
| 2001 | 7.9 | 9.1 | 19.2 | 15.6 | -11.3 | -6.5 | 14.6 | 14.7 |
| 2002 | 8.4 | 9.7 | 20.3 | 16.3 | -11.9 | -6.6 | 13.2 | 13.3 |
| 2003 | 9.0 | 10.2 | 20.2 | 16.4 | -11.2 | -6.2 | 9.3 | 12.4 |
| 2004 | 9.4 | 10.4 | 20.2 | 16.0 | -10.8 | -5.6 | 9.9 | 11.6 |
| 2005 | 9.2 | 10.2 | 20.3 | 16.1 | -11.1 | -5.9 | 8.5 | 11.0 |
| 2006 | 9.4 | 10.4 | 19.4 | 15.2 | -10.0 | -4.8 | 8.0 | 10.2 |
| 2007 | 10.2 | 11.3 | 18.6 | 14.7 | -8.4 | -3.4 | 7.11 | 9.4 |
| 2008 | 10.8 | 12.1 | 18.8 | 14.6 | -10 | -2.5 | 9.3 | 8.5 |
| 2009 | 10.8 |  | 18.4 |  | -7.6 |  |  | 8.2 |
| 2009 (г. Ла кинск) | 11.4 |  | 17.8 |  | -6.4 |  |  |  |

Как видно из представленных данных процесс естественной убыли населения в области протекает более интенсивно, чем в среднем по РФ.

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Характеристика основных промышленных и коммунальных предприятий города

Ведущими промышленными предприятиям города являются: МУП “Лакинская мануфактура”, ООО ”РУДО-АКВА”, ЗАО «НеоКорм».

МУП “Лакинская мануфактура” специализируется на выпуске суровых тканей и пряжи.

На балансе предприятия находится 7 автомобилей, в том числе 3 – грузовых. Количество загрязненных производственных вод составляет 5.0 м3/сут. Численность работающих – 418 человек.

Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ на предприятии разработан и действует до 2013 г. Согласно данному проекту превышения загрязняющих веществ нет как в жилой зоне, так и в границах санитарно-защитной зоны.

Проект организации санитарно-защитной зоны на момент выпуска генплана на предприятии не разработан.

ООО ”РУДО-АКВА”– специализируется на выпуске пива различных марок и кваса. Количество загрязненных производственных вод составляет 315.4 м3/сут. Численность работающих – 174 человека.

Ближайшая жилая застройка расположена на северо-западе от промплощадки на расстоянии 20 метров от границы территории.

Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ на предприятии разработан и действует до 2014 г. Согласно данному проекту превышения загрязняющих веществ нет как в жилой зоне, так и на границе санитарно-защитной зоны.

Проект организации санитарно-защитной зоны на момент выпуска генплана на предприятии не разработан.

ЗАО «НеоКорм» - специализируется на выпуске кормовых добавок для КРС, свиней и кур (премиксов) в количестве 16 тыс. тонн в год. Количество загрязненных производственных вод составляет 1.5 м3/сут. Численность работающих – 66 человек.

Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ и проект организации санитарно-защитной зоны на момент выпуска генплана на предприятии находятся в стадии разработки.

ЗАО «Владимирагроводстрой» ДЗАО Лакинский полигон ЖБИ – выпускает сборный железобетон и бетонные блоки.

На балансе предприятия находится 4 автомобиля, в том числе 3 – грузовых. Численность работающих – 23 человека.

Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ на предприятии разработан и действует до 2010 г. Согласно данному проекту превышения загрязняющих веществ нет как в жилой зоне, так и на границе санитарно-защитной зоны.

Проект организации санитарно-защитной зоны на момент выпуска генплана на предприятии не разработан.

ООО «ГофроПак Технологии» - выпускает гофротару в количестве 2.5 млн. м2 в год. Численность работающих – 54 человека.

Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ и проект организации санитарно-защитной зоны на момент выпуска генплана на предприятии находятся в стадии разработки.

Филиал «Анаком» ООО «Импрод» - выпускает макаронные изделия, картофельное пюре, бульоны. Количество загрязненных производственных вод составляет 25.08 м3/сут. Численность работающих – 540 человек.

Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ на предприятии разработан и действует до 2012 г.

ЗАО «Планета Вкуса» - занимается переработкой давальческого сырья в количестве 120000 т/год, выпускает сухарную продукцию и морепродукты. На балансе предприятия находится 3 автомобиля, в том числе 1 – грузовой. Количество загрязненных производственных вод составляет 0.77 м3/сут. Численность работающих – 160 человек.

Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ и проект организации санитарно-защитной зоны на момент выпуска генплана на предприятии находятся в стадии разработки.

ООО «Нексус» и ООО «Ван» специализируются на выпуске безалкогольных напитков. Численность работающих составляет 31 и 22 человека соответственно.

ООО «Колизей» - склад ГСМ в количестве 54 тыс. т/год. На балансе предприятия находится 1 грузовой автомобиль. Численность работающих – 22 человека.

ООО «Маркалайн» занимается выпуском рекламной продукции. На балансе предприятия находится 5 автомобилей. Численность работающих – 20 человек.

ИП Цомая А.Н. – склад цемента. Численность работающих – 3 человека. Проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ и проект организации санитарно-защитной зоны на момент выпуска генплана на предприятии находятся в стадии разработки.

Лакинское ООО «Молоко» специализируется на переработке молока до 140 тонн 
в сутки.

На бывшей территории «Агрохимсервис» в настоящее время расположены много предприятий различного назначения: ООО «Лесэнергопром», ООО «Полимеринвест», несколько складов ГСМ, предприятия по обслуживанию автотранспорта, котельная и др.

На прилегающей к городу с севера территории расположен участок ПОВО «Владзерноподукт» (бывшее ОАО «Птицеводческая агрофирма «Курс») с ориентировочным размером СЗЗ 1000 метров, которая охватывает значительную территорию города. 
В 2010 году данное предприятие разработало проект обоснования расчетной СЗЗ, который был утвержден в установленном порядке. В соответствии с этим проектом утвержден расчетный размер СЗЗ, по которому нормируемые объекты города Лакинска не попадают в его пределы.

Окончательный размер санитарно-защитной зоны для Обособленного подразделения – участок Лакинск ПОВО «Владзернопродукт» должен быть установлен на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров. До утверждения окончательного размера СЗЗ строительство нормируемых объектов в пределах ориентировочного размера СЗЗ не рекомендуется (особенно на юге и юго-востоке от территории птицефабрики).

В примыкающем к границе города поселке Демидово расположены несколько промышленных предприятий: ООО «Демидовский фанерный комбинат», ООО «Спектр», ООО «Медиум» и др. Предприятия поселка Демидово имеют ориентировочный размер СЗЗ в пределах 50-100 метров и практически не оказывают негативного влияния на город Лакинск.

Городское кладбище

Существующее городское кладбище площадью 7 га, расположенное в западной части города, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция), должно иметь санитарно-защитную зону 100 метров (п. 7.1.12, Кл. IV п. 15).

В настоящее время возможности отведенной под кладбище территории исчерпаны, и захоронение ведется на прилегающих территориях. Фактическая площадь захоронения превышает 10 га (СЗЗ – 300 м). Необходимо процесс захоронения на данной территории прекратить путем принятия соответствующих административных мер.

По данным представленным администрацией города планируется организация нового городского кладбища на земельном участке, расположенном севернее существующего кладбища у деревень Омофорово и Гнусово.

Окончательное решение о выборе места под размещение городского кладбища должно быть принято после выполнения соответствующих проектно-изыскательских работ.

### 4.2.1 Состояние воздушного бассейна

Источниками загрязнения атмосферного воздуха в городе являются промышленные предприятия, объекты жилищно-коммунального хозяйства и автомобильный транспорт.

В городе отсутствуют стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха.

В соответствии с представленными расчетными данными фоновое загрязнение атмосферы следующее:

- взвешенные вещества		-- 0.22 мг/м3 		(0.44 ПДК),

- диоксид серы 			– 0.025 мг/м3 		(0.05 ПДК),

- оксид углерода			– 2.5 мг/м3 		(0.5 ПДК),

- диоксид азота 			– 0.074 мг/м3 		(0.37 ПДК).

Данные представлены ГУ Владимирский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ ВЦГМС по Владимирской обл.) – см.справку № ГУ ВЦГМС – ВФ/102 от 22.10.2008 г.

По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2007 году составил 103.368 т/год. Перечень предприятий и характеристика их выбросов представлены 
в табл. №8.

Табл.№ 8

| Наименование предприятия | Количество источников | Фактически выброшено в атмосферу, тонн/год |
| --- | --- | --- |
| ДЗАО «ПМК-13» | 11 | 0.831 |
| ООО «РУДО АКВА» Филиал «Лакинский пивзавод» | 18 | 10.616 |
| ДЗАО «Лакинский полигон ЖБИ» | 8 | 0.769 |
| Войсковая часть 74100 | 12 | 2.545 |
| Лакинское ОАО «Молоко» | 6 | 10.206 |
| Лакинский филиал ООО «Анаком» | 11 | 12.705 |
| Собинское райпо | 7 | 3.456 |
| ООО «Инторг» (м-н «Престиж») | 1 | 0.072 |
| МУП «Лакинский городской рынок» | 1 | 0.131 |
| ООО «Панорама-комплекс» | 1 | 0.178 |
| МУП «Лакинская мануфактура» | 12 | 10.416 |
| ООО «Владэкс» | 1 | 0.132 |
| ИП Насыров Р.Н. | 3 | 3.56 |
| ООО «Ван» | 1 | 0.183 |
| ООО «Владимиртеплогаз» Владимирский филиал, котельные г. Лакинска | 2 | 25.2 |
| ИП Лавров О. В. | 1 | 0.889 |
| ООО «Агросоюз» | 1 | 0.077 |
| ИП Канаев Н.Н. | 2 | 1.417 |
| МУП ЖКХ г. Лакинск | 7 | 0.932 |
| ООО «Нива» | 7 | 0.749 |
| ЗАО «Неокорм» | 2 | 0.151 |
| ОГОУ «Лакинский детский дом» | 1 | 17.046 |
| ИП Абрамов В.Ю. | 1 | 0.062 |
| ООО «Дуэт» | 1 | 0.159 |
| АЗС N 3 «Мега-ойл-В» | 3 | 0.8 |
| ООО «ТМ-Ресурс» | 1 | 0.086 |
| ООО ВЗПМ «Полимер-Техника» | 2 | 0.000446 |
| Итого: |  | 103.368446 |

Анализ представленных данных показывает, что около 25% валовых выбросов загрязняющих веществ приходится на ООО «Владимиртеплогаз» (котельные города).

Согласно данным проектов нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу на основных промышленных предприятиях города превышений ПДК загрязняющих веществ от источников на границе санитарно защитных зон и в жилой застройке не зафиксировано.

Выбросы всех предприятий (каждого в отдельности) не создают приземные концентрации выше ПДК по всем загрязняющим веществам.

Ориентировочные размеры СЗЗ предприятий г. Лакинска

Ориентировочные санитарно-защитные зоны существующих предприятий определены, исходя из их деятельности по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с 01.03.08 Новая редакция) и нанесены на опорный план. Размеры ориентировочных СЗЗ предприятий представлены в табл.№ 9.

Табл. №9

| Наименование предприятия | Наименование выпускаемой продукции или вид деятельности | Размер ориентиро-вочной СЗЗ, м | Основание: СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Лакинская мануфактура» | Производство пряжи и суровых тканей | 50 | р.7.1.6 кл. V п.6 | В СЗЗ расположены нормируемые объекты |
| ДЗАО «Лакинский полигон железобетонных изделий» | Производство изделий из бетона, гипса и цемента | 300 | р.7.1.4 кл. III п.10 | В СЗЗ расположены нормируемые объекты |
| Лакинское ОАО «Молоко» ОАО «Лакмол» | Производство обработанного жидкого молока | 100 | р.7.1.8 кл. IV п.9-10 | В СЗЗ расположены нормируемые объекты |
| ЗАО «НеоКорм» | Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах | 100 | р.7.1.8 кл. IV п.1,11 (применительно) |  |
| Лакинский филиал ООО «Анаком Лимитед» | Производство макаронных изделий | 50 | р.7.1.8 кл. V п.4 |  |
| ООО «Рудо-АКВА» Лакинский пивзавод | Производство пива, кваса | 50 | р.7.1.8 кл. V п. 15 | В СЗЗ расположены нормируемые объекты |
| ЗАО «Планета вкуса» | Переработка давальческого сырья (сухарная продукция, морепродукты) | 50 | р.7.1.8 кл. V п.6 |  |
| ООО «Нексус» | Производство безалкагольных напитков, минеральной воды | 50 | р.7.1.8 кл. V п. 13 |  |
| ООО «Ван» | Производство напитков | 50 | р.7.1.8 кл. V п. 13 |  |
| ООО «Спецмонтаж» | Электромонтажные работы до 10 кв. Охранно-пожарная сигнализация. Монтаж и пуско-наладочные работы. | 50 | р.7.1.12 кл. V п.5 (применительно) |  |
| МУП «Городское коммунальное хозяйство» г. Лакинск | Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, сбор ТБО | 100 | р.7.1.12 кл. IV п.3 |  |
| ООО «Лилия» | Производство чулочно-носочных изделий | 100 | п.7.1.6 кл.IV. п.5 |  |
| Бывшая территория «Агрохимсервис» в составе: - ООО «Лесэнергопром» (поз.12) - Гаражи (поз.5, 8) - котельная (поз.1) - склад ГСМ (поз.6, 19, 22, 23, 24) - шиномонтаж (поз.10) - автомойка (поз. 13) ООО «Полимеринвест» (поз.9) | Изготовление деревянных опор ЛЭП с пропиткой Металлообработка | 300 100 50 50 50 | п.7.1.5 кл. III п.1 п.7.1.12 п.7.1.10 п.7.1.11 кл. IV п.8 п.7.1.12 кл. V п.5 п.7.1.12 кл. V п.9 п.7.1.2 кл. V (применительно) | Разрывы принимаются на основании расчетов |
| ЗАО «АЛЭКО и К» | Деятельность грузового автотранспорта | 100 | п.7.1.12 кл. IV п.2 |  |
| ООО «Айсберг» (на территории АТП) |  | 50 | п.7.1.11 кл. V п.2 |  |
| ООО «НИВА» | Производство хлеба и мучных кондитерских изделий | 50 | р.7.1.8 кл. V п. 6 |  |
| ООО «Лакинск - Центр - Транс» | Деятельность грузового автотранспорта | 100 | п.7.1.12 кл. IV п.2 |  |
| ДЗАО Собинская ПМК-13 ЗАО «Владимир-агроводстрой» |  | 300 | п.7.1.11 кл. III п.9 |  |
| И П Воробьев | Производство консервов и розлив воды | 50 | р.7.1.8 кл. V п. 6 |  |
| ООО «Авангард» | Производство пластмассовых изделий | 100 | п.7.1.1 кл. IV п.18 |  |
| «Владимиргеология» |  | 50 | п.7.1.11 кл. V п.2 |  |
| Собинский лесхоз |  | 50 | п.7.1.12 кл. V п.5 |  |
| Гофропак технологии | Производство гофротары | 50 | п.7.1.1 кл. V п.2 |  |
| Холодильный комплекс | Склады | 50 | п.7.1.11 кл. V п.2 |  |
| ФГУ ДЭП-7 |  | 100 | п.7.1.12 кл. IV п.2 |  |
| ИП Цомая А.Н. | Склад цемента | 300 | п.7.1.4 кл. III п.13 |  |
| Собинское РАЙПО |  | 50 | п.7.1.11 кл. V п.2 |  |
| Войсковая часть |  | 50 | п.7.1.11 кл. V п.2 |  |
| ООО «Спектр» | Склад фанеры | 50 | п.7.1.11 кл. V п.2 |  |
| Склад ГСМ (законсервированный) |  | 100 | п.7.1.11 кл. IV п.8 |  |
| ИП Насыров | Изготовление мягкой мебели | 50 | п.7.1.5 кл. V п.5 |  |
| Кладбище существующее площадью 7 га (13 га) |  | 100 (300) | п.7.1.12 кл. III п.2 | В СЗЗ расположены нормируемые объекты |
| Городские очистные сооружения | Производительность – 2.5 тыс. м3/сут | 200 | п.7.1.13 |  |
| Водозаборные сооружения | 2 артскважины | 30-50 | СанПин 2.1.4.1110-02 | Граница первого пояса ЗСО |
| Предприятия, расположенные за чертой города |
| ОАО «Птицеводческая агрофирма «Курс»* в том числе: очистные сооружения пометохранилище | Производство яиц | 1000 200 1000 | п.7.1.11 кл. I п.2 п.7.1.13 п.7.1.11 кл. I п.4 | По утвержден-ному проекту СЗЗ |
| ООО «Колизей»* | Склад ГСМ | 100 | п.7.1.11 кл. IV п.8 |  |
| ООО «Дорстрой»* | АБЗ | 100 | п.7.1.4 кл. IV п.5 |  |
| ООО «Демидовский фанерный комбинат»* | Производство фанеры | 100 | п.7.1.5 кл. IV п.2 |  |
| ООО «Агропромсервис» | Производство клееного бруса | 100 | п.7.1.5 кл. IV п.2 |  |
| ООО «Спектр» д. Демидово* | Швейное производство | 100 | п.7.1.6 кл. IV п.4 |  |
| ООО «Медиум» д. Демидово* | Производство мягкой мебели | 50 | п.7.1.5 кл. V п.5 |  |

*) На прилегающей к городу территории.

На период разработки проекта генерального плана практически ни одно предприятие города не имело разработанных проектов организации СЗЗ. Однако в пределах ориентировочных СЗЗ ряда предприятий, находятся жилые дома и другие нормируемые объекты (ООО «Рудо-АКВА» Лакинский пивзавод и др.).

Определенный вклад в загрязнение атмосферы вносят котельные, работающие на природном газе.

Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора в городе являются:

Котельная №1 по ул. Набережная (топливо – природный газ).

Котельная №3 по ул. Мира (топливо – природный газ).

Котельная Филиала «Молочный комбинат «Лакинский» Холдинговой компании «Ополье». Топливо – природный газ (резервное – ДТ).

Котельная филиала ООО «Рудо-Аква» «Лакинский пивзавод» (топливо – природный газ).

Котельная МУП «Лакинская мануфактура» (топливо - природный газ).

Модульная котельная по ул. Лермонтова (топливо - природный газ).

Теплоснабжение потребителей осуществляет так же ряд котельных при предприятиях и автономных котельных.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла

Значительный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит автомобильный транспорт, количество которого в последние годы значительно выросло.

Пригородными автомобильными (автобусными) пассажирскими перевозками, подчиняющимися расписанию, занимаются ООО «Вымпел» и ООО «МиГ».

Численность автомобильного парка, зарегистрированного в городе по данным администрации, составляет:

- легковой индивидуальный транспорт 			- 2473 ед.

- автобусы							- 32 ед.

- грузовые автомобили					- 470 ед.

- мототранспорт						- 283 ед.

Основу улично-дорожной сети города составляют улицы: Ундол, Лакина, Ленина, Мира, расположенные вдоль федеральной трассы М-7 «Волга», которая в настоящее время выполняет и функции общегородской магистрали.

Второй по значимости, является ул. Карла Маркса, являющаяся в черте города продолжением дороги регионального (межмуниципального) значения Собинка – Лакинск -Ставрово.

Функции магистральных улиц районного значения выполняют ул. Горького, 
ул. Красноармейская, 21 Партсъезда связывающие жилые районы с главной магистралью города (федеральной трассой) и ул. Советская, связывающая эти улицы и перераспределяющая транспорт между ними.

Более подробно недостатки существующей улично-дорожной сети города, оказывающие значительное негативное влияние на экологическую ситуацию в городе описаны в главе «Транспортная инфраструктура».

Ситуация осложняется тем, что по территории города проходит федеральная трасса М-7 «Волга», по которой идет транзитный транспорт, внося значительный вклад в загрязнение приземного слоя атмосферного воздуха.

Таким образом, можно предположить, что примагистральная территория города находится в неблагоприятной экологической ситуации.

Для более детального анализа ситуации по степени загрязнения атмосферного воздуха на проектируемой территории необходимо разработать сводный проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ для всего города в целом.

Размеры санитарно-защитных зон для промышленных объектов и производств, являющихся источниками физических факторов воздействия на население, устанавливаются на основании акустических расчетов с учетом места расположения источников и характера создаваемого ими шума, электромагнитных полей, излучений, инфразвука и других физических факторов. Для установления размера СЗЗ расчетные параметры должны быть подтверждены натурными измерениями факторов физического воздействия на атмосферный воздух.

Размеры санитарно-защитных зон определяются в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормами допустимых уровней шума, электромагнитных излучений, инфразвука, рассеянного лазерного излучения и других физических факторов на внешней границе санитарно-защитных зон.

Мероприятия по защите от шума и вибрации

Физическое воздействие (шум, вибрация, электромагнитные поля – ЭМП) является одним из вредных факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на среду обитания и здоровье человека.

Защищенность жилища от шума в значительной мере определяет гигиенические условия в нем, от которых зависят физическая, психическая и социальная стороны здоровья человека. Этим и объясняется социальная значимость мер по звукоизоляции и защите от шума в жилых домах.

Защита от шума стоит в одном ряду с другими природоохранными мерами, то есть мерами, направленными на охрану окружающей среды от загрязнения антропогенно обусловленными поступлениями в нее энергии, которые могут приводить к ухудшению ее состояния.

В селитебных территориях, для защиты населения от шума, решающее значение имеют санитарно-гигиенические нормативы допустимых уровней шума, поскольку они определяют необходимость разработки или отсутствия определенных мер по шумозащите.

Шумовое воздействие

Шумовое воздействие средств транспорта рассматривается как энергетическое загрязнение атмосферного воздуха. На шумовой режим города оказывают влияние источники непостоянного шума – средства автомобильного транспорта на автомобильной дороге федерального значения М-7 «Волга», уровни звука которого изменяются во времени более чем на 5 дБ.

Интенсивность движения принята в соответствии с картограммой интенсивности движения автотранспорта – 1658 ед/час (39.9% грузовых, 58.6% легковых, 1.5% автобусов).

Эквивалентный уровень звука принят по таблицам 10-12 Справочника проектировщика "Защита от шума в градостроительстве" и составит 78 дБА.

Источником непостоянного шума на территории города также является  железнодорожный транспорт.

В южной части города проходит железная дорога ОАО "РЖД", относящаяся к 4 классу. Вид тяги – электровозная. Интенсивность движения по магистрали составляет 53 пары поездов в сутки.

Максимальная ориентировочная средняя часовая интенсивность движения по магистрали, за дневной период суток, принята равной 3 пары поездов в час (1 пара- грузовых, 1 пара – пассажирских, 1 пара - пригородных. Эквивалентный уровень звука отдельных видов  железнодорожных поездов принят по таблицам 19, 20, 21 Справочника проектировщика "Защита от шума в градостроительстве", Москва, Стройиздат, 1993 г. и составит:

LгрузАэкв = 69.0 + 5 - 2 = 72.0 дБА

LпассАэкв = 60  дБА (при скорости 40 км/ч)

LпригАэкв = 60  дБА (при скорости 40 км/ч)

Шумовая характеристика потока железнодорожных поездов определена путем суммирования (по энергии) эквивалентных уровней звука отдельных видов поездов и составит 72.5  дБА

Санитарно защитный разрыв авто и железной дороги в соответствии с СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03, п.2.6 устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов (шум, вибрация).

Для оценки комфортности проживания людей в проекте выполнены расчеты по ожидаемому воздействию на человека непостоянных шумов.

Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" нормируемые параметры по шуму составляют:

- в жилых комнатах квартир:

эквивалентный уровень звука (с 7 - 23 ч) 	- 40 дБА

максимальный уровень звука (с 7 - 23 ч) 	 	- 55 дБА

- на территории жилой застройки, непосредственно прилегающей к жилым зданиям:

эквивалентный уровень звука (с 7 - 23 ч) 	- 55 дБА

максимальный уровень звука (с 7 - 23 ч) 	- 	- 70 дБА

- в жилых комнатах квартир:

эквивалентный уровень звука (с 23 - 7 ч) 	- 30 дБА

максимальный уровень звука (с 23 - 7  ч) 	- 45 дБА

- на территории жилой застройки, непосредственно прилегающей к жилым зданиям:

эквивалентный уровень звука (с 23 - 7 ч) 	- 45 дБА

максимальный уровень звука (с 23 - 7 ч) 		-  60 дБА.

Ориентировочный ареал зашумленности от авто и железной дороги, как линейного источника, определен по формуле:

()

Х=10

Где

LАэкв 	–  шумовая характеристика транспортного потока, дБА;

Кп 	– коэффициент скользящего поглощения звука поверхностностью земли 
                  (приложение 3), с учетом зеленых насаждений, 1.3-1.4;

LА экв.доп – нормируемый уровень звука на территории, непосредственно прилегающей 
                   к жилым домам, 55 дБА  (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) и 65 дБА (с учетом поправки для 
                  1 эшелона шумозащитных типов жилых зданий, обращенных в сторону 
                   магистральных улиц общегородского значения).

Расчетный ориентировочный ареал зашумленности от магистральной автодороги составит:

Х = 10 (78 + 10.2 х 1.4 – 55) / 11.7 х 1.4 = 102,28( 190 м

Существующая жилая застройка расположенная вдоль автомагистрали ближе 
190 метров находится в зоне акустического дискомфорта.

Ожидаемый уровень звука от транспорта  в жилых  помещениях определяется по формуле 17 СНиП 23-03-2003 "Защита от шума":

LАЖ = LА2м – RАтранс.о  - 5, дБА  или

LАЖ = L – (Lрасс - RАтранс.о  - 5, дБА

где 	LА2м 	– уровень звука на территории, непосредственно прилегающей к зданиям,

(Lрасс 	– среднее снижение транспортного шума расстоянием 7 дБА,

RАтранс.о - изоляция внешнего транспортного шума окном.

Режим вентиляции:

LАЖ = 78 – 7 – 10.0  - 5 = 61 дБА, более нормируемых для жилых помещений - 45 дБА (с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Режим закрытых окон:

LАЖ = 78 – 7 – 25.0  - 5 = 41 дБА, менее нормируемых для жилых помещений - 45 дБА (с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Режим шумозащитных окон:

LАЖ = 78 – 7 - 26 - 5 = 40 дБА, менее нормируемого эквивалентного уровня звука для жилых помещений - 45 дБА (с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Расчетный ориентировочный ареал зашумленности от железнодорожной магистрали составит:

Х = 10 (72.5 + 10.2 х 1.4 – 55) / 11.7 х 1.4 = 101,94( 90 м

Х = 10 (72.5 + 10.2 х 1.3 – 55) / 11.7 х 1.3 = 102,02( 100 м

На юге города находится жилая застройка, расположенная в зоне зашумленности двух магистралей: автомобильной и железнодорожной, так как минимальное расстояние между авто и железной дорогой составляет около 190 метров.

Ориентировочный эквивалентный уровень звука на этой территории определен методом суммирования (по энергии) и составит 65 дБА.

Режим вентиляции:

LАЖ = 65 – 10.0  - 5 = 50 дБА, более нормируемых для жилых помещений - 45 дБА 
(с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Режим закрытых окон:

LАЖ = 65 – 25.0  - 5 = 35 дБА, менее нормируемых для жилых помещений - 45 дБА 
(с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Режим шумозащитных окон:

LАЖ = 65 – 26 - 5 = 34 дБА, менее нормируемого эквивалентного уровня звука для жилых помещений - 45 дБА (с учетом поправки на транспортный шум: СНиП 23-03-2003, табл.1, прим. 5).

Вывод

В соответствии с выполненными акустическими расчетами можно сделать следующие выводы:

- территория жилой застройки, расположенная вдоль авто и железной дороги, в настоящее время находится в зоне акустического дискомфорта;

- территория жилой застройки, расположенная между авто и железной дорогой, также в настоящее время находится в зоне акустического дискомфорта: эквивалентный уровень звука на ее территории превышает нормируемые значения.

В помещениях жилой застройки в режиме вентиляции (то есть при открытых форточках и фрамугах) не соблюдаются нормируемые параметры по шуму. При закрытых окнах санитарно-гигиенические параметры по шуму не превышают нормируемые значения.

При выполнении шумозащитных мероприятий для 1 эшелона жилых зданий (например - замена остекления существующих оконных проемов на трехслойные стеклопакеты с шумозащитными клапанами), обращенных в сторону магистральной улицы общегородского значения или железной дороги, санитарно гигиенические параметры по шуму в жилых помещениях не превысят нормируемых значений.

В сложившейся ситуации администрации города необходимо провести работы по натурному обследованию территории, прилегающей к железной дороге и федеральной дороге М-7 «Волга» и при необходимости выполнить замену оконных блоков на шумозащитные в местах с наиболее неблагоприятными акустическими параметрами нормируемых объектов.

Электромагнитное воздействие

Установление размера санитарно-защитных зон в местах размещения передающих радиотехнических объектов проводится в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами по электромагнитным излучениям радиочастотного диапазона и методиками расчета интенсивности электромагнитного излучения радиочастот.

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Если напряженность электрического поля превышает предельно допустимые уровни, должны быть приняты меры по ее снижению.

В местах возможного пребывания человека напряженность электрического поля может быть уменьшена путем:

- удаления жилой застройки от источника излучения

- применения экранирующих устройств и других средств снижения напряженности электрического поля.

Санитарные разрывы для линий электропередач напряжением 110 кВ в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) не устанавливаются (напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м).

В соответствии с “Санитарными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты” защиты населения от воздействия электрического поля линий электропередач напряжением 220 кВ и ниже, удовлетворяющим требованиям Правил устройства электроустановок и Правил охраны высоковольтных электрических сетей не требуется.

Следовательно линии электропередачи напряжением 35-110 кВ не оказывают негативного физического воздействия на окружающую среду и человека.

Трансформаторные подстанции закрытого типа, расположенные в городе являются источниками постоянного шума и электромагнитных полей.

Трансформаторные подстанции из-за небольшой мощности и с соблюдением нормируемых разрывов до жилых зданий обеспечивают соблюдение предельно допустимых уровней физического воздействия на окружающую среду.

Радиационная обстановка

По данным «Ежегодного доклада о состоянии окружающей среды и здоровья населения Владимирской области в 2007 году» мощность дозы гамма-излучения от поверхности почвы на территории Собинского района находится на уровне средних многолетних наблюдений и составляет 5.6 мкР/час.

В целом повышению уровня загрязнения атмосферного воздуха (включая физическое воздействие) в городе способствуют:

- Неблагоприятная планировочная структура города:

- прохождение по территории города федеральной дороги М-7 «Волга», а также железной дороги, с высокоскоростным движением поездов;

- организация подъезда к отдельным промышленным предприятиям через жилую и общественную зону города

- расположение ряда предприятий с наветренной стороны по отношению к жилью;

- наличие жилья и других нормируемых объектов в пределах ориентировочных СЗЗ предприятий (ООО «Рудо-АКВА» Лакинский пивзавод и др.);

- недостаточное озеленение территорий СЗЗ предприятий;

- острая нехватка озелененных территорий общего пользования.

2. Недостатки организационно-технологического характера:

- Использование старых технологий. Высокий процент износа технологического оборудования.

- Отсутствие газоочистных сооружений на источниках выброса предприятий города, или плохая работа существующих газоочистных сооружений.

- Отсутствие регулярного производственного контроля за соблюдением нормативов ПДВ и контроля за выбросами от автотранспорта.

- Отсутствие сводного проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ для всего города в целом на момент разработки проекта генплана, что существенно затруднило проведение анализа экологической ситуации на проектируемой территории.

### 4.2.2 Земельные ресурсы. Санитарная очистка и отходы

По данным Собинского межрайонного отдела Управления Роснедвижимости по Владимирской области на 1.01.2008г. общая площадь земель в пределах черты поселения составляет 967 га.

В распределении земель по формам собственности по состоянию на 1.01.2008 г. в государственной и муниципальной собственности находится 290,5 га. В частной собственности находится 108,9 га, в том числе в собственности граждан 89,7 га, 
в собственности юридических лиц 19,2 га. В собственности Российской Федерации находится 0,93 га, из них предоставлено юридическим лицам в пользование 0,93 га. В собственности субъекта Российской Федерации находится 10,0 га земель, из них предоставлено юридическим лицам в аренду 0,5 га. В федеральной собственности находится 0,63 га, из них предоставлено юридическим лицам в пользование 0,63 га.

В структуре земель преобладают земли жилой – 50,8%, и земли сельскохозяйственного использования - 16,5%. Земли промышленности составляют 9.6 %.

Структура землепользования города подробно описана в главе 6.

Санитарная очистка и отходы

В процессе жизнедеятельности населения города, работы хозяйственных служб и промышленных предприятий образуются твердые и жидкие бытовые отходы, промышленные отходы.

Организацией сбора и вывоза ТБО в городе занимается УНР-17 г.Владимир. 
В обязанность предприятия входит:

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов из жилого сектора города и района;

- сбор и вывоз твердых бытовых отходов с промышленных предприятий города и района;

- установка и эксплуатация контейнеров для сбора ТБО;

- содержание специальных контейнерных площадок, расположенных в жилом секторе в надлежащем санитарном состоянии.

В настоящее время мойка и дезинфекция контейнеров не предусмотрена, что противоречит требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» N 4690-88.

По данным ежегодной статистической отчетности за 2007 год от производственной и иной деятельности предприятий и организаций города образуются отходы 1 – 5 класса опасности:

- 1-й класс – 0.669 тонны - отработанные ртутные лампы;

- 2-й класс – 0.091 тонны - серная кислота аккумуляторная отработанная, аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом;

- 3-й класс – 11.714 тонн - масла отработанные, шламы очистки трубопроводов, материал фильтровальный с остатками токсичных веществ, ветошь промасленная и т.д.- всего 27 наименований;

- 4-й класс – 2072.348 тонн - сыворотка молочная, пыль древесная от шлифовки древесины, опилки древесные загрязненные маслами, золошлаки от сжигания углей и дров, песок, загрязненный бензином, смет производственный, отходы цветных металлов, шламы отходы концентратов (фиксажный р-р, отходы фото – и кинопленки, покрышки отработанные, пыль хлопковая, иловый осадок с очистных сооружений, отходы грубые с решеток, медицинские отходы, отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка и т.д. – всего 40 наименований;

- 5-й класс – 6288.8 тонны - отходы производства пищевых продуктов, отходы переработки древесины – опилки, щепа, горбыль, стружка, отходы древесные кусковые, строительные отходы, отходы упаковочной бумаги, картона, смет уличный, твердые бытовые отходы и т.д.- всего 60 наименований.

За 2007 год на предприятиях и в организациях города образовалось – 6288.8 тонн отходов, в том числе ТБО – 3517.64 т.

Объемы образования твердых бытовых отходов от населения и объектов соцкультбыта (данные МУП ЖКХ г.Лакинска за 2007 год):

Табл.№ 10

| Наименование организации | Образовалось отходов |
| --- | --- |
|  | м3 | тонны |
| ОГСУ «Лакинский дом интернат для престарелых и инвалидов» | 122.62 | 26.98 |
| Комитет по образованию Собинского района | 804.7 | 177.03 |
| МУП Парикмахерская № 2 | 3.6 | 0.76 |
| ГУ Владимирской области БТИ Собинский филиал | 6.0 | 1.32 |
| Администрация Собинского района | 2.1 | 0.46 |
| МУ Собинский ГЦСОН | 0.9 | 0.198 |
| ОАО «Центртелеком» | 2.07 | 0.46 |
| Собинская ОГПС | 11.16 | 2.46 |
| ФГУП Почта России | 10.8 | 2.4 |
| ОАО ВТФ «Роспечать» | 9.6 | 2.11 |
| Собинский СБ РФ | 3.54 | 0.78 |
| Администрация г.Лакинск | 178.6 | 39.29 |
| МУ «Лакинская РБ № 2» | 104.4 | 23.0 |
| ОГОУ «Лакинский детский дом» | 56.09 | 12.34 |
| ГУ ВД г.Собинка и района | 8.16 | 1.8 |
| МУП «Аптека № 160» | 3.6 | 0.8 |
| МУП «Фармация» | 3.0 | 0.66 |
| МОУ ДОД «Музыкальная школа» | 75.0 | 16.5 |
| ОВД г.Собинка | 55.2 | 12.14 |
| Население | 11360.91 | 2499.4 |

Анализ отходов по составу показывает, что отходы 4-5 класса опасности составляют около 90 % отходов образующихся в городе, из них часть идут на повторную переработку (используются на предприятии), а остальные вывозятся на свалку ТБО.

Промышленные отходы накапливаются на площадках временного хранения отходов, расположенных на территории предприятий.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое допускается одновременно размещать на его территории и, определяется предприятием в каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации отходов с учетом их макро – и микросостава, физико-химических свойств, в том числе агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в атмосферный воздух.

Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории предприятия служит содержание специфических для данного отхода вредных веществ в воздухе на уровне до 2 метров, которое не должно быть выше 30% ПДК в воздухе рабочей зоны.

По мере накопления отходы 1-3 классов опасности обезвреживаются на предприятиях или  передаются на переработку специализированным организациям.

В г. Лакинске полигонов для захоронения промышленных отходов и объектов размещения твердых бытовых отходов не имеется.

Твердые бытовые отходы и промышленные отходы 4 – 5 классов опасности вывозятся на санкционированную свалку, расположенную восточнее д. Перебор. Свалка расположена на юго-западе г. Собинка, на расстоянии в 0.7 км от границ селитебной застройки. Площадь свалки – 7.25 га.

Организацией сбора и вывоза ТБО в городе занимается УНР-17 г.Владимир. Автотранспорт в количестве 2-х мусоровозов базируется на территории свалки в д. Перебор.

Администрацией г.Собинка с УНР-17 заключен договор аренды на эксплуатацию свалки до 20.05.2019 г.

В соответствии с постановлением Губернатора области от 31.07.2007 N 550 «О мерах по повышению контроля в области обращения с отходами и устранению причин негативного воздействия отходов на окружающую среду» в области разрабатывается «Генеральная схема очистки территории Владимирской области», что позволит создать рациональные схемы сбора (в том числе селективного), сортировки, переработки, удаления, обезвреживания бытовых отходов и уборки территории населенных пунктов.

В 2008 году при участии специалистов департамента жилищно-коммунального хозяйства и департамента природопользования определены перспективные площадки под размещение полигонов твердых отходов для включения их в межмуниципальный проект «Генеральная схема очистки территории Владимирской области от отходов производства и потребления».

В соответствии с постановлением Губернатора области от 31.07.2007 N 550 органам местного самоуправления предложено разработать генеральные схемы очистки территорий муниципальных образований от отходов.

В 2009 году по заказу администрации района была разработана «Генеральная схема очистки территории населенных пунктов «Собинский район Владимирской области». Данная схема предусматривает два варианта развития системы обращения с ТБО Собинского района (в том числе и городов Собинка и Лакинск):

- 1 вариант предусматривает включение Собинского района в схему размещения полигонов на территории Владимирской области (3 группа), по которой вывоз ТБО предусмотрен на Петушинский полигон через станцию перегрузки ТБО, где происходит частичная сортировка и прессование отходов (станция перегрузки должна быть запроектирована и построена, Петушинский полигон в настоящее время в стадии проектирования). По этому варианту существующая свалка ТБО должна быть закрыта и рекультивирована.

- 2 вариант предусматривает продолжение деятельности по захоронению ТБО на территории муниципального образования. Для этого необходимо эксплуатировать существующую свалку до конца срока или подобрать участок под размещение нового полигона на территории муниципального образования.

Окончательное решение о выборе варианта развития системы обращения с ТБО должно быть выбрано администрацией с учетом различных факторов – наличии финансирования и проведении соответствующих проектно-изыскательских работ.

План-схема размещения полигонов на территории Владимирский области

III группа

Загрязнение территорий отходами производства и потребления оказывает значительное негативное воздействие на состояние окружающей среды и здоровье населения. Наибольшую опасность для жизни и здоровья населения представляют коммунальные отходы, захороненные в необорудованных местах вблизи населенных пунктов.

Ежегодно в ходе комплексных проверок, проводимых совместно ТУ Ростехнадзора, Росприроднадзора и департаментом природопользования и охраны окружающей среды фиксируются незарегистрированные свалки твердых отходов различного происхождения. Город Лакинск в этом плане не является исключением. Натурное обследование, проводимое в ходе разработки проекта, выявило на территории города большое количество свалок твердых отходов различного происхождения.

Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы. Ликвидация свалок должна проводиться органами местного самоуправления города.

Обычные твердые бытовые отходы практически любого населенного пункта содержат более 100 наименований токсичных соединений. Среди них – красители, пестициды, ртуть и ее соединения, растворители, свинец и его соли, лекарства, кадмий, формальдегид и другие. Особое место среди твердых отходов занимают пластмассы и синтетические материалы, они не подвергаются процессам биологического разрушения и могу длительное время (десятки лет) находиться в объектах окружающей среды.

В тоже время, являясь одним из основных загрязнителей окружающей среды, ТБО содержат ценные компоненты: макулатуру, полимерные материалы, стекло, черные и цветные металлы, которые безвозвратно теряются. В большинстве случаев отходы могут стать товарной продукцией, если решается проблема эффективного разделения потока отходов на отдельные фракции.

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и промышленных предприятий.

Оценка опасности загрязнения почвы населенных пунктов определяется химической, эпидемиологической и гельминтологической значимостью, ролью ее как источника вторичного загрязнения приземного слоя атмосферного воздуха и при непосредственном контакте с человеком.

Оценка состояния загрязнения почвы в области проводится, в основном, при определении степени загрязнения почвы детских площадок, а также на территории проектируемого строительства, в том числе жилого фонда. Пробы, не отвечающие санитарным требованиям, как правило, регистрируются в зоне влияния промышленных предприятий, автомагистралей на территории несанкционированных свалок.

Анализ данных современного состояния системы санитарной очистки территории, проведенный в рамках данной работы показал следующее:

- ряд предприятий города не имеют разработанного и утвержденного проекта нормативов образования и лимитов на размещение отходов;

- часть территории частного сектора не охвачена системой сбора и вывоза ТБО (отсутствуют стационарные контейнерные площадки или их вывоз ТБО носит нерегулярный характер) и как следствие этого на территории города выявлено большое количество несанкционированных свалок бытового мусора;

- не осуществляется должным образом мойка и дезинфекция мусороконтейнеров.

### 4.2.3. Подземные и поверхностные воды

Река Ундолка (у истока - ручей Вороновка) является левобережным притоком реки Клязьма и впадает в нее на расстоянии 343 км выше устья последней.

Общая длина реки Вороновка - Ундолка составляет 15 км, площадь водосбора – 70.9 км2.

Расчетный створ расположен на реке Ундолка юго-восточнее города Лакинск Собинского района Владимирской области, в 3.6 км выше устья реки, совпадает со створом железнодорожного моста через реку.

В соответствии с «Водным Кодексом РФ» - Москва, 2006 г. водоохранная зона реки Ундолка составляет 100 метров, прибрежная защитная полоса составляет 30 - 50 метров в зависимости от уклона берега реки.

Гидрографическая длина реки Ундолка до расчетного раствора составляет 11.4 км, площадь водосбора – 66.3 км2, относительная залесенность водосбора – 61%, заболоченность – 0%, озерность – менее 1%.

Измеренный 27.10.08 в расчетном растворе расход воды реки составил 0.166 м3/с при ширине реки 3.5 м, средней глубине 0.25 м, средней скорости течения 0.19 м/с.

Основные расчетные гидрологические и морфометрические характеристики реки Ундолка в расчетном растворе приведены ниже:

Средние годовые расходы воды, м3/с

Табл.№ 11

| Обеспеченность, % | Расход воды, м3/с |
| --- | --- |
| Средний многолетний | 0.365 |
| 75 | 0.292 |
| 95 | 0.216 |

Внутригодовое распределение стока (средние месячные расходы воды, м3/с) 
в различные по водности годы

Табл.№ 12

| Обеспечен-ность, % | М е с я ц ы |
| --- | --- |
|  | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II |
| Средние многолетн. | 0.206 | 2.45 | 0.548 | 0.166 | 0.114 | 0.088 | 0.070 | 0.123 | 0.171 | 0.188 | 0.140 | 0.114 |
| 75 | 0.200 | 2.03 | 0.463 | 0.112 | 0.077 | 0.063 | 0.049 | 0.084 | 0.112 | 0.130 | 0.098 | 0.084 |
| 95 | 0.158 | 1.59 | 0.363 | 0.062 | 0.047 | 0.034 | 0.031 | 0.049 | 0.065 | 0.080 | 0.062 | 0.047 |

Средние за период летне-осенней межени расходы воды, м3/с

Табл.№ 13

| Обеспеченность, % | Расход воды, м3/с |
| --- | --- |
| Средний многолетний | 0.172 |
| 75 | 0.112 |
| 95 | 0.081 |

Минимальные средние месячные расходы воды за год, м3/с

Табл.№ 14

| Обеспеченность, % | Расход воды, м3/с |
| --- | --- |
| Средний многолетний | 0.076 |
| 75 | 0.067 |
| 95 | 0.049 |

Соответствующие минимальному расходу воды 95%-ой обеспеченности

Табл.№ 15

| Ширина русла, м | Средняя глубина русла, м | Средняя скорость течения, м/с | Коэффициент извилистости |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.0 | 0.16 | 0.10 | 1.2 |

На территории Владимирской области регулярно проводится гидрохимический контроль за состоянием поверхностных вод.

Оценка качества воды р. Ундолка (руч. Вороновка) в 2008 г.

Табл.№ 16

| № п/п | Название ингредиента | Х мин. | Х макс. | Х ср. | Х ср. в ПДК | Кол-во превыш. ПДК | Повторя-емость | Кратность превыш. ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хлориды | 9.1 | 27.3 | 16.3 | <0.1 |  |  |  |
| 2 | Сульфаты | 53.9 | 73.8 | 64.9 | 0.6 |  |  |  |
| 3 | БПК5 | 1.0 | 3.92 | 2.58 | 1.3 | 2 | 50.0 | 2.03 |
| 4 | Аммонийный азот | 0.930 | 6.14 | 3.485 | 8.7 | 4 | 100.0 | 8.71 |
| 5 | Нитритный азот | 0.002 | 0.030 | 0.016 | 0.8 | 2 | 50.0 | 1.33 |
| 6 | Нитратный азот | 0.149 | 0.413 | 0.083 | <0.1 |  |  |  |
| 7 | Железо общее | 0.188 | 2.540 | 1.245 | 12.45 | 4 | 100.0 | 12.45 |
| 8 | ХПК | 37.0 | 98.0 | 58.3 | 3.9 | 4 | 100.0 | 3.89 |
| 9 | Нефтепродукты | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.4 |  |  |  |
| 10 | Раствор. кислород | 11.12 | 1.0 | 7.49 | 0.8 | 1 | 25.0 | 14.3 |
| 11 | Медь | н/о | н/о | н/о |  |  |  |  |
| 12 | Цинк | н/о | н/о | н/о |  |  |  |  |

Качественный сосав воды р. Ундолка в районе города Лакинска, в 2008г. характеризовался 4-ым классом качества разрядом «А» (грязная вода). Превышения предельно-допустимых концентраций наблюдались по 6 из 12 учитываемых показателей качества. Загрязненность воды по азоту нитритному является устойчиво низкого уровня; растворенному кислороду, БПК5, ХПК, азоту аммонийному – устойчиво среднего уровня; железу – устойчиво высокого уровня. Критические показатели – азот аммонийный, железо.

Фоновые концентрации показателей физико-химического состава воды
 р. Ундолка (руч. Вороновка)

(Место расположения фонового створа: 500 м выше г. Лакинск)

Табл.№ 17

| № п/п | Показатели физико-химического состава воды | Фоновая концентрация, мг/л | Период, использованный для расчета | Наименьший среднемесячный расход воды Q95%, м3/с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взвешенные вещества | 17.9 | 2008 г. | 0.049 |
| 2 | БПК5 | 3.32 | 2008 г. |  |
| 3 | Азот аммонийный | 4.748 | 2008 г. |  |
| 4 | Азот нитритный | 0.022 | 2008 г. |  |
| 5 | Азот нитратный | 0.331 | 2008 г. |  |
| 6 | Фосфор фосфатов | 0.293 | 2008 г. |  |
| 7 | Сульфаты | 68.9 | 2008 г. |  |
| 8 | Хлориды | 19.9 | 2008 г. |  |
| 9 | Железо общее | 1.762 | 2008 г. |  |
| 10 | СПАВ-а | н/о | 2008 г. |  |
| 11 | СПАВ-н | н/о | 2008 г. |  |
| 12 | Нефтепродукты | 0.018 | 2008 г. |  |
| 13 | ХПК | 70.2 | 2008 г. |  |
| 14 | Растворенный кислород | 9.68 | 2008 г. |  |
| 15 | Медь | н/о | 2008 г. |  |
| 16 | Цинк | н/о | 2008 г. |  |

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Лакинска являются подземные воды ассельско-клязменского водоносного горизонта верхнего карбона.

На балансе МУП ЖКХ г. Лакинска находятся 10 водозаборных артскважин (5 рабочих и 5 резервных) расположенных на промышленных площадках и рассредоточены в разных частях города.

Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны отсутствуют.

На территории МУП «Лакинская мануфактура» расположены две из десяти водозаборные скважины, резервуар чистой воды емкостью 250 м3 и насосная станция второго подъема. Водозабор и водопроводные сооружения находится на балансе МУП ЖКХ г. Лакинска.

Качество воды в скважинах по данным ФГУ «ЦГиЭ во Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» за исключением по общей жесткости (скв. № 3); по мутности, цветности и содержания железа (скв. № 9).

Помимо указанных водозаборных сооружений ряд предприятий имеет на своем балансе артскважины, которые находятся на территориях предприятий. Вода используется на собственные нужды предприятий, передается на хозяйственно-питьевые нужды населения и рядом расположенным предприятиям.

Водопроводные сети города тупиково-кольцевые. Износ сети составляет порядка-50%.

Часть населения, проживающая в домах индивидуальной застройки, пользуется собственными водозаборными скважинами и шахтными колодцами.

Расход воды по отчетным данным за 2009 год, составляет – 539,9 тыс.м3/год или 1479,2 м3/сутки.

В настоящее время в городе имеется система централизованной канализации, которая охватывает незначительную часть (районы двух-пятиэтажной и частично одноэтажной) жилой застройки.

Очистные сооружения биологической очистки (ОСБО) расположены в черте города на левом берегу р. Ундолка.

Очищенные сточные воды сбрасываются в р.Ундолка в черте населенного пункта.

Существующие канализационные сети города неразвиты, находится в удовлетворительном состоянии. Износ сети составляет порядка - 40 %.

Население, проживающее в районах не канализованной жилой застройки, пользуется выгребными туалетами.

Сливная станция для приема жидких отбросов от не канализованной застройки в городе отсутствует.

В настоящее время закрытой сети дождевой канализации в городе нет. Поверхностный сток вод осуществляется естественным путем за счет уклонов существующей поверхности со сбросом в пруды и в пониженные места.

## 4.3. Комплексная оценка территории

Исходя  из приведённой выше характеристики в пределах г.Лакинска выделяются следующие территории:

- благоприятные для строительства;

- неблагоприятные для строительства;

- особо неблагоприятные.

Особо неблагоприятные территории включают в себя:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- шумозащитные полосы.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- затапливаемые паводком 1% обеспеченности;

- овраги и участки с уклоном менее 0,5 и более 20%;

- требующие понижения уровня грунтовых вод;

- заболоченные территории.

Территория города в целом благоприятна для застройки и не требует специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений служат грунты с расчётным сопротивлением более 1,5 кг/см2.

В центральной и южной части города встречаются территории неблагоприятные для строительства из-за высокого уровня грунтовых вод. Данные территории требуют проведения мероприятий по инженерной подготовке.

## 4.4. Экономическая база. 
Функции хозяйственного комплекса города

Промышленность

В границах города размещены предприятия пищевой промышленности. ООО «РУДО-АКВА» филиал Лакинский пивзавод занимается производством пива и безалкогольных напитков. В настоящее время на заводе трудятся 174 чел. Пункты сбыта готовой продукции РАЙПО Владкоопсоюза, Москва и Московская область. В настоящее время проводится модернизация цеха разлива, варочного цеха, винного цеха. Намечается строительство спиртохранилища и углекислотной станции. Численность работающих на предприятии на перспективу составит 406 чел.

Другим крупным промышленным предприятием г.Лакинска является Лакинский филиал «Анаком» ООО «Импрод». Предприятие занимается производством макаронных изделий. Мощность предприятия по перерабатываемому сырью - 45 тонн муки в сутки, численность работающих в настоящее время – 540 чел. Намечается реконструкция предприятия.

ЗАО «Планета вкуса» занимается переработкой давальческого сырья. Предприятие выпускает сухарную продукцию и морепродукты. Основные поставщики сырья ЗАО «Тульский хлебокомбинат», ООО «Раздолье». Пункты сбыта готовой продукции Владимир, Ярославль, Москва, Владивосток, Псков, Великие Луки. На предприятии трудятся 160 чел.

В числе важнейших предприятий города необходимо отметить предприятие 
ОАО «Лакмол». Предприятие занимается переработкой молока до 140 тонн в сутки. Продукция завода пользуется повышенным спросом во Владимирской области и других регионах.

ООО «Ван» создано в 1996 году. Предприятие занимается производством безалкогольных напитков около 900 тыс. бутылок в год. Численность работающих на предприятии 22 чел.

ООО «Нексус» создано в 1997 году. Предприятие занимается производством безалкогольных напитков и минеральной воды порядка 2280 тыс. штук в год. Численность работающих на предприятии 31 чел.

Промышленность строительных материалов. Основным по объему производства в отрасли является ДЗАО «Лакинский полигон ЖБИ» ЗАО «Владимирагроводстрой». Предприятие выпускает сборный железобетон и стеновые бетонные блоки. Основными поставщиками сырья являются ОАО «Мордовцемент», ГУП «Владимирское карьероуправление», МУП «Сокольники», ОАО «Инпром».

Представителем текстильной промышленности является МУП «Лакинская мануфактура». Предприятие занимается прядением хлопчатобумажных волокон (производство швейных ниток). Предприятие перерабатывает около 5000 тонн хлопка в год, численность работающих составляет 418 чел.

На территории г.Лакинска расположено предприятие по производству готовых кормов для животных ЗАО «НеоКорм». Мощность предприятия составляет 16 тыс.тонн премиксов (кормов, добавок). Основные поставщики сырья Михайловский КХП, мелькомбинат №3 (г.Москва). Готовую продукцию сбывает во Владимирскую, Московскую, Белгородскую и другие области РФ. На предприятии работают 66 чел. На перспективу намечается монтаж линии по производству с/кормов и увеличение численности работающих.

Строительный комплекс

Строительный комплекс г. Лакинска представлен организациями ДЗАО «Лакинский полигон» ЖБИ ЗАО «Владимирагроводстрой», ООО «РОСТ», ООО «Вега-Строй», МУП ЖКХ г.Лакинска.

Деятельность строительных организаций имеет следующие направления:

- производство общестроительных работ по возведению зданий;

- подготовительные земляные работы, устройство дорожных оснований, возведение мостов и эстакад;

- строительство и реконструкция объектов промышленного и гражданского строительства;

- разработка и снос зданий, расчистка строительных участков;

- ремонтно-строительные работы и пр.

Однако развитие строительства, в первую очередь жилищного, сдерживается рядом факторов: отсутствием рынка земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, существующим порядком получения исходно-разрешительной документации.

Внешний транспорт

Внешние грузовые и пассажирские перевозки г.Лакинска осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом.

Пригородными автомобильными (автобусными) пассажирскими перевозками, подчиняющимися расписанию, занимаются ООО «Вымпел» и ООО «МиГ».

ОАО «Собинское АТП» находится в стадии ликвидации.

Всего на предприятиях внешнего транспорта занято около 3 % всех кадров города.

Малое предпринимательство

В последние годы развивается малое предпринимательство. Среди предприятий малого бизнеса основная доля приходится на торговлю, общественное питание.

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий органов исполнительной власти. Без специальных мер поддержки развитие малого предпринимательства невозможно. В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы города весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение занятых из сферы промышленности в малый бизнес.

## 4.5. Демографическая ситуация и занятость населения

Численность постоянного населения г. Лакинск на 01.01 2008 г. составила 
15,89 тыс.чел. Анализ динамики численности и структуры населения города за предшествующий период проведен по материалам территориального отдела федеральной службы государственной статистики по Владимирской области.

Динамика численности населения г. Лакинска

Табл. №18

| Годы | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, тыс.чел. | 16,58 | 16,44 | 16,36 | 16,15 | 15,89 |

Как видно из приведенных данных, в последние годы наблюдалось постепенное сокращение численности населения. За 5 лет этот показатель уменьшился почти 
на 1 тыс.чел.

Изменение соотношения родившихся и умерших приводится в таблице №19.

Естественное движение населения г.Лакинска

Табл. №19

|  | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (чел.) | 175 | 164 | 181 | 195 | 189 | 181 | 199 |
| Число умерших (чел.) | 378 | 405 | 333 | 399 | 348 | 357 | 343 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) | -203 | -241 | -152 | -204 | -159 | -176 | -144 |

Естественное движение населения отличается тенденцией снижения рождаемости, повышения смертности и соответственно, естественной убыли населения. Смертность превышает рождаемость почти в 2 раза. Высокий показатель смертности трудоспособного населения. В тоже время удается сохранить на низком уровне младенческую смертность. Происходит старение населения с одновременным снижением средней продолжительности жизни, особенно у мужчин.

Механическое движение населения г.Лакинска

Табл. №20

|  | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло (чел.) | 136 | 93 | 91 | 79 | 111 | 109 | 56 |
| Выбыло (чел.) | 213 | 200 | 136 | 152 | 173 | 141 | 167 |
| Механический прирост (+), убыль (-) | -77 | -107 | -45 | -73 | -62 | -32 | -111 |

Показатели механического движения населения колеблются по годам. Здесь также наблюдается тенденция к сокращению притока населения в город, величина механического прироста пока остается отрицательной. Миграция не покрывает естественную убыль населения. Сохраняется высокий уровень маятниковой миграции населения не только в границах Собинского района, но и к областному центру, а также в города столичного региона.

Причиной этого является близость крупных промышленных городов и рост отраслевой безработицы внутри города, что стимулирует поиск трудоспособным населением работы за пределами г.Лакинска. Результатом стала маятниковая миграция до половины трудоспособного населения города Лакинска, которые имеют постоянное место работы во Владимире, а также в Московском регионе.

Половая структура населения г. Лакинска

Табл. №21

|  | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % | тыс.чел. | % |
| мужчин | 7,19 | 44 | 7,10 | 44 | 6,99 | 44 |
| женщин | 9,17 | 56 | 9,05 | 56 | 8,90 | 56 |
| всего | 16,36 | 100 | 16,15 | 100 | 15,89 | 100 |

Половая структура г. Лакинск имеет характерное для городской местности небольшое превышение (в пределах нормы) количества женщин. В основном это связано с тем, что продолжительность жизни женщин в среднем несколько больше, чем у мужчин.

В результате происходящего движения населения изменился его демографический состав.

Динамика возрастной структуры населения г.Лакинска

Табл. №22

| Население (чел.) | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Моложе трудоспособного (0-15 лет) | 2560 | 2503 | 2487 |
| % | 15,7 | 15,5 | 15,6 |
| Трудоспособный возраст (16-54/59) | 10627 | 10445 | 10230 |
| % | 65,0 | 64,7 | 64,4 |
| Старше трудоспособного (55-60 и старше) | 3169 | 3200 | 3176 |
| % | 19,3 | 19,8 | 20,0 |
| ИТОГО: | 16356 | 16148 | 15893 |
| % | 100 | 100 | 100 |

Возрастная структура населения характеризуется низким удельным весом детей (15,6%) и высоким лиц пенсионного возраста (20,0%). Ситуация уменьшения доли молодых возрастов за счет снижения рождаемости характерна в настоящее время для всей страны. Доля трудоспособного населения города составляет (64,4%) достаточно высока для того, чтобы обеспечить развитие всех перспективных отраслей экономики.

Трудовая структура населения г.Лакинска

Табл. №23

|  | Показатели | Единица измерения | Исходный год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трудовые ресурсы*), всего | Тыс.чел. / % | 9,44 / 100% |
| А) | в том числе: - экономически активное население**) | -“- | 4,85 / 51% |
|  | Из них: - занятые в экономике, в т.ч.: - в материальном производстве - в непроизводственной сфере | -‘’- | 4,77 2,74 2,03 |
|  | - безработные (официально зарегистрированные) | -‘’- | 0,08 |
| Б) | -трудовые ресурсы не занятые в экономике***) | -‘’- | 4,59 / 49% |

*) «трудовые ресурсы» – лица трудоспособного возраста (за исключением неработающих инвалидов труда и войны, и лиц, получающих пенсию на льготных условиях), а также работающие лица нетрудоспособного возраста.

**) экономически активное население – часть населения, включая всех занятых и безработных.

***) «не занятые в экономике» – занимающиеся ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства.

Численность безработных по состоянию на 01.01.2008г. составила 84 человека. Таким образом, безработица в городе составляет порядка 0,8%.

Изменения в экономике отразились на структуре занятости. При сокращении общей численности занятых на предприятиях города, ежегодно увеличивается численность предпринимателей.

Общая численность занятых во всех сферах хозяйства г.Лакинск составляет в настоящее время 4,77 тыс.чел. и распределяется следующим образом:

Структура занятости населения г.Лакинска

Табл. №24

| №№ п/п | Сферы деятельности* | Количество занятых |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тыс. человек | в %% к итогу |
| 1 | Промышленность, строительство | 2,24 | 47 |
| 2 | Торговля и общественное питание | 1,15 | 24 |
| 3 | Здравоохранение, физкультура, образование | 0,39 | 8 |
| 4 | Культура и искусство | 0,07 | 1 |
| 5 | Прочие сферы деятельности | 0,92 | 20 |
|  | ИТОГО: | 4,77 | 100 |

*- включая занятых в малом предпринимательстве

## 4.6. Жилищный фонд

Характеристика современного состояния жилищного фонда г.Лакинска приведена по данным Владимирстата (письмо №08-01-08/1 от 28.11.2008. Общая площадь жилищного фонда г.Лакинска на 01.01.2008г. составила 356,8 тыс.кв.м. (7752 квартиры). Средняя обеспеченность одного жителя общей площадью составляет 22,4 кв.м.

Распределение жилищного фонда по формам собственности

Табл.№25

| № | Принадлежность жилищного фонда | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
|  |  | тыс.кв.м | % |
| 1. | Государственный | 7,6 | 2,1 |
| 2. | Муниципальный | 54,1 | 15,2 |
| 3. | Частный | 295,1 | 82,7 |
|  | Всего: | 356,8 | 100 |

Около 55% жилищного фонда города приходится на жилые дома 4-5 этажей, доля 
2-3-этажных жилых домов составляет – 21%, и порядка 24% - одноэтажные жилые дома. Физическое состояние зданий требует проведения капитального и косметического ремонта.

Жилищный фонд города имеет сравнительно высокий уровень инженерного оборудования. Сведения о степени благоустройства существующего жилищного фонда города приведены ниже.

Уровень благоустройства жилищного фонда

| водопроводом | 83,8% |
| --- | --- |
| канализацией | 77,8% |
| центральным отоплением | 95,4% |
| ваннами | 65,1% |
| горячим водоснабжением | 13,8% |
| газом | 96,7% |
| напольными электроплитами | 0,4% |

В целом в городе техническое состояние жилья удовлетворительное. Исключение составляет ветхий и аварийный фонд. По данным администрации г.Лакинска по состоянию на 01.01.08г. на территории города Лакинска расположены 44 ветхих жилых строения общей площадью 17,14 тыс.кв.м., в которых проживает 930 человек (ориентировочно).

Ветхий и аварийный жилищный фонд г.Лакинска

Табл. №26

| № п/п | Адрес | Год постройки | Общая площадь | Перечень основных недостатков технического состояния жилого дома |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проспект Ленина, 12 | 1929 | 567,5 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | Проспект Ленина, 13 | 1844 | 120 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | Проспект Ленина, 16 | 1933 | 565,9 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | Проспект Ленина, 18 | 1933 | 557,8 | Разрушение фундамента и кровли, деформация несущих стен |
|  | Проспект Ленина, 20 | 1923 | 566,5 | Разрушение фундамента и кровли, деформация несущих стен |
|  | Проспект Ленина, 22 | 1929 | 557,0 | Разрушение фундамента и кровли, деформация несущих стен и перекрытий |
|  | Проспект Ленина, 23 | 1926 | 701,25 | Разрушение фундамента и кровли, деформация несущих стен |
|  | Проспект Ленина, 24 | 1954 | 606,05 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | Проспект Ленина, 25 | 1926 | 706,5 | Разрушение фундамента и кровли, деформация балок |
|  | Проспект Ленина, 26 | 1948 | 620,59 | Разрушение фундамента и кровли, деформация балок |
|  | Проспект Ленина, 27 | 1928 | 384,39 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | Проспект Ленина, 28 | 1952 | 494.4 | Разрушение фундамента и кровли, деформация балок |
|  | Проспект Ленина, 29 | 1926 | 708,54 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | Проспект Ленина, 33 | 1926 | 408,17 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | Проспект Ленина, 35 | 1923 | 384,83 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | Проспект Ленина. 37 | 1926 | 396,64 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | Проспект Ленина, 38 | 1939 | 492,34 | Разрушение фундамента и кровли, деформация балок |
|  | Проспект Ленина, 39 | 1926 | 396,86 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | Проспект Ленина, 41 | 1926 | 392,24 | Разрушение фундамента |
|  | Проспект Ленина, 43 | 1933 | 414,93 | Разрушение кровли |
|  | Проспект Ленина, 59 | 1928 | 244,2 | Разрушение кровли |
|  | Проспект Ленина, 61 | 1928 | 246,5 | Разрушение кровли |
|  | Проспект Ленина, 21 | 1926 | 700,2 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | ул. 17 партсъезда, 2 | 1933 | 1186,52 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | ул. Заречная, 2а | 1356 | 117,97 | Разрушение кровли |
|  | ул. К. Маркса, 26 | 1862 | 146,9 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | ул. Лакина, 53 | 1917 | 90 | Разрушение фундамента |
|  | ул. Лакина, 93 | 1917 | 133,79 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | ул. Маяковского, 26 | 1930 | 413,2 | Разрушение кровли |
|  | ул. Набережная, 16 | 1916 | 198,31 | Неисправность водопровода |
|  | ул. Мира, 22 | 1956 | 59,1 | Разрушение фундамента |
|  | ул. Мира, 49 | 1987 | 81 | Разрушение фундамента, деформация несущих стен |
|  | Ул. Мира, 55 | 1959 | 115 | Разрушение фундамента |
|  | ул. Мира, 57 | 1964 | 101,9 | Разрушение фундамента |
|  | ул. Мира, 61 | 1963 | 309,13 | Разрушение фундамента и кровли, несущих стен, деформация балок |
|  | ул. Мира, 63 | нет данных | 330,2 | Разрушение фундамента и кровли, несущих стен, деформация балок |
|  | ул. Мира, 65 | 1966 | 272,5 | Разрушение фундамента и кровли |
|  | ул. Мира, 67 | 1961 | 142,46 | Разрушение фундамента и кровли, несущих стен |
|  | ул. Мира, 79 | 1959 | 79,21 | Разрушение фундамента |
|  | ул. Мира, 89а | 1974 | 61,76 | Разрушение фундамента |
|  | ул. Мира, 90б | 1966 | 362,81 | Разрушение фундамента и несущих стен |
|  | ул. Спортивная, 14 | 1929 | 239,32 | Неисправность водопровода |
|  | ул. Спортивная, 15 | 1930 | 385,91 | Неисправность водопровода |
|  | ул. Спортивная, 21 | 1930 | 1075.5 | Разрушение кровли, неисправность водопровода |
|  | Итого |  | 17135,82 |  |

Из-за дефицита финансирования жилья среднегодовой объем строительства в городе значительно сократился. По данным отдела архитектуры и градостроительства администрации г.Лакинска (справка от 18.11.2008г) объем жилищного строительства на 1.11.08г. составил 0,6 тыс.кв.м общей площади в год.

Динамика нового жилищного строительства города

Табл. №27

|  | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего, тыс.кв.м общей площади | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,74 | 0,63 | 1,2 |
| в т.ч. индивидуальное строительство (%) | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,74 | 0,63 | 1,2 |

Важнейшей задачей в области градостроительства сегодня является привлечение в город инвестиционных и строительных компаний, имеющих возможности и опыт комплексного освоения городских территорий, а также создание благоприятных условий для формирования рынка жилой недвижимости города.

## 4.7. Социальное и культурно-бытовое обслуживание населения

Культурно-бытовое обслуживание населения г.Лакинска представлено довольно развитой системой учреждений. Однако их количество и вместимость не полностью обеспечивают потребности населения, которое частично покрывается объектами торгово-бытового обслуживания в соседних крупных городах.

Степень удовлетворения потребностей населения города в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями. По большинству видов обслуживания степень достижения нормативных показателей достаточно низкая.

В таблице №28 приведена современная обеспеченность населения города основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями
социального и культурно-бытового обслуживания

Табл. №28

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измере-ния | Существующая емкость всего | На 1 тыс. жителей | Норма СНиП на 1000 жителей1) | Уровень обеспе-ченности %% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 1010 | 59 | по демогра-фии | 115 |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 1607 | 95 | по демогра-фии | 89 |
| 3. | Внешкольные учреждения | мест | 160 | 10 | 10% от общего числа школьников | 100 |
| 4. | Больницы (город) | коек | 100 | 6,2 | 11,5 | 54 |
| 5. | Поликлиники | пос/см | 280 | 17,3 | 30,2 | 57 |
| 6. | Дома культуры и клубы | мест | 480 | 30 | 80 | 38 |
| 7. | Библиотеки | тыс.ед.хр | 45,0 | 2,8 | 5,0 | 56 |
| 8. | Магазины смешанной торговли | кв.м торг.пл. | 5989 | 370 | 280 | 132 |
| 9. | Предприятия общественного питания | пос.мест | 475 | 29 | 40 | 73 |
| 10. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 85 | 5 | 7 | 71 |
| 11. | Спортивные залы | кв.м | 682 | 42 | 60 | 70 |
| 12. | Бассейны | кв.м з.в. | 150 | 9 | 20 | 45 |
| 13. | Гостиница | мест | 69 | 4 | 6 | 67 |
| 14. | Пождепо | Авт. | 3 | 0,2 | 0,4-0,2 | 100 |

1)  нормы приняты в соответствии с Постановлением губернатора Владимирской области от 06.05.06г. №341 «Об утверждении областных нормативов градостроительного проектирования».

По отдельным видам обслуживания оценка современного состояния представлена ниже:

Образование

В настоящее время на территории города функционирует 3 государственных общеобразовательных учреждения. Фактическая нагрузка школьной сети (1564 учащихся) не превышает нормативную вместимость школьных заведений (1607 ученических мест). Из общего количества учащихся государственных общеобразовательных учреждений города 33% обучаются во вторую смену, в школе №1 этот показатель составляет более 40%. Причиной обучения учащихся в две смены отчасти является неравномерное размещение школ на территории города.

Поскольку в 2009 году здание школы № 1 было признано непригодным к эксплуатации (Актом комиссии при ДСА), в конце того же года был выполнен проект реконструкции здания. В настоящее время школа №1 закрыта и осуществляется её капитальный ремонт и усиление конструкций с уменьшением её вместимости до 420 мест для обеспечения нормативного набора необходимых помещений. После завершения кап.ремонта школа №1 откроется вновь, с учетом нормативной вместимости.

Перечень общеобразовательных школ

Табл. №29

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Нормативная емкость | Фактически обучается | Учащиеся 2 смены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МОУ средняя общеобразовательная школа №1* | Центральная пл., 2 | 881 | 755 | 337 |
| 2. | МОУ средняя общеобразовательная школа №2 | ул.Кирова, 2 | 500 | 568 | 134 |
| 3. | МОУ основная общеобразовательная школа | ул.Карла Маркса, 5 | 226 | 241 | 39 |

*) Школа закрыта на реконструкцию.

Из образовательных учреждений дополнительного образования в городе имеются 
МОУ ДОД «Детский (подростковый) центр» на 160 мест, где фактически обучаются более 300 детей. Кроме того, в городе имеется негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Центр образовательных услуг «Исток».

В городе работает «Лакинский детский дом» - областное государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На 01.01.08г. на территории города функционирует 8 детских дошкольных учреждений, находящихся на балансе комитета по образованию администрации Собинского района. Общая вместимость дошкольных учреждений по городу составляет – 1010 мест, количество детей посещающих ДОУ – 877 чел. В целом по городу фактическое использование ДДУ составляет 87% от норматива. На территории города учреждения дошкольного воспитания размещены неравномерно.

Перечень детских дошкольных учреждений

Табл. №30

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Количество мест | Качественное состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По нормам | Кол-во детей |  |
| 1. | МДОУ детский сад №11 «Ласточка» | ул.Горького, 29а | 220 | 200 | Удовл. |
| 2. | МДОУ детский сад №12 «Ромашка» | ул.Зеленая, 16 | 150 | 137 | Удовл. |
| 3. | МДОУ детский сад №14 «Золотая рыбка» | ул.Текстильщиков, 3 | 75 | 68 | Удовл. |
| 4. | МДОУ детский сад №16 «Радость» | ул.Лермонтова, 37 | 220 | 143 | Удовл. |
| 5. | МДОУ детский сад №17 «Родничок» | ул.Лермонтова, 45 | 125 | 118 | Удовл. |
| 6. | МДОУ детский сад №15 «Солнышко» | ул.Мира, 59а | 110 | 85 | Удовл. |
| 7. | МДОУ детский сад №5 «8 Марта» | ул.Кирова, 4 | 55 | 61 | Удовл. |
| 8. | МДОУ детский сад №13 «Рябинка» | ул.Парижской Коммуны, 25 | 55 | 65 | Удовл. |

Здравоохранение

В городе расположена МУ «Лакинская районная больница №2». В состав РБ входят:

1) стационар на 100 коек;

2) поликлиника на 280 посещений в смену.

В настоящее время здание поликлиники имеет большой процент износа и требует ремонта. Обеспеченность населения больничными койками в настоящее время 6,0 на 1000 жителей.

В городе имеются учреждения социальной защиты: ОГУСО «Лакинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Комплекс стационара и Дома интерната находятся на затесненных участках и в приспособленных зданиях.

Культура

В настоящее время в городе имеется МУК Лакинский городской Дом культуры 
с вместимостью зала 480 мест, центральная библиотека, городская детская библиотека, 
с общим объемом книжного фонда 45 тыс.томов. В одной из школ города на общественных началах организован музей А.В.Суворова в качестве центра патриотического воспитания молодежи.

Перечень учреждений культуры

Табл. №31

| № п/п | Наименование учреждений | Адрес | Вместимость | Качественное состояние здания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУК Лакинский ДК | Центральная пл., 6 | 480 | Удовл. |
| 2. | МОУ «Лакинская детская школа искусств» / музыкальная школа | Ул.Текстильщиков, 5 | 240 | Аварийное |
| 3. | Библиотека | Пр-т Ленина, 19 | 45,0 | Хорошее |

Ввиду расположения города на трассе «Золотое кольцо России» в г.Лакинске назревает потребность создания капитального музейно-выставочного комплекса А.В.Суворова с учетом сохранившихся мемориальных объектов его родового имения в бывшем селе Ундол.

Физкультура и спорт

Из объектов физкультуры и спорта в городе имеются МУС «Стадион» с трибунами на 1500 мест, КФП «Атлант», клуб «Маленький дракон» и спортзал с бассейном. Практически все объекты по своим параметрам не отвечают современным нормативным требованиям.

Перечень спортивных сооружений

Табл. №32

| № п/п | Наименование спортивных устройств | Месторасположение адрес | Трибуны мест | Площадь зала кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУС «Стадион» | пр-т Ленина, 57а | 1500 | 533 |
| 2. | КФП «Атлант» | ул. Лермонтова, 39а | - | 384,2 |
| 3. | Клуб «Маленький дракон» | пр-т Ленина, 19 | - | 176,7 |
| 4. | Бассейн | Центральная пл., 6 | - | 150 |
| 5. | Спортзал | Центральная пл., 6 | - | 148,5 |
| 6. | Тир | Центральная пл., 6 | - | 173,1 |

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Сегодня в городе функционируют 70 магазинов розничной и 5 предприятий оптовой торговли. Самым важным ориентиром сегодняшней торговли является насыщение магазинов широчайшим ассортиментом товаров, способным удовлетворить самый разнообразный вкус и материальный достаток, не только жителей города, но и туристов, проезжающих по трассе «Золотое кольцо России».

В городе насчитывается около 14 предприятий общественного питания. Это рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и изделий и уютные кафе, закусочные, где можно быстро перекусить и отдохнуть. Но уровень обеспеченности посадочными местами довольно низок. В составе предприятий общественного питания большинство относительно мелкие предприятия (до 25 посадочных мест). В городе сохранилась сеть муниципальных предприятий социального питания (при школах).

В настоящее время в городе имеется МУП «Лакинский городской рынок» 4107 кв.м.

Десятки частных предпринимателей оказывают населению города различные виды бытовых услуг (пошив и ремонт одежды, фотоуслуги, парикмахерские, ремонт СБТ, пункты проката, ритуальные услуги и прочие виды бытовых услуг). На предприятиях бытового обслуживания работает порядка 85 человек.

Из предприятий коммунального хозяйства в городе имеется МУК ЖКХ Баня, пожарное депо (Лакинская ПЧ-32) на 3 маш/места. Оба здания ветхие.

## 4.8. Планировочная ситуация

Ко времени проектирования генерального плана (2008 - 2010г.г) функциональное зонирование и планировочная структура города в основном сложились. Планировочная структура собственно города Лакинска во многом определена природными условиями, рельефом, исторически сложившейся застройкой.

В широтном направлении с юго-запада на северо-восток проходит главная улица города (федеральная трасса М-7 «Волга») и чуть южнее железная дорога Москва – Н.Новгород с ж.д. станцией Ундол.

С севера к городу примыкают защитные леса 1-й группы.

По территории города с запада на юг протекает река Ундолка (с водоохраной зоной 100 м), приток реки Клязьмы.

На берегу реки Ундолки сохраняется мемориальная Суворовская роща – место родового имения А.В.Суворова с остатками фундаментов его главного дома.

Территория в пределах границы города (на 01.01.2007г) составляет 967 га.

Основу планировочной структуры города составляет главная улица города - Лакина – Ленина – Мира, являющаяся частью федеральной автодороги М-7 «Волга». Город Лакинск можно отнести к числу «линейных» городов, сформировавшихся вдоль важнейших транспортных магистралей.

Вдоль главной планировочной оси города – Лакина – Ленина – Мира вытянулись непрерывные кварталы усадебной и многоэтажной секционной застройки, узлы общегородского центра и ряд промышленных предприятий.

К сожалению, целостный облик центра города пока не сформировался и расположен в виде отдельных общественных узлов, преимущественно вдоль улицы Ленина.

Большую роль в облике центрального отрезка главной улицы играют протяженные фасады ткацкой фабрики с главной проходной. Из них ряд корпусов являются памятниками промышленной архитектуры.

Центральная площадь города с памятником В.И.Ленину находится в глубине застройки севернее главной улицы. Она сформирована двумя памятниками архитектуры (Дом культуры и школа № 1) в зеленом окружении центрального сквера и школьного участка. В центральном сквере (южнее Дома культуры) находится обелиск  воинской славы с ориентацией на ул.Ленина.

Основные территории индивидуальной усадебной застройки расположены двумя массивами в западной части города по обе стороны ул.Лакина и в северной части города, 
а также вблизи железнодорожной станции.

Малоэтажная (2-3 эт.) застройка вытянута в основном вдоль главной улицы, а также в юго-западной части (восточнее ООО «Нексус») и в северо-восточной части 
(в районе электроподстанции).

Многоэтажная (4-5 эт.) застройка расположена в центральной части города в районе улиц Горького, 21 Партсъезда и Лермонтова.

В центральной части города среди смешанной застройки несколько разрозненно расположены: Дом культуры, городской рынок, стадион, больница, детский дом, дом инвалидов и престарелых, но все эти здания не формируют площадей и общественных узлов. Тот же недостаток характерен для привокзальной площади.

Территории коллективных садоводств расположены в западной и южной части города.

К основным промышленным и коммунальным предприятиям города относятся:

- МУП «Лакинская Мануфактура», (СЗЗ – 50 м);

- ООО «Нексус», (СЗЗ – 50 м);

- ООО «Гофропак Технологии», (СЗЗ – 50 м);

- ООО «РуДо-АКВА Филиал «Лакинский пивзавод», (СЗЗ – 50 м);

- Собинское РайПО, (СЗЗ – 50 м);

- ЗАО «Нео Корм», (СЗЗ – 100 м);

- ЗАО «Планета вкуса», (СЗЗ – 100 м);

- ОАО «Лакмол», (СЗЗ – 100 м);

- ДЗАО Собинская ПМК-13, (СЗЗ – 100 м);

- Очистные сооружения, (СЗЗ – 200 м);

- ДЗАО Лакинский полигон ЖБИ, (СЗЗ – 300 м);

- ООО «Лесэнергопром», (СЗЗ – 300 м);

- Городское кладбище, (СЗЗ – 300 м);

- ГРС, (СЗЗ – 175 и 300 м);

- Электроподстанция, (шумовая зона – 600 м).

Водозаборные сооружения (отдельно стоящие скважины) расположены на 
ул.21 Партсъезда и в восточной части города (восточнее территории ДЗАО Лакинский полигон ЖБИ). Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации (СЗЗ – 200 м) расположены в центре города (южнее городского стадиона) и накрывают значительную территорию жилой застройки.

Кладбище расположено в западной части города, СЗЗ – 300 м накрывает значительную территорию усадебной застройки, расположенную на склоне, по отметкам ниже территории кладбища.

ГРС расположена в северо-восточной части за пределами границы города.

Свалка ТБО расположена в юго-западной части г.Собинки.

## 4.9. Озелененные территории

Для создания благоприятных условий проживания и отдыха населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время в городе Лакинске практически отсутствует городской парк и непрерывная структура озелененных территорий. Насаждения общего пользования включают небольшие скверы по пр-ту Ленина: сквер с памятником М.И.Лакину (0.5 га) и сквер у мемориала в центре города (0.7 га), объединенных расположенной вдоль улицы аллеей, сквер с памятником В.И. Ленину на центральной площади (0.4 га) и сад у клуба (площадью 2.0 га). Современная обеспеченность озелененными территориями общего пользования 
в г. Лакинске составляет 3.6 га, или 2.3 м2 на человека, при норме 10 м2 и допустимым уменьшением до 8 м2 на человека по рекомендациям СНиП 2.07.01-89* (на 20% для малых городов, расположенных в окружении лесов и прибрежных зонах крупных рек). По организации территории и степени благоустройства ни одно из зеленых устройств в современном состоянии не отвечает нормативным требованиям. При этом в городе отсутствуют активные зеленые выходы к реке Клязьме и прилегающим лесным массивам.

На территории города встречаются участки с насаждениями естественного происхождения вдоль оврагов, в пойме реки Ундолки. Кроме того, зеленый фон создают также приусадебные сады в индивидуальной жилой застройке, занимающей значительную часть территории, благодаря которым город зрительно выглядит достаточно озелененным.

Кроме насаждений общего пользования в городе имеются насаждения ограниченного пользования на участках детских и учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах секционной жилой застройки, насаждения специального назначения: на территориях промпредприятий, на улицах и дорогах, защитная зелень вдоль железной дороги и автомагистрали М-7 «Волга».

Посадки на городских улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

Для организации отдыха населения к благоприятным факторам относятся: наличие ценного природного ландшафта на территории города - поймы р. Ундолка, прудов, родников и ручьев, при проведении соответствующих мероприятий по инженерной подготовке территории, их очистки и благоустройства. Непосредственно окружающие город территории с южной стороны заняты пойменными землями р. Ундолка и р. Клязьма, с северо-востока к застройке примыкает крупный лесной массив смешанных по составу насаждений.

Перечень существующих в городе спортивных плоскостных устройств и спортсооружений, их площадь и нормативная обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфраструктура».

## 4.10. Транспортная инфраструктура

### 4.10.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Город Лакинск обслуживается железнодорожной станцией Ундол, расположенной в юго-восточной части города на магистральной железнодорожной линии Москва-Нижний Новгород.

Станция Ундол по объему работы относится к промежуточной станции lll класса, расположена на 160 км. двухпутного перегона: в нечетном направлении Ундол-Болдино, в четном Ундол- Колокша.

Интенсивность движения на данных перегонах на 1.01 2009г. составила 53 пары поездов в сутки, в том числе:

- грузовых		- 21 пара поездов в сутки

- пассажирских	- 26 пар поездов в сутки

- пригородных	- 6 пар поездов в сутки

Станция Ундол выполняет работу по приему, отправлению и пропуску грузовых поездов. сдает на подъездные пути порожняк под погрузку и груженые вагоны под выгрузку. Станция выполняет операции по продаже проездных билетов на пассажирские поезда, посадке и высадке пассажиров, однако здание пассажирского вокзала дореволюционной постройки не отвечает современным требованиям.

Ведомость парков и путей:

- l путь - приемо-отправочный, нечетных пассажирских и грузовых поездов, 
протяженность - 589м.

- lА путь - приемо-отправочный, нечетных пассажирских и грузовых поездов, четных электропоездов и почтово-багажных поездов, протяженность - 398м.

- lБ путь - приемо-отправочный, нечетных пассажирских и грузовых поездов, 
протяженность - 543м

- 3 путь - приемо-отправочный, нечетных грузовых поездов, протяженность - 829м.

- ll путь - приемо-отправочный, нечетных пассажирских и грузовых поездов, 
протяженность - 792м.

- 4 путь - приемо-отправочный, нечетных пассажирских и грузовых поездов, 
протяженность - 815м.

- 5 путь – соединительный, протяженность - 126м, до границы подъездных путей РМЗ. Через стрелки 5, 19, 21.

- 6 путь - погрузочно-выгрузочный - 1191м.

- 7 путь - погрузочно-выгрузочный - 576м.

- 8 путь - погрузочно-выгрузочный - 129м.

- 9 путь - погрузочно-выгрузочный - 576м.

- 11 путь – предохранительный - 42м.

- 13 путь – предохранительный - 85м.

Пассажирские и грузовые устройства:

- l путь - высокая открытая пассажирская платформа, протяженность - 226м;

- l, ll путь - низкая открытая пассажирская платформа, протяженность - 240м;

- 9 путь - помещение для погрузки и выгрузки грузов из вагонов, длина - 145м;

- 9 путь - открытая высокая торцевая платформа для погрузки и выгрузки грузов, протяженность - 100м;

- l путь - помещение для хранения выгруженного и принятого к перевозке багажа, 
длина - 63м.

Автомобильный транспорт

Город Лакинск расположен на 153 км магистрали федерального значения ФАДМ-7 «Волга» l-Б технической категории, которая проходит в черте города по улицам: Ундол -  Лакина - Ленина - Мира. Ширина земляного полотна - 22м., ширина проезжей части - 16м., покрытие асфальтобетонное.

С юга на север город пересекает дорога регионального (межмуниципального) значения «Собинка – Лакинск – Ставрово», lll технической категории, протяженностью 14,7км. покрытие асфальтобетонное, полоса отвода 18,0 - 22,0м, ширина земляного полотна-10.0 м, проезжей части-6.0м. На пересечении данной дороги на ПК 3.340 с железной дорогой «Москва-Горький» имеется путепровод. Полная длина сооружения 77.70м.

С юго-запада подходит к городу дорога местного значения «Ундол-Копнино-Жохово» lVб технической категории, протяженностью 16,2 км., покрытие асфальтобетонное, ширина полосы отвода 22,0м, земляного полотна-20.0 м, проезжей части-6.0м

С северо-запада подходит дорога местного значения «Ундол-Омофорово» lVб технической категории протяженностью 2,7 км, покрытие асфальтобетонное, ширина полосы отвода18,0м, земляного полотна-10.0 м, проезжей части-6.0м

С севера, вливаясь в дорогу регионального значения, подходит дорога местного значения «Собинка - Лакинск – Ставрово - Степаньково» lVб технической категории, протяженностью 7,4 км. покрытие асфальтобетонное, ширина полосы отвода 19,0м.

По примыкающим к городу автодорогам организовано пригородное и междугороднее автобусное сообщение, обслуживаемое в 2008 году ООО «Владавтолинии», г. Владимир, пос РТС, д.1, в 2009 г- обслуживает ЧП «Князев». ЧП «Князев» находится по адресу: пос. Ставрово, ул. Жуковского, 81. Автопарк предприятия составляет 23 автобуса.

Часть маршрутов отправляется от автостанции, находящейся в центре города Собинки на ул. Лакина, остальные, в том числе все транзитные междугородние маршруты от павильона в г. Лакинске на ул. Ундол (где ранее размещалась автостанция). Площадь приема-отправки автобусов расположена в затесненных условиях и не формирует требуемый архитектурный облик важного общегородского узла.

### 4.10.2. Внутренние связи

Улично-дорожная сеть

Основу улично-дорожной сети города составляют улицы: Ундол, Лакина, Ленина, Мира, расположенные вдоль федеральной трассы «Москва - Уфа», которая в настоящее время выполняет и функции общегородской магистрали. На данной магистрали находятся все основные промышленные предприятия города, центр города и основные объекты соцкультбыта.

В настоящее время ширина проезжей части улиц Ундол - Лакина - Ленина - 
Мира составляет 16м., ширина в красных линиях 40,0 - 64,0 м.

Второй по значимости, является ул. Карла Маркса, являющаяся в черте города продолжением дороги регионального (межмуниципального) значения «Собинка - Лакинск-Ставрово». Ширина в красных линиях 15,0 - 40,0м, проезжей части - 6,0 м.

Функции магистральных улиц районного значения выполняют улицы: Горького, 
Красноармейская, 21 Партсъезда, связывающие жилые районы с главной магистралью города (федеральной трассой) и ул.Советская, связывающая эти улицы и перераспределяющая транспорт между ними. Ширина этих улиц в красных линиях 
19,0 - 20,0м., проезжей части - 6,0м.

Остальные улицы и дороги - местного значения. В плане они образуют, в основном, четко выраженную прямоугольную структуру улично-дорожной сети, шириной в красных линиях от 10,5м. до 46,0м. и шириной проезжей части от 4,0м. до 10,5м.

По магистральным направлениям проходят потоки всех видов, как городского, так и транзитного транспорта. Выделенных путей для пропуска грузового автотранспорта для городских промышленных предприятий в городе нет. По всем улицам, являющимся в черте города продолжением внешних дорог, основным в потоке является транзитный транспорт.

Общая протяженность магистральной улично-дорожной сети города составляет 9,9 км.

Плотность магистральной улично-дорожной сети в границах города 1.0 км/км2, в границах застройки - 1.7 км/км2. Степень развития магистралей в среднем по городу в настоящее время ниже нормативной.

Инженерно-транспортные сооружения (мосты, путепроводы)
(в границах города)

Табл. №33

| № п/п | Наименование сооружения (материал) | Местоположение (наименование улицы и через какое препятствие) | Длина (м) | Ширина проезжей части (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Путепровод | через ж. д. линию Москва - Нижний Новгород | 77,7 | 7,5 |
|  | Деревянный мост | через р. Ундолку (в районе городской больницы) | 21,0 | 6,0 |
|  | Деревянный мост | через р. Ундолку (в районе Казанской церкви) | 20,0 | 6,0 |
|  | Ж. б. мост | через р. Ундолку на ул. Лакина | 35,0 | 16,0 |

Кроме того, в городе существует 9 пешеходных мостов. Материал их конструкций: деревянные и металлические.

Выводы:

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести:

- пересечение города магистралью федерального значения ФАДМ-7 «Волга» l-Б технической категории, которая проходит в черте города по улицам: Ундол - Лакина 
- Ленина - Мира, что приводит к шумовому и атмосферному загрязнению прилегающей территории и созданию аварийных ситуаций;

- пересечение города магистралью регионального (межмуниципального) значения «Собинка – Лакинск - Ставрово» lll технической категории, которая проходит в черте города по ул. Мира и ул.Карла  Маркса;

- ширина магистральных улиц в красных линиях ниже нормативной, при этом отсутствует реальная возможность для их расширения;

- не все улицы имеют асфальтобетонное покрытие (состояние некоторых из них неудовлетворительное);

- многие улицы, в том числе магистральные, не имеют тротуаров и полноценного благоустройства.

Городской транспорт

Города Лакинск и Собинка находятся на расстоянии 3,5 км. удаленности друг от друга. В связи с этим, между городами существует постоянные миграции населения. Проживающие в г. Собинке выезжают на работу в г.Лакинск, и наоборот. В связи с незначительной удаленностью городов ежедневно осуществляются поездки населения в соседний город по трудовым и культурно-бытовым целям. Оба города имеют единую железнодорожную станцию (Ундол) и автовокзал (для междугородних перевозок), которые находятся в г. Лакинске.

В настоящее время г. Лакинск обслуживается двумя городскими маршрутами Собинка - Лакинск, одновременно обслуживающие и г.Собинку.

Протяженность автобусной сети по оси улиц составляет 7,7 км. Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта (автобус) на застроенных территориях 1,35 км/км2.

Анализ транспортной сети показывает, что маршрутный коэффициент непрямолинейности маршрутов соответствует нормативному, однако плотность сети линий общественного пассажирского транспорта (автобус) на застроенных территориях чуть ниже нормативной. Существующий уровень обслуживания населения городским транспортом, показывает долю населения города, проживающего в 500-метровой зоне удаленности от линий городского транспорта (для жителей секционной застройки) и 800 метровой зоне удаленности от линий городского транспорта (для жителей индивидуальной усадебной застройки).

Численность автомобильного парка 
(зарегистрированного в г. Лакинске)

Табл. №34

| Вид транспорта | Всего | Транспортная принадлежность |
| --- | --- | --- |
|  |  | Юридические лица | Физические лица |
| Легковые автомобили | 2473 | 21 | 2452 |
| Автобусы | 32 | 24 | 8 |
| Грузовые автомобили | 470 | 142 | 328 |
| Мототранспорт | 283 | 0 | 283 |
| Итого транспортных единиц: | 3258 | 187 | 3071 |

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств

Для хранения личного автомототранспорта в г. Лакинске имеется 1593 боксовых гаража (показаны на «Плане современного использования территории»).

Табл. №35

| № п/п | Местоположение гаражей | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ул. Лесная | 490 |
| 2. | Первомайский пер. | 200 |
| 3. | ул. Жуковского | 115 |
| 4 | Пр. Ленина, севернее д.75 (за пивзаводом) | 93 |
| 5. | Пр. Ленина, (за молокозаводом) | 53 |
| 6. | Ул. Лермонтова | 55 |
| 7. | Ул. Карла Маркса (во дворе ПМК-13) | 58 |
| 8 | Ул. Мира, севернее д.49б, (в районе ПМК-13) | 71 |
| 9. | Ул. Мира, севернее д.37 за магазином «Теремок» | 176 |
| 10. | Ул. Мира (в районе кирпичного завода) | 77 |
| 11. | Пр. Ленина (в районе ГСМ) | 62 |
| 12. | Ул. Советская (севернее д.63) | 55 |
| 13. | Ул. Зеленая | 8 |
| 14. | Ул. 21 Партсъезда | 80 |
|  | Итого по городу: | 1593 |

Автозаправочные станции находятся на выездах из города:

- две АЗС - на въезде в город со стороны г.Владимира слева (одна в границах города, вторая- в непосредственной близости от границы города);

- одна АЗС - на въезде в  город со стороны г.Москвы (справа).

Для технического обслуживания автотранспорта в городе имеется предприятие автосервиса, расположенное по ул. Мира (на федеральной трассе).

## 4.11. Инженерная инфраструктура

### 4.11.1. Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения города Лакинска являются подземные воды ассельско-клязменского водоносного горизонта верхнего карбона.

Расход воды по отчетным данным за 2009 год, составляет – 539,9 тыс.м3/год или 1479,2 м3/сутки.

На балансе МУП ЖКХ г. Лакинска находятся 10 водозаборных артскважин (5 рабочих и 5 резервных) расположенных на промышленных площадках и рассредоточены в разных частях города.

Техническое состояние скважин удовлетворительное, зоны санитарной охраны отсутствуют.

Вода из водозаборных скважин подается непосредственно в водопроводную сеть города на хозяйственно-питьевые и производственные нужды. Насосы первого подъема на водозаборных скважинах оборудованы частотными преобразователями.

На территории МУП «Лакинская мануфактура» расположены две из десяти водозаборные скважины, резервуар чистой воды емкостью 250 м3 и насосная станция второго подъема. Водозабор и водопроводные сооружения находится на балансе МУП ЖКХ г. Лакинска.

Качество воды в скважинах по данным ФГУ «ЦГ И Э во Владимирской области» в Петушинском и Собинском районах в целом соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98  и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая» за исключением по общей жесткости (скв. № 3); 
по мутности, цветности и содержания железа (скв. № 9).

Водопроводные сети города тупиково-кольцевые. Сети построены в разное время, материал труб - сталь, чугун, полиэтилен; диаметр труб от 25 мм до 200 мм. Общая протяженность водопроводной сети - 42,65 км. Износ сети составляет порядка - 50 %.

Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов установленных на водопроводной сети и из семи пожарных прудов.

Помимо указанных водозаборных сооружений ряд предприятий имеет на своем балансе артскважины, которые находятся на территориях предприятий. Вода используется на собственные нужды предприятий, передается на хозяйственно-питьевые нужды населения и рядом расположенным предприятиям.

Сведения о скважинах предприятий приводятся ниже.

ООО «Демидовский фанерный комбинат» имеет на своем балансе 3 артскважины. Вода из скважин используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия и составляет – 464,0 м3/сутки.

ЗАО «Планета Вкуса» имеет на своем балансе 1 артскважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия и составляет – 6,1 м3/сутки.

Филиал «Анаком» ООО «Импрод» имеет на своем балансе 1 артскважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия и составляет – 89,0 м3/сутки.

ООО «РУДО-АКВА» филиал Лакинского пивзавода имеет на своем балансе 1 артскважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия и составляет – 437,7 м3/сутки и передает населению – 87,4 м3/сутки.

Филиал «МК Лакинский» ЗАО «Холдинговая компания «Ополье» имеет на своем балансе 2 артскважины. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия и составляет – 387,7 м3/сутки.

МУП «Лакинская мануфактура» имеет на своем балансе 1 артскважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия и составляет – 65,0 м3/сутки.

ООО «ВАН» имеет на своем балансе 1 артскважину. Вода из скважины используется на хозяйственно-питьевые и производственные нужды предприятия и составляет – 
11,0 м3/сутки.

ОАО ПАФ «КУРС» передает населению города воду в количестве – 425,8 м3/сутки.

Часть населения, проживающая в домах индивидуальной застройки, пользуется собственными водозаборными скважинами и шахтными колодцами.

### 4.11.2. Бытовая канализация

В настоящее время в г. Лакинске имеется система централизованной канализации, которая охватывает незначительную часть (районы двух-пятиэтажной и частично одноэтажной) жилой застройки.

В систему канализации входят самотечные сети, канализационные насосные станции, напорные трубопроводы и канализационные очистные сооружения.

Отведение хозяйственно-бытовых и загрязненных промышленных сточных вод осуществляется по неполной раздельной системе.

Очистные сооружения биологической очистки (ОСБО) расположены в черте города на ул. Набережная, 6а   на левом берегу р. Ундолка, приток р. Клязьма.

Очищенные сточные воды сбрасываются в р. Ундолка в черте населенного пункта.

Общее количество сточных вод, поступающих на городские очистные сооружения канализации, по отчетным данным за 2009 год составляет – 721,2 тыс.м3/год или 
1975,9 м3/сутки.

Схема канализации.  Сточные воды от канализованной жилой застройки и от промышленных предприятий центральной части города отводятся системой самотечных коллекторов на канализационную насосную станцию №1. Далее по напорному трубопроводу, в одну линию, сточные воды перекачиваются на канализационные очистные сооружения биологической очистки и доочисткой г. Лакинска производительностью 2500 м3/сутки. КНС №1 (центральная) расположена на ул. Набережная, здание КНС находится в аварийном состоянии.

КНС № 2 расположена на ул. Лермонтова, здание КНС находится в удовлетворительном состоянии. Сточные воды с микрорайона ул. Лермонтова по самотечной системе коллекторов поступают на КНС №2, откуда  по напорному трубопроводу, в одну линию, перекачиваются на канализационные очистные сооружения биологической очистки ОАО ПАФ «КУРС».

КНС № 3 расположена на ул. К.Маркса, здание КНС находится в удовлетворительном состоянии. Сточные воды с микрорайона ул. К.Маркса и ул. Мира по самотечной системе коллекторов поступают на КНС №3 и по напорному трубопроводу, в одну линию, подаются на канализационные очистные сооружения биологической очистки ОАО ПАФ «КУРС».

Существующие канализационные сети города неразвиты, находится в удовлетворительном состоянии. Общая протяженность канализационной сети – 30,40 км. Сети построены в разное время, материал труб - сталь, чугун, керамика; диаметр труб от 
150 мм до 300 мм. Износ сети составляет порядка - 40 %.

Население, проживающее в районах не канализованной жилой застройки, пользуется выгребными туалетами.

Сливная станция для приема жидких отбросов от не канализованной застройки в городе отсутствует.

### 4.11.3. Дождевая канализация

В настоящее время в городе отсутствует ливневая канализация.

Поверхностных сток вод осуществляется естественным путем за счет уклонов существующей поверхности со сбросом в пруды и в пониженные места.

### 4.11.4. Теплоснабжение

Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора в городе являются:

Котельная №1 по ул. Набережная (топливо – природный газ) установленной мощностью 16,176 Гкал/ч. В котельной установлено: 1котел ДКВР-6,5/13, 1котел ДКВР-20/13, 1котел ДЕ-25/14ГМ.   Схема отпуска тепла закрытая, зависимая, двухтрубная. Резервная мощность составляет – 14,284 Гкал/ч. Износ основного оборудования составляет – 28%.

Котельная №3 по ул. Мира (топливо – природный газ) присоединенной мощностью 1,341 Гкал/ч. В котельной установлено 2 котла ДКВР-4/13. Схема отпуска тепла закрытая, зависимая, двухтрубная.  Резервная мощность составляет -  3,419 Гкал/ч. Износ основного оборудования составляет - 48%.

Котельная Филиала «Молочный комбинат «Лакинский» Холдинговой компании «Ополье» -  тепловой мощностью 2,5 Гкал. В котельной установлено два котла ДЕ-4/14 (паровые). Топливо – природный газ (резервное – ДГ). Износ основного оборудования составляет – 80%.

Котельная филиала ООО «Рудо-Аква» «Лакинский пивзавод» (топливо – природный газ). В котельной установлено три котла ДКВР -4/13, часовой производительностью 7,68 Гкал. Износ основного оборудования составляет 60%. Резервных мощностей нет.

Котельная МУП «Лакинская мануфактура» (топливо природный газ) часовой теплопроизводительностью 3,746 Гкал. В котельной установлен один котел ДЕ-6,5-14ГМ. Износ основного оборудования составляет 30%. Резервных мощностей нет.

Модульная котельная по ул. Лермонтова часовой теплопроизводительностью 
6,989 Гкал. В котельной установлено два котла BUDERUS. Котельная введена в эксплуатацию в июле 2009 года.

Теплоснабжение потребителей осуществляет так же ряд котельных при предприятиях и автономных котельных.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла

### 4.11.5. Газоснабжение

Газоснабжение г. Лакинска осуществляется от магистрального газопровода «Московское окружное кольцо». Подача газа осуществляется через ГРС, расположенную в северо-восточной части города. Газоснабжение осуществляется по двухступенчатой схеме, предусматривающей подачу газа высокого давления Р<0,6 МПа от ГРС в микрорайонные групповые газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПШ) и низкого давления от ГРП к потребителям.

Теплотворная способность природного газа Q=8000 ккал/ч.

Разводящие газопроводы выполнены из стальных труб Д250-200 мм, прокладка как подземная, так и надземная.

Данные по газификации города предоставлены ОАО «Владимироблгаз».

В настоящее время г. Лакинск газифицирован на 83%.

В городе газифицировано природным газом 6513 квартиры, в том числе:

- количество квартир с газовыми плитами 				– 4478;

- количество квартир с газовыми плитами и колонками 		– 952;

- количество квартир с газовыми плитами, колонками и котлами 	– 50;

- количество квартир с газовыми плитами и котлами 			– 1033.

В городе функционируют шесть газовых котельных, а также ряд мелких котельных при предприятиях.

### 4.11.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей г. Лакинска осуществляется от Владимирской энергосистемы через подстанцию ПС-110/35/10,0 кВ «Ундол»  - с установленной мощностью трансформаторов (2х40 + 1х31,5 МВА)  111,5 МВА, расположенную в черте города. Источник питания – ПС «Владимирская» 750/500/220/110/35/10 кВ.

ПС «Ундол», как центр питания города Лакинска, имеет связи с районными электроподстанциями и Московской энергосистемой.

Электрические сети 110/35 кВ находятся в зоне ответственности филиала 
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго».

От ПС «Ундол» отходят следующие линии электропередачи:

- ВЛ -110 кВ «Владимирская - Ундол» - питающая линия двухцепная, год ввода в эксплуатацию – 1983,

- ВЛ -110 кВ «Ундол – Болдино (Тяговая)», год ввода в эксплуатацию – 1958,

- ВЛ -110 кВ «Ундол – Копнино - Мишеронь» двухцепная, год ввода в эксплуатацию – 
1973-1998,

- ВЛ -35 кВ «Ундол – Вышманово» двухцепная, год ввода в эксплуатацию – 1986.

Вблизи границ территории города проходит транзитом ВЛ-110 кВ  «Владимирская – Базовая».

ПС 35 кВ «Лакина» и линия ВЛ-35 кВ «Ундол – Лакина» (двухцепная) -  ведомственные.

На «Схеме электроснабжения и средств связи» и «Схеме планировочных ограничений» показаны коридоры сетей 35 - 110 кВ, расположенных в границах города.

Охранные зоны приняты согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 
1000 В» и составляют для ВЛ-110 кВ – 20 м в обе стороны от крайнего провода.

Распределение электроэнергии по городу осуществляется на напряжении 10,0 кВ. Электроснабжение коммунально-бытовых и мелко промышленных потребителей осуществляется в основном от РУ 10 кВ ПС «Ундол».

Системные промышленные потребители получают питание от ПС «Ундол» по самостоятельным линиям.

Граница раздела балансовой принадлежности «Филиал «"Владимирэнерго" – потребитель» устанавливается на кабельных наконечниках отходящего кабеля 10 кВ. Оборудование ячейки 10 кВ - принадлежность Владимирэнерго. Кабельные наконечники и кабель 10 кВ - принадлежность Потребителя.

По оценкам эксплуатирующей организации практически все ВЛ-0,4 кВ находятся в неудовлетворительном состоянии и имеют до 90% износа.

По данным ОАО «Владимирская энергосбытовая компания» электропотребление по городу Лакинск за отчетный 2009 год составило 31,108 млн. кВтч., в т. ч.:

- жилищно-коммунальный сектор (ЖКС) – 11,15 млн. кВтч;

- промышленность – 9,39 млн. кВтч;

- мелко промышленные и прочие предприятия – 10,596 млн. кВтч;

- удельный расход электроэнергии на одного человека по ЖКС – 1987,2 кВтч/год.

### 4.11.7. Средства связи

По данным владимирского филиала «ЦентрТелеком» в настоящее время в городе Лакинске  присоединенные операторы связи отсутствуют.

Монтируемая емкость ОАО «ЦентрТелеком» составляет 2500 номеров. В настоящее время число абонентских устройств составляет 89% от монтируемой емкости (2225 номеров), из них около 12 % - юридические лица. Таким образом, общая норма телефонной плотности на настоящее время с учетом народнохозяйственного сектора составляет на 1000 человек – 157 номеров.

Тип прокладки сетей – в грунте, канализации и подвесной.

В г. Лакинске предоставляются следующие виды услуг связи:

- услуги местной телефонной связи;

- услуги внутризоновой телефонной связи;

- услуги доступа к сети Интернет;

- услуги интерактивного телевидения;

- услуги беспроводной связи;

- услуги интеллектуальных сетей связи;

- услуги кабельного телевидения;

- услуги организации сетей связи;

- услуги проводного радиовещания;

- услуги с интеграцией служб;

- услуги по передаче данных;

- справочно-информационные услуги;

- услуги телеграфной связи;

- услуги телематических служб.

В настоящее время в городе Лакинске действуют:

- узел эфирного вещания на УКВ ЧМ диапазоне, «Радио России»;

- интерактивное телевидение – IP TV.

## 4.12. Сводные данные 
об использовании земель города Лакинска

Муниципальное образование город Лакинск (городское поселение) с численностью постоянного населения – 15,89 тыс.чел., расположено в центральной части Собинского района, занимая 0,58% его площади.

На севере граница муниципального образования город Лакинск от т.1, совмещаясь с границей муниципального образования Куриловское, проходит по оврагу в юго-восточном направлении по границе землепользования ОАО ПАФ «Курс», далее по границе земельного участка администрации МО Куриловское, пересекает автодорогу Собинка-Лакинск-Ставрово и продолжает движение в северо-восточном, восточном, южном направлении по границе землепользования ОАО ПАФ «Курс», далее граница совмещается с западной границей садоводческого товарищества «Надежда», огибает с севера и запада территорию, занимаемую ИП П.Камоза и движется в южном направлении, совмещаясь с западной границей д.Демидово, пересекает на 156 км + 30 м автомобильную дорогу «Волга», далее совмещаясь с южной границей д.Демидово и южной стороной полосы отвода данной автодороги движется на восток, а затем снова на юг по западной границе промплощадки, пересекает железную дорогу Москва-Нижний Новгород и доходит до т.2

На юге граница муниципального образования совпадает с границей муниципального образования Воршинское и движется от т.2 в западном направлении по границе землепользования ОАО «Воршинское», проселочной дороге, пересекает автодорогу Собинка-Лакинск-Ставрово, далее идет по границе землепользования ОАО ПАФ «Курс» и доходит до т.3

От т.3, совмещаясь с границей муниципального образования Копнинское, граница муниципального образования идет по западной границе садоводческого товарищества «Родник», совмещаясь с южной стороной полосы отвода железной дороги Москва-Нижний Новгород, пересекает железную дорогу и продолжает движение по границам землепользования ОАО им.Лакина, доходит до автомобильной дороги Ундол-Копнино-Жохово. Меняет направление на южное и продолжает движение по правой стороне полосы отвода до федеральной автодороги Волга, которую пересекает и меняя направление на западное идет по северной стороне полосы отвода до границы садоводческого товарищества «Мелиоратор», огибает его с восточной стороны и совмещаясь с границей землепользования ОАО им.Лакина движется в северо-восточном направлении, огибает с юга и востока поселок Ундольский и по южной границе 40,31 кварталов Ундольского участкового лесничества территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Собинское лесничество» доходит до исходной т.1.

По данным Собинского межрайонного отдела Управления Роснедвижимости по Владимирской области на 1.01.2008г. общая площадь земель в пределах границы поселения составляет 967 га.

В распределении земель по формам собственности по состоянию на 1.01.2008 г. в государственной и муниципальной собственности находится 290,5 га. В частной собственности находится 108,9 га, в том числе в собственности граждан 89,7 га, в собственности юридических лиц 19,2 га. В собственности Российской Федерации находится 0,93 га, из них предоставлено юридическим лицам в пользование 0,93 га. В собственности субъекта Российской Федерации находится 10,0 га земель, из них предоставлено юридическим лицам в аренду 0,5 га. В федеральной собственности находится 0,63 га, из них предоставлено юридическим лицам в пользование 0,63 га.

По видам использования земли городского поселения распределены следующим образом:

Структура земель МО г.Лакинск

Табл.№36

| № п/п | Виды использования земель | Общая площадь га | %% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли жилой застройки, из них: многоэтажной индивидуальной | 491,3 267,3 224,0 | 50,8 |
| 2. | Земли общественно-деловой застройки | 30,0 | 3,1 |
| 3. | Земли промышленности | 92,5 | 9,6 |
| 4. | Земли инженерной и транспортной инфраструктур, из них: энергетики и связи железнодорожного транспорта автомобильного транспорта иного транспорта | 80,9 3,9 32,2 40,7 4,1 | 8,4 |
| 5. | Земли сельскохозяйственного использования, из них занятые: предприятиями, занимающимися сельскохозяйственным производством садоводческими и огородническими объединениями и индивидуальными садоводами и огородниками сенокосы, пастбища | 160,0 82,6 72,5 4,9 | 16,5 |
| 6. | Земли особо охраняемых территорий | 2,7 | 0,28 |
| 7. | Земли под водными объектами | 0,4 | 0,04 |
| 8. | Земли под военными и иными режимными объектами | 13,6 | 1,4 |
| 9. | Земли иные | 95,6 | 9,88 |
|  | Итого земель в пределах черты городского поселения | 967,0 | 100 |

В непосредственной близости от города расположены сельские населенные пункты: д.Демидово (158 чел.), д.Хреново (131 чел.), п.Ундольский (538 чел.), с общей численностью постоянно проживающего населения 827 чел. При этом, все они тяготеют к городу Лакинску в трудовом и культурно-бытовом отношении.

# 5. ВЫБОР ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА ЛАКИНСКА

## 5.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса города

Концепция развития экономической базы города формируется на основе следующих положений:

- Сохранение и дальнейшее использование, за небольшим исключением существующих производственно-промышленных, коммунально-складских территорий.

- Повышение градостроительной и экономической эффективности использования существующих производственно-промышленных и коммунально-складских территорий, с развитием транспортно-логистических функций.

- Размещение на сохраняемых производственных территориях качественно новых высокотехнологичных объектов, предприятий переработки сельхозпродукции, а также бытового обслуживания.

- Проведение эколого-ориентированных мероприятий на производственно-промышленных объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, с целью сокращения допустимого размера санитарно-защитных зон.

- Поэтапное перебазирование в основную производственно-промышленную зону отдельно расположенных объектов из центральной части города с благоустройством и использованием в разрешенных параметрах высвобождаемых территорий.

- Конструктивные действия по изысканию внутриплощадочных ресурсов для наращивания производственно-промышленного потенциала - активизация процессов реконструкции, технического перевооружения и использования сверхнормативных территорий для размещения новых мощностей и объектов.

- Развитие на территории основной производственно-промышленной зоны непроизводственных хозяйственных функций обслуживающего характера и инфраструктуры.

- Исключение размещения экологически опасных производств и хозяйственных объектов I и II классов вредности.

Для экономики города в целом:

в производственной сфере:

- поддержка и развитие конкурентоспособных производств, активизация работ по привлечению инвестиций, обеспечение разных условий функционирования хозяйствующих субъектов всех форм собственности;

в непроизводственной сфере:

- стимулирование развития, в первую очередь, быстроокупаемых видов производств и обслуживания, в том числе, торговли и общественного питания, транспортных услуг, связи и т.п.

При всей сложности прогнозирования производственного потенциала г.Лакинска есть все основания полагать, что дальнейшее развитие города и формирование его экономической базы будет базироваться на его выгодном экономико-географическом положении, наличии местных сырьевых ресурсов прилегающего района и уже накопленным социально-экономическим потенциалом, с развитием транспортно-логистических функций.

Основным направлением деятельности для улучшения работы экономики г.Лакинска должно стать создание в городе благоприятного хозяйственного климата.

Точками роста для реализации основных направлений деятельности станут:

- использование потенциала промышленных предприятий с целью увеличения налогооблагаемой базы, получения дополнительных доходов в бюджет города и роста занятости населения;

- развитие малого бизнеса в различных отраслях экономики.

В ближайшей перспективе ведущее место в экономике г.Лакинска сохранится за промышленным производством. Прогнозируемые темпы прироста промышленного производства составят на перспективу 10-14%.

На предприятии пищевой промышленности ООО «РУДО-АКВА» филиал Лакинский пивзавод проводится модернизация цеха разлива, варочного цеха, винного цеха. Намечается строительство спиртохранилища и углекислотной станции. Численность работающих на предприятии на перспективу составит 406 чел.

Намечается реконструкция предприятия Лакинский филиал «Анаком» ООО «Импрод».

На предприятии по производству готовых кормов для животных ЗАО «НеоКорм» намечается монтаж линии по производству с/кормов и увеличение численности работающих.

На МУП «Лакинская мануфактура» планируется реконструкция прядильного производства.

Формирование рыночной экономики предполагает в перспективе более интенсивное развитие малого предпринимательства.

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от действий органов исполнительной власти. Без специальных мер поддержки развитие малого предпринимательства невозможно.

Субъекты малого бизнеса быстро реагируют на изменение экономической ситуации и наиболее быстро дают отдачу. Кроме того, они не требуют больших финансовых вложений, поскольку во многом используют собственные и самостоятельно привлеченные ресурсы, принимая на себя все риски.

Мероприятия по поддержке малого бизнеса должны учитывать особенности его функционирования. Главная особенность - это малый объем собственных ресурсов. Причем это относится не только и не столько к финансовым ресурсам. У малых предприятий малы или отсутствуют материальные ресурсы, и всегда имеется дефицит подготовленных кадров. Например, малые предприятия практически не в состоянии выделить специальное подразделение или просто специалиста для работы по маркетингу.

В целом развитие этого отраслевого направления производственно-экономической базы города весьма перспективно, при этом может происходить постепенное перераспределение занятых из сферы промышленности в малый бизнес.

Новый импульс для развития малого бизнеса может дать в перспективе привлечение в город Лакинск туристов на базе организации музейно-туристского «Суворовского» комплекса.

## 5.2. Основные направления 
градостроительного развития города Лакинска

### 5.2.1.Обоснование вариантов территориального планирования
(Концепция развития города)

В рамках Концепции (I этап генплана), были разработаны три варианта территориального развития города, различающиеся соотношением использования под новую жилую и промышленную застройку свободных и реконструируемых территорий.

Все три варианта базировались на одном расчетном сроке генплана до 2030 года, 
с учетом оптимистического прогноза социально-экономического развития г.Лакинска на долгосрочную перспективу (30 – 40 лет).

Общая площадь земель города Лакинска (на 01.01.2007г) составляет 967.0 га.

Проведенный анализ планировочных ограничений позволил спрогнозировать вероятные основные направления территориального развития города, выявить площадки возможного расселения и определить очередность их застройки с учетом сложности освоения.

В Концепции оценивались не только собственно городские территории, но и, с учетом предложений Заказчика, прилегающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, притяжения, либо в сфере перспективных интересов города.

В результате анализа определены территориальные ресурсы под жилищное строительство порядка 200 – 250 га.

Территориальное развитие города неизбежно исходя из прогнозируемого среднего увеличения жилищной обеспеченности на 1 жителя до 25 кв.м общей площади в многоквартирном жилищном фонде и до 40 кв.м в индивидуальной усадебной застройке.

Потенциальная емкость территории определена исходя из плотности заселения на 
1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки.

При сопоставлении вариантов выявлены территориальные ресурсы по размещению нового жилищного строительства на прилегающих территориях в северо-западном, западном, южном, юго-западном и северо-восточном направлениях, а также в сложившейся части города.

Под новые коммунально-складские и производственные территории (инвестиционные площадки) предлагается развитие промзон в западном направлении.

Вариант №1 предлагает последовательно включать в границу г.Лакинска дополнительные территории до 1888 га, в том числе:

- на северо-западе – 351га, земли ОАО им.Ленина;

- на севере – 447га, земли ОАО ПАФ «Курс», ОАО «Маяк»;

- на востоке – 507га, с/т «Надежда», д.Демидово, ОАО «Воршанский»;

- на юге – 583га, ОАО ПАФ «Курс», с/т «Родник», д.Хреново, ОАО им.Ленина, 
с/т «Мелиоратор».

В итоге общая площадь земель городского поселения г.Лакинск ориентировочно может составить 2855 га. Расчетные территории под жилищное строительство порядка – 230га, в т. ч. резерв 94га, под производственные территории порядка – 170га, в т.ч. резерв 150га.

Порядка 80% выявленных территориальных ресурсов предлагается использовать под размещение усадебного жилья, 13% - под малоэтажную (2-3 эт.) застройку и 7% - под 4-5 эт. секционную застройку.

Территориальное развитие города определено исходя из увеличения на расчетный срок жилищной обеспеченности на 1 жителя 23-25 кв.м общей площади в многоквартирном жилищном фонде и 35-40 кв.м в усадебной застройке.

Сохраняемый жилищный фонд с учетом убыли (6% от существующего фонда) составит 336,0 тыс.кв.м общей площади. При средней жилищной обеспеченности 30 кв.м на одного человека ориентировочно в нем может расселиться около 11,0 тыс.чел.

Потенциальная емкость территории определена исходя из плотности заселения на 
1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки.

Новое строительство намечено в соотношении: 37% усадебная застройка, 
33% малоэтажная (2-3 эт.) застройка и 30% - 5 этажная секционная застройка.

Объем нового строительства составит 294 тыс кв.м общей площади, размещаемое в нем население 10 тыс.чел. (с учетом населения включаемых в проектируемую границу города населенных пунктов Демидово, Ундольский, Хреново, ориентировочно 830 чел.).

Потенциальная емкость выявленных территориальных ресурсов с учетом существующей сохраняемой застройки позволяет расселить порядка 21,0 тыс.чел. 
(без учета резервных территорий).

Вариант №1

Табл. № 37

| № п/п | Показатели | Современ-ное состояние | Убыль | Существ. сохраняе-мый | Новое жилищное строительство | На период до 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | усадеб. 1-2 эт. | 2-3 эт. | 4-5 эт. |  |
| 1. | Территория | 967 |  | 967 | 136 | 92 | 29 | 15 | 2855 |
|  | в существ. границах города, га |  |  |  |  | 17 | 16 | 10+ 5(рек) | 967 |
|  | за предела-ми границы, га |  |  |  |  | 75 | 13 | - | 1888 |
| 2. | Жилищный фонд, тыс.кв.м | 356,8 | 20,8 6% | 336,0 | 294,0 | 107,5 | 62,5+ 33,5 | 90,5 | 630 |
| 3. | Население, тыс. чел. | 15,89 |  | 11,0 | 10,0 | 2,7 | 2,5+ 1,2 | 3,6 | 21,0 |
| 4. | Жилищная обеспеченностькв.м/чел | 22,4 |  | 30 | 30 | 35-40 | 25-28 | 23-25 | 30 |

Резерв: усадебная застройка 94га, ориентировочно 2,8 тыс.чел., 100,0 тыс.кв.м

Вариант №2 предлагает включить в границу г.Лакинска дополнительно 1776 га:

- на северо-западе – 402га, земли ОАО им.Ленина;

- на севере – 295га, земли ОАО ПАФ «Курс», ОАО «Маяк»;

- на востоке – 496га, с/т «Надежда», д.Демидово, ОАО «Воршанский»;

- на юге – 583га, ОАО ПАФ «Курс», с/т «Родник», д.Хреново, ОАО им.Ленина, 
с/т «Мелиоратор».

В итоге общая площадь земель городского поселения г.Лакинск ориентировочно составит 2743 га. Определены территории под жилищное строительство порядка – 236га, в т. ч. резерв 93га, под производственные территории порядка – 188га, в т.ч. резерв 166га.

Порядка 80% выявленных территориальных ресурсов предлагается использовать под размещение усадебного жилья, 8% - под малоэтажную (2-3 эт.) застройку и 12% - под 
4-5 эт. секционную застройку.

Территориальное развитие города намечено исходя из увеличения на расчетный срок жилищной обеспеченности на 1 жителя 23-25 кв.м общей площади в многоквартирном жилищном фонде и 35-40 кв.м в усадебной застройке.

Сохраняемый жилищный фонд с учетом убыли (6% от существующего фонда) может составить 336,0 тыс.кв.м общей площади. При средней жилищной обеспеченности 30 кв.м на одного человека ориентировочно в нем может расселиться около 11,0 тыс.чел.

Потенциальная емкость территории предлагается исходя из плотности заселения на 
1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки.

Новое строительство заложено в соотношении: 42% усадебная застройка, 
17% малоэтажная (2-3 эт.) застройка и 41% - 4-5 этажная секционная застройка.

Объем нового строительства составит 302 тыс кв.м общей площади, расселяемое в нем население 10 тыс.чел. (с учетом населения включаемых в проектируемую черту населенных пунктов Демидово, Ундольский, Хреново, ориентировочно 830 чел.).

В итоге потенциальная емкость выявленных территориальных ресурсов с учетом существующей сохраняемой застройки позволяет расселить порядка 21,0 тыс.чел. 
(без учета резервных территорий).

Вариант №2

Табл. №38

| № п/п | Показатели | Современ-ное состояние | Убыль | Существ. сохраняе-мый | Новое жилищное строительство | На период до 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | усадеб. 1-2 эт. | 2-3 эт. | 4-5 эт. |  |
| 1. | Территория | 967 |  | 967 | 143 | 109 | 14 | 20 | 2743 |
|  | в существ. границах города, га |  |  |  | 80 | 56 | 4 | 15+ 5(рек) | 967 |
|  | за преде-лами грани-цы, га |  |  |  | 63 | 53 | 10 | - | 1776 |
| 2. | Жилищный фонд, тыс.кв.м | 356,8 | 20,8 6% | 336,0 | 302,0 | 128,0 | 32,5+ 16,5 | 125,0 | 638 |
| 3. | Население, тыс. чел. | 15,89 |  | 11,0 | 10,0 | 3,2 | 1,2+ 0,6 | 5,0 | 21,0 |
| 4. | Жилищная обеспеченностькв.м/чел | 22,4 |  | 30 | 30 | 35-40 | 25-28 | 23-25 | 30 |

Резерв: усадебная застройка 80 га, 2,4 тыс.чел., 85,0 тыс.кв.м

малоэтажная 2-3 эт –  5га,  0,6 тыс.чел., 16,0 тыс.кв.м

секционная   4-5 эт –  8га,   2,0 тыс.чел., 50,0 тыс.кв.м

Вариант №3 предлагает включить в границу г.Лакинска дополнительно 761 га:

- на северо-западе – 312га, земли ОАО им.Ленина;

- на севере – 75га, земли ОАО «Маяк», ОАО ПАФ «Курс»;

- на юге – 374га, земли ОАО ПАФ «Курс», ОАО им.Ленина.

В итоге общая площадь земель городского поселения г.Лакинск ориентировочно составит 1728 га. Определены территории под жилищное строительство порядка – 207га, в т. ч. резерв 80га, под производственные территории порядка – 160га, в т.ч. резерв 160га.

Порядка 78% выявленных территориальных ресурсов предлагается использовать под размещение усадебного жилья, 7% - под малоэтажную (2-3 эт.) застройку и 15% - под 4-5 эт. секционную застройку.

Территориальное развитие города намечено исходя из увеличения на расчетный срок жилищной обеспеченности на 1 жителя 23-25 кв.м общей площади в многоквартирном жилищном фонде и 35-40 кв.м в усадебной застройке.

Сохраняемый жилищный фонд с учетом убыли (6% от существующего фонда) может составить 336,0 тыс.кв.м общей площади. При средней жилищной обеспеченности 30 кв.м на одного человека ориентировочно в нем может расселиться около 11,0 тыс.чел.

Потенциальная емкость территории определена исходя из плотности заселения на 1 га территории в зависимости от её градостроительной ценности и типа застройки.

Новое строительство принято в соотношении: 40% усадебная застройка, 
18% малоэтажная (2-3 эт.) застройка и 42% - 4-5 этажная секционная застройка.

Объем нового строительства составит 271 тыс кв.м общей площади, расселяемое в нем население 9,0 тыс.чел. (с учетом населения включаемого в проектируемую черту 
п.Ундольский, ориентировочно 540 чел.).

В итоге потенциальная емкость выявленных территориальных ресурсов с учетом существующей сохраняемой застройки позволяет расселить порядка 20,0 тыс.чел. 
(без учета резервных территорий).

Вариант №3

Табл. №39

| № п/п | Показатели | Современ-ное состояние | Убыль | Существ. сохраняе-мый | Новое жилищное строительство | На период до 2040 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  | усадеб. 1-2 эт. | 2-3 эт. | 4-5 эт. |  |
| 1. | Территория | 967 |  | 967 | 122 | 90 | 14 | 18 | 1728 |
|  | в существ. границах города, га |  |  |  | 58 | 36 | 4 | 13+ 5(рек) | 967 |
|  | за предела-ми границы, га |  |  |  | 64 | 54 | 10 | - | 761 |
| 2. | Жилищный фонд, тыс.кв.м | 356,8 | 20,8 6% | 336,0 | 271,0 | 109,5 | 32,5+ 16,5 | 112,5 | 607,0 |
| 3. | Население, тыс. чел. | 15,89 |  | 11,0 | 9,0 | 2,7 | 1,2+ 0,6 | 4,5 | 20,0 |
| 4. | Жилищная обеспеченностькв.м/чел | 22,4 |  | 30 | 30 | 35-40 | 25-28 | 23-25 | 30 |

Резерв: усадебная застройка 1-2 эт. - 73 га,  2,2 тыс.чел.,  85,0 тыс.кв.м

секционная застройка 4-5 эт – 12га,  3,0 тыс.чел.,  75,0 тыс.кв.м

На Градостроительном Совете у Заказчика при рассмотрении вариантов территориального развития города, состоявшемся в г.Лакинске 14 мая 2009 г. было высказано пожелание о дальнейшей разработке генплана с наименьшими изменениями существующих границ города, с учетом следующих пожеланий:

- предусмотреть объездную дорогу севернее г.Лакинска;

- вынести городское кладбище в район д.д.Омофорово, Гнусово;

- городские очистные сооружения вынести восточнее д.Хреново;

- городской рынок разместить на пересечении улиц Ленина и 21 Партсъезда.

В результате обсуждения трех промежуточных вариантов институт подготовил, в качестве основы генерального плана, сводный чертеж в М 1:10000, вобравший в себя наиболее оптимальные проектные решения из каждого варианта; см. в составе Обосновывающих материалов чертеж № 17-18 «Схема территориального развития города – Концепция с планировочной увязкой парных городов Собинка и Лакинск».

Задачи, поставленные на этапе Концепции генерального плана – формирование устойчивого и комплексного территориального развития селитебных, производственных и рекреационных зон в условиях сложившихся планировочных ограничений, решались в рамках оптимальной структуры, последовательно на всех стадиях развития города (1 очереди – 
2020 г., расчетного срока – 2030 г. с прогнозом на отдаленный период 30-40 лет) по единому сценарию: развития селитебных территорий с упорядочением многоэтажной застройки в микрорайонах и кварталах сложившейся части города.

Приоритетная роль отведена строительству усадебной застройки (в основном в западной части города).

Рекреационные зоны намечено развивать в пойме реки Ундолки и в районе существующих лесных массивов, примыкающих к городу с севера.

Для развития  производственных зон генпланом принято западное направление с упорядочением существующих производственных территорий.

# 6. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА.
(ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ)

## 6.1.Цели и задачи территориального планирования

Цели территориального планирования – обеспечение градостроительными средствами роста качества жизни населения города Лакинска и определение назначения территории поселения, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.

Задачи территориального планирования:

– установление зон различного функционального назначения, определение параметров использования территории городского поселения в этих зонах;

- установление зон планируемого размещения объектов капитального строительства, необходимых для исполнения полномочий органов местного самоуправления городского поселения;

- установление зон с особыми условиями использования территорий поселения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В основу развития города положено формирование целостной планировочной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города:

- Разумное сочетание развития города на реконструируемых существующих территориях с расширением селитебных территорий города в западном, восточном, южном, юго-западном направлении, а также в центре с освоением свободных территорий.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в западном 
направлении.

- Формирование замкнутой системы магистральных улиц и дорог, объединяющей все 
жилые районы города.

- Совершенствование облика центральной части города на основе жилых, общественных и промышленных зданий с реконструкцией (сносом) существующих диссонирующих зданий и сооружений, благоустройство улиц, площадей и въездов в город.

- Последовательный вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а также комплексная реконструкция центральной части города.

  - Частичный вынос вредных промышленных предприятий (или перепрофилирование), 
примыкающих к селитебным территориям и формирование основной доли промышленных зон на периферии города.

  - Развитие общегородского центра и формирование центров повседневного культурно-бытового обслуживания в периферийных районах на основе существующих, а также создание новых подцентров районного значения.

  - Благоустройство берегов реки Ундолки и существующих зеленых насаждений общего пользования; создание рекреационных зон для населения города и туристов.

  - Озеленение центральной части города, а также магистральных улиц и санитарно-защитных зон вокруг промышленных и коммунально-складских объектов.

## 6.2. Прогноз численности населения

Проектом рассмотрены два возможных варианта расчета численности населения.

Первый вариант рассчитан с учетом предполагаемых тенденций рождаемости, смертности и миграционного прироста, на основе прогноза предположительной численности населения Владимирской области до 2026 года, разработанного территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Владимирской области. Прогноз предусматривает постепенное уменьшение численности населения, отражающее уже сложившиеся тенденции.

По прогнозу численность населения города составит к 2030 году – 14,0 тыс.человек.

Сохранение сложившейся тенденции привело бы к крайне негативным последствиям – в отдаленной перспективе к фактическому вымиранию города, что допустить невозможно.

По инициативе Заказчика Генеральным планом предлагается второй вариант, связанный с ростом рождаемости, снижением смертности, и значительным расширением миграционных процессов.

С 19 февраля 2007 года вступило в силу Постановление губернатора Владимирской области «О Концепции демографической политики во Владимирской области», в целях принятия дополнительных мер, направленных на исправление демографической ситуации с использованием всех резервов и возможностей управленческого, научного и финансового характера.

Основной целью Концепции является разработка мер по стабилизации численности населения области и формированию предпосылок к последующему демографическому росту.

Среди основных направлений демографической политики во Владимирской области приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Предусматривается создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Увеличение миграционного прироста населения не является панацеей в решении проблем демографической динамики, но в условиях существенной естественной убыли населения миграционная политика, включая маятниковую миграцию, может способствовать сокращению масштабов убыли населения, омоложению его возрастного состава.

В результате реализации Концепции ожидаются следующие результаты:

- прекращение убыли, стабилизация численности населения и создание условий для ее дальнейшего роста.

Ситуация в г.Лакинске во многом будет зависеть от политики администрации города по активизации экономики и жизнедеятельности города, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, и с учетом миграционного прироста к 2030 году численность населения города может стабилизироваться.

С учетом всех перечисленных выше предпосылок, проектная численность населения г.Лакинска определилась на 2020 год (первую очередь) – 15,5 тыс. человек, 
на 2030 год (расчетный срок) – 15,0 тыс. человек.

Предположительная возрастная структура населения

Табл. №40

| Показатели | Исходный год | 2020г | 2030г |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.чел | % | тыс.чел | % | тыс.чел | % |
| Численность населения, всего: | 15,89 | 100 | 15,5 | 100 | 15,0 | 100 |
| в том числе: |
| моложе трудоспособного возраста | 2,49 | 15,6 | 2,56 | 16,5 | 2,55 | 17,0 |
| лица трудоспособного возраста | 10,23 | 64,4 | 9,05 | 58,4 | 8,22 | 54,8 |
| старше трудоспособного возраста | 3,17 | 20,0 | 3,89 | 25,1 | 4,23 | 28,2 |

В настоящее время общее число работающих в городе составляет 4,77 тыс.человек (47% трудоспособного населения). На 2030 год это количество может быть оценено в 
6,16 тыс.человек (75% трудоспособного населения). С учетом наиболее вероятных тенденций изменения занятости по отдельным отраслям общая структура занятости может выглядеть следующим образом:

Прогноз структуры занятости населения г.Лакинска

Табл. №41

| №№ п/п | Сферы деятельности | Количество занятых |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | Расчетный срок (2030 год) |
|  |  | Тыс.чел | % | Тыс.чел | % |
| 1 | Промышленность и строительство | 2,24 | 14,1 | 2,70 | 18,0 |
| 2 | Торговля и общественное питание | 1,15 | 7,2 | 1,58 | 10,5 |
| 3 | Здравоохранение, образование, физкультура, культура и искусство | 0,46 | 2,9 | 0,60 | 4,0 |
| 4 | Прочие сферы деятельности (ЖКХ, кредитование, муниципальное управление) | 0,92 | 5,8 | 1,28 | 8,5 |
|  | ИТОГО: | 4,77 | 30 | 6,16 | 41 |

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике города не только за счет сокращения безработицы, но и за счет образования новых мест приложения труда, с развитием транспортно-логистических функций, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов, в настоящий момент занятых на предприятиях Владимира, Москвы и ближайших районов Владимирской области.

## 6.3. Жилищное строительство

В настоящее время средняя жилищная обеспеченность в городе составляет 
22,4 кв.м общей площади на 1 человека. Для г.Лакинска, с учетом возможных темпов нового строительства, а также структуры жилищного фонда по типам жилья принимается норма средней жилищной обеспеченности 32 кв.м общей площади на человека.

В таблице №42 приводится укрупненный расчет объемов нового жилищного строительства и требуемых для них территорий на расчетный срок проекта.

Расчет объемов нового жилищного строительства

Табл. №42

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 15,0 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 32 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м. общ. пл. | 480,0 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2007г.) | тыс. кв.м. общ. пл. | 356,8 |
| 5. | Убыль жилищного фонда | -,,- | 16,8 (5%) |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -,,- | 340,0 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего в том числе: - 4-5 этажная застройка - 2-3 этажная застройка - усадебная застройка | тыс. кв.м общ. пл. | 140,0 / 100% 42,0 / 30% 28,0 / 20% 70,0 / 50% |
| 8. | Территория, всего в том числе: -под многоэтажную застройку -под малоэтажную застройку -под усадебную застройку | га | 75 8 8 59 |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения города, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 15,0 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по городу составит 480,0 тыс.кв м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока (2030г.) 
340,0 тыс.кв.м (с учетом убыли жилищного фонда, связанного с ликвидацией ветхого фонда, объемами выборочной реконструкции в центральных кварталах).

В проекте предусматривается строительство трех типов жилья:

- многоэтажная застройка (4-5 этажей), предлагаемая к размещению в мкр.№3 (вдоль улицы 21 Партсъезда) и на сносе ветхой 2 эт. деревянной застройки на ул.Ленина;

- малоэтажная застройка (2-3 этажа), предлагаемая к размещению в восточной части города в районе ул.Мира, а также на юго-западе в районе ул.Школьная;

- усадебная индивидуальная застройка – 1-2 этажные жилые дома с приусадебными участками по 10-12 соток, располагаемые в западной части города на свободных территориях и на юго-западе в районе улиц Школьная, Астраханская и Ундол.

Таким образом, проектом определилась следующая структура нового жилищного строительства на расчетный срок:

- многоэтажная застройка 4-5 этажей – 30%

- малоэтажная застройка 2-3 этажа – 20%;

- индивидуальная усадебная застройка – 50%.

При этом средняя норма заселения на человека предусмотрена в многоквартирных домах от 25 кв.м общ.пл., в индивидуальной усадебной застройке от 40 кв.м общ. пл. на чел.

Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 0,6 до 7,0 тыс.кв.м общей площади в год.

При ожидаемой структуре нового жилищного строительства и общем увеличении объема строительства, городу потребуется на расчетный срок порядка 75 - 100 га селитебных территорий.

Ниже в таблице №43 приведены данные по динамике жилищного строительства на период проектирования.

Динамика жилищного строительства на период расчетного срока (2030 г.)

Табл. №43

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Существующий жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл | 356,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей | -“- | 196,2 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа | -“- | 74,7 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа | -“- | 85,9 |
| 2. | Убыль жилищного фонда1) | тыс.кв.м общ.пл | 16,8 (5%) |
| 3. | Сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл | 340,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей | -“- | 196,2 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа | -“- | 60,8 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа | -“- | 83,0 |
| 4. | Новое строительство, всего | тыс.кв.м общ.пл | 140,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей |  | 42,0 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа | -“- | 28,0 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа | -“- | 70,0 |
| 5. | Всего жилищный фонд к концу расчетного срока, | тыс.кв.м общ.пл | 480,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная 4-5 этажей |  | 238,2 |
|  | Малоэтажная 2-3 этажа |  | 88,8 |
|  | Индивидуальная усадебная 1-2 этажа |  | 153,0 |
| 6. | Население | тыс. чел. | 15,0 |

1) - общая убыль жилищного фонда составит 16,8 тыс.кв.м,

в том числе: 13,9тыс.кв.м  – ветхий и аварийный жилищный фонд;

2,9 тыс кв.м  – убыль по реконструкции и модернизации.

Проектом предусмотрено возможное перспективное освоение территории за границей города под усадебную застройку (100 га) и под многоквартирную застройку (15га). В границах города имеются площадки севернее микрорайона №1 (15га) под перспективную 4-5 эт. застройку. На этих территориях можно разместить около 280,0 тыс.кв.м общей площади и расселить порядка 9,0 тыс человек.

Намеченные резервы дают возможность маневрирования на случай, если по различным причинам освоение той или иной намеченной территории будет задерживаться.

## 6.4. Социальная инфраструктура

Во всех районах нового жилищного строительства предусмотрено размещение полного комплекса учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к жилым строениям и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых нормами. Строительство этих объектов: - детских учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания, учреждений связи, жилищно-коммунального хозяйства, досуга, спорта и др., - может осуществляться за счет разных инвесторов и, в том числе, за счет муниципальных средств.

Кроме того, намечается реконструкция и модернизация существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров обслуживания населения всех категорий и возрастов и т.д.

В таблице №44 представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89*. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания

Табл. №44

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей | Требуется по норме | Сущест-вующ. сохраняем | Новое строитель-ство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 50-55 | 880 | 755 | 125 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 125-130 | 2025 | 1200 | 825 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от числа школьников | 200 | 160 | 40 |
| Учреждения здравоохранения |
| 4 | Больница | коек | 11,5 | 173 | 100 | 73 |
| 5 | Поликлиника | пос/см | 30,2 | 450 | 280 | 170 |
| Учреждения культуры и искусства |
| 6 | Дома культуры, клубы | мест | 80 | 1200 | 480 | 720 |
| 7 | Библиотека | тыс.ед.хр | 5 | 75 | 45 | 30 |
| Физкультурно-спортивные сооружения |
| 8 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,7 | 10,5 |  |  |
| 9 | Спортивные залы | кв.м | 60 | 900 | 682 | 218 |
| 10 | Бассейны | кв.м.з.в | 20 | 300 | 150 | 150 |
| Торговля и общественное питание |
| 11 | Магазины смешанной торговли | кв.м торг.пл. | 280 | 4200 | 5989 | По радиусам доступности |
| 12 | Предприятия общественного питания | пос.мест | 40 | 600 | 475 | 125 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |
| 13 | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 105 | 85 | 20 |
| 14 | Баня | мест | 5 | 75 | - | 75 |
| 15 | Пожарное депо | автомоб. | 0,4-0,2 | 5 | 3 | 2 |
| 16 | Гостиница | мест | 6 | 90 | 69 | 21 |

Образование

Учитывая неравномерность размещения общеобразовательных школ на территории города и намечаемое генпланом освоение новых жилых территорий, потребуется дополнительное строительство этих учреждений с учетом нормативных радиусов доступности. В районе ул. Лермонтова завершается строительство новой общеобразовательной школы на 33 класса (825 мест). Из существующих учреждений в сложившейся части города ведется реконструкция школы №1. Часть объектов могут быть использованы под другие социальные нужды.

Здравоохранение

Количество учреждений здравоохранения не полностью удовлетворяет потребность проектного населения г.Лакинска. Генеральным планом намечается увеличение ёмкости учреждений здравоохранения с развитием существующей территории больницы. Дополнительная потребность в больничных койках составит 73 койки.

Поликлинических учреждений на перспективу дополнительно предусмотрено порядка 
170 пос/см, за счет реконструкции существующих зданий.

Культура

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития города, реальную потребность его населения в этих учреждениях.

Вблизи памятника архитектуры, действующей церкви Казанской иконы Божией Матери в перспективе возможно создание мемориального музейно-выставочного комплекса и центра патриотического воспитания молодежи на основе бывшего имения А.В.Суворова.

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и Дома культуры города.

В настоящее время вместимость городского Дома культуры составляет 480 зрительных мест. Согласно СНиП 2.07.01-89* потребность учреждений культурно-досугового назначения составляет 80 мест / 1000 жителей. Расчетная ёмкость на период до 2030 г. - 1200 мест. Дополнительно потребуется культурно-досуговых учреждений порядка 720 мест, для чего необходима реконструкция Дома культуры.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие культурно-досуговых учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки, кегельбаны, специализированные спортклубы и т.д., часть спортивных клубов можно предусмотреть в новом спортивном комплексе вблизи будущего стадиона.

Внешкольные учреждения (детские школы искусств, школы эстетического воспитания) предусмотрены, исходя из охвата 10% общего числа школьников, что составит 202 мест. В настоящее время в городе имеется внешкольных учреждений порядка 160 мест. Развитие сети внешкольных учреждений намечено в нижних этажах жилых домов пропорционально количеству жителей.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта являются спортивные 
залы, плавательные бассейны и плоскостные сооружения (стадионы, спортплощадки).

Согласно СНиП 2.07.01-89* при нормативе 60 кв.м площади пола / 1000 жителей потребность в спортивных залах определяется в 900 кв.м. При современной емкости 
682 кв.м. предусматривается новое строительство спортивных залов на 218 кв.м.

Потребность в плавательных бассейнах при нормативе 20 кв.м зеркала воды /1000 жителей составляет 300 кв.м, существующая емкость – 150 кв.м зеркала воды, дополнительно потребуется 150 кв.м зеркала воды.

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями города.

Все необходимые здания и сооружения спортивного назначения сосредоточены в новом спортивном парке на поперечной оси городского центра (ул. 21 Партсъезда).

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественных центрах. Мелкие объекты будут тяготеть к различным узловым точкам города в локальных местах скопления населения.

Предприятия коммунального хозяйства

Потребность в гостиницах при нормативе 6 мест / 1000 жителей составит 90 мест, которую намечено покрыть несколькими малыми гостиницами и мотелями вдоль главной улицы города.

В соответствии с нормами НБП-101-95, на город с населением 15,0 тыс.чел необходимы пожарные депо общей емкостью 5 машин. Дополнительно предусматривается пожарное депо на 2 машины, с учетом реконструкции существующего депо.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

## 6.5. Функциональное зонирование территории города

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функционального зонирования территории, на основе опорной застройки и территориальное развитие города на прилегающих к нему свободных от застройки площадках.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ проектом предусматривается более четкое функциональное зонирование территорий с разграничением селитебных, производственных, коммунально-складских, рекреационных зон, зон внешнего и внутреннего транспорта.

Основные жилые территории многоэтажной (4-5 эт.) застройки предусмотрены генпланом с учетом упорядочения существующих кварталов севернее ул.Ленина, а также в районе улиц Лермонтова и 21 Партсъезда, с формированием новой поперечной оси городского центра (ул.21 Партсъезда).

Резервные территории под многоэтажную (4-5 эт.) застройку предусмотрены с развитием района в северо-восточном направлении, вдоль ул. 21 Партсъезда.

Для развития и упорядочения жилых кварталов малоэтажной (2-3 эт.) застройки генпланом предусмотрены площадки в центральной части города, на юго-западе и на востоке.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение кварталов усадебной застройки на всех существующих площадках города:

- в западной части, севернее и южнее от ул.Лакина;

- в северной части, севернее улиц Лесной и Нагорной;

- в восточной части, в районе улиц Лермонтова, Октябрьская, Мира, Алексеевская.

Для развития территорий усадебной застройки генпланом запроектированы новые площадки на свободных территориях:

- в западной части, западнее ул.Жуковского;

- в северной части, севернее ул.Лесная;

- в южной части, юго-западнее территории больницы и южнее ул.Лакина.

Резервные территории под усадебную застройку предусмотрены в северо-западном направлении (севернее коридора ЛЭП 110 кВ).

Городской общественный центр приобретает Т-образную структуру с развитием вдоль улиц Ленина и 21 Партсъезда.

Два основных подцентра предложено развивать на основе существующих: в западной части города – вблизи Суворовской рощи и Казанской церкви и в восточной части города – вблизи пересечения автомагистралей по улицам Мира и К.Маркса, с упорядочением всех объектов соцкультбыта в районе пятиэтажной застройки между улицами Мира и Лермонтова.

Генпланом предусмотрено упорядочение всех существующих промышленных и коммунально-складских территорий в центральной части города на улицах Ленина – Мира, а также в восточной части города.

Размещение новых инвестиционных площадок (промышленных и коммунально-складских территорий) генпланом намечено в западной части города севернее существующего кладбища.

Генпланом предусмотрено благоустройство зон массового отдыха населения в пойме реки Ундолки в западной и центральной частях города, а также в северной части в районе нового стадиона.

Также генпланом предусмотрено благоустройство существующего сквера у Дома культуры с включением его в систему зеленых насаждений города.

## 6.6. Развитие планировочной структуры

Территориально-планировочное решение генерального плана (2010 г) разработано на основе анализа реализации предшествующего генерального плана (1991 г).

Корректировка Генерального плана выполнена как система мероприятий по решению сегодняшних проблем экономического, социального, экологического, территориального и планировочно-пространственного развития города градостроительными средствами.

Планировочная структура получает развитие исходя из современного использования территории (функционального зонирования, земельных отводов, существующей капитальной застройки, объектов культурного наследия, сложившейся улично-дорожной сети, имеющихся зеленых насаждений, сформировавшейся социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры) с учетом зон с особыми условиями использования территории (водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, санитарно-защитные зоны, зоны охраны источников водоснабжения), инженерно-геологических условий, преобладающих направлений ветров, санитарно-экологического состояния окружающей среды и социально-экономического потенциала города.

В основу планировочной структуры положен принцип рационального использования земель в границах города.

Одна из важнейших задач планировочной организации территории города состоит в упорядочении сложившихся кварталов застройки, улично-дорожной сети и примыкающих природных осей: долин рек, ручьев, лесных массивов.

Особое внимание в территориально-планировочном решении генерального плана уделяется центральной части, ее сохранению, повышению историко-культурного потенциала, развитию системы инженерно-технического обеспечения, при соблюдении требований особого использования территорий, включая комплекс прядильно-ткацкой фабрики, 
1926 г.(арх. Рерберг И.И.).

Развитие центральной части города предусматривается за счет:

- сохранения линейной планировочной структуры характерной для города 
Лакинска, с упорядочением въездов в город;

- сохранения и развития сложившихся связей г.Лакинска с окружающими поселениями;

- сохранения исторического природного ландшафта в пойме реки Клязьмы 
(с приданием ему статуса охраняемой территории), формирующего внешние панорамы и облик города;

- сноса ветхого фонда отдельных зданий (по ул.Ленина) с заменой на стилистически, объемно-пространственно и функционально полноценную для данной территории целостную застройку.

Генеральным планом предусматривается развитие общественно-деловых зон (преимущественно вдоль улиц Ленина, Мира, Горького, 21 Партсъезда):

- дальнейшее формирование и развитие административно-делового центра в районе здания городской администрации;

- размещение в центре города: зданий органов управления, офисов, выставочных и музейных помещений, учреждений культуры, досуга, отдыха, а также объектов рекреации и туристского обслуживания вблизи Суворовской рощи;

- создание новых культурно-досуговых объектов во всех жилых районах города.

Чтобы не перегружать центр города (особенно улицы Ленина – Мира) общественно-деловыми функциями, предлагается размещать социально-активные зоны и за его пределами, развивая их вдоль магистралей и фасадов промышленной застройки,  формируя композиционные оси и узлы.

Особое место в планировочной структуре г.Лакинска занимает система рекреации, отдыха и спорта горожан и приезжих. Недостаточно развитые в настоящее время, они должны занять в недалеком будущем значимые позиции в жизни горожан. Ведущую роль среди них играет рекреационная система, основой которой является непрерывная структура озеленения в городе. Складываясь из отдельных аллей, групп деревьев, газонов и цветников во дворах и кварталах, озеленения школьных участков и детских садов, скверов, бульваров, парков и ценных реликтовых образований структура обретает устойчивость, превращаясь во взаимосвязанную систему внутригородского и внешнего озеленения. Парки, скверы, лесные массивы, лесозащитные полосы и лесопарки, примыкающие к застройке города, зеленые выходы к пойме реки Клязьмы. Все они включаются в систему устойчивого развития комфортной и благоприятной среды проживания.

Предлагаемые генпланом зоны кратковременного отдыха в западной и северной частях города намечены как обширные рекреационные зоны современного уровня, предназначенные для отдыха горожан и туристов, включающие:

- территории для занятий спортом;

- игровые комплексы для детей;

- территории для массового отдыха и народных гуляний;

- территории пляжей;

- зоны тихого отдыха с видовыми площадками для обзора панорам города;

- территории для проведения ярмарок, праздников, выставок народных промыслов, аттракционов.

Генпланом предусмотрен основной спортивный парк в северной части города, с размещением на ней стадиона, плавательного бассейна, спортзала, а также развитием спортивной зоны, включая строительство ФОКа в подцентре западной части города на улице Шибаева. Кроме этого, предусмотрено развитие, требуемых по нормам, спортивных сооружений на территориях общеобразовательных школ.

В настоящее время территория больницы расположена в центральной части города. Генпланом предусмотрено частичное территориальное развитие больничного комплекса в южном направлении с выводом транзитного автотранспорта, проходящего в настоящее время по территории больницы, за её пределы.

Генпланом предусмотрена также реконструкция школы №1 и общеобразовательной школы по ул.Кирова, с перспективным расширением территории за счет сноса ветхого детского дошкольного учреждения и выноса МУП ЖКХ, санитарно-защитная зона которого (100 м) накрывает значительную часть селитебной территории.

Кроме завершения строительства школы по ул.Лермонтова, генпланом предлагается размещение новой общеобразовательной школы в западной части города.

Генеральным планом предусмотрено необходимое развитие головных сооружений инженерной инфраструктуры, в основном на существующих территориях:

- водозаборные сооружения (отдельно стоящие скважины) предлагается развивать за счет реконструкции существующих сооружений;

- очистные сооружения бытовой канализации на перспективу подлежат выносу из центра города с размещением их на новой территории юго-восточнее д.Хреново, в 200 м от селитебной территории.

Существующее кладбище подлежит закрытию, т.к. СЗЗ – 300 м накрывает значительную территорию усадебной застройки и Суворовскую мемориальную зону.

По рекомендации Заказчика, генпланом предложено развивать территорию под новое кладбище в районе деревень Омофорово – Гнусово.

## 6.7. Комплексная реконструкция центральной части города. 
Центр и подцентры

Структуру городского общественного центра предлагается формировать на основе сложившихся кварталов и отрезков улиц: Ленина, Горького, Советская, 21 Партсъезда.

Улица Ленина является главной осью общественного центра города.

Основные объекты культурного наследия города сосредоточены в центральной части города на улицах: Ленина, Набережная, 10 Октября, пл.Центральная, а также на ул.Ундол, где расположен объект культурного наследия федерального значения – действующая Казанская церковь (1693г.) и место бывшего имения русского полководца А.В.Суворова.

Главная улица города – Лакина – Ленина – Мира сформирована вначале 1-2-этажными усадебными домами, затем смешанной 2-5-этажной секционной застройкой.

На главной улице города размещаются основные общественные узлы: Казанская церковь, магазины, предприятия общепита, бытового обслуживания, административные здания, библиотека, проходные МУП «Лакинская мануфактура», дом быта, городской рынок, автостанция.

В северном направлении от ул.Ленина по ул.10 Октября расположены: Дом культуры, общеобразовательная школа, детская школа искусств с библиотекой, магазины.

В южном направлении от ул.Ленина вдоль новой проектируемой автодороги расположены: молодежный центр досуга, магазины, предприятия бытового обслуживания, баня, больница. Данная автомагистраль связывает центр города с пос.Ундольским и д.Хреново.

На существующей территории городского рынка генпланом предложено строительство крытого рынка (на расстоянии 50 м от жилой застройки), а центральный городской рынок предусмотрено развивать на пересечении улиц Ленина и 21 Партсъезда.

Развитие центра города предполагает его комплексную реконструкцию. Намечено связать его пешеходными связями с акваторией реки Ундолки, а также рекреационными зонами, намеченными в пойме реки, с размещением на них зон отдыха, пляжей.

Для разгрузки общегородского центра от транспорта генпланом предусмотрено также формирование в городе ряда подцентров (включающих магазины, предприятия общепита, бытового обслуживания), в частности:

- Суворовская мемориальная зона: музейно-выставочный комплекс и центр патриотического воспитания молодежи;

- в западной части города – вблизи Казанской церкви;

- в северной части города – на пересечении ул.Красноармейской с новой проектируемой автомагистралью;

- в восточной части города – на пересечении ул.Ленина и ул.К.Маркса.

Генпланом предусмотрена увязка общественного центра с подцентрами пешеходными аллеями, бульварами, системой зеленых насаждений.

В настоящее время значительная часть объектов культурного наследия, расположенных по ул.Ленина и Набережная имеют большой процент износа и требуют больших капиталовложений для их реконструкции с учетом специального проекта.

Генпланом предлагается все объекты культурного наследия реконструировать с учетом размещения в них объектов общественно-делового и культурного назначения (возможно размещение жилого фонда, административных помещений, офисов, магазином, предприятий общепита, бытового обслуживания).

## 6.8. Система мероприятий по охране и использованию 
объектов культурного наследия

Современное состояние объектов культурного наследия г.Лакинска и зон их охраны характерно физическим обветшанием и социальной деградацией. Законодательство по охране исторического наследия оказалось недостаточно действенным. Исторически ценная застройка, включая памятники архитектуры, разрушается, условия их содержания находятся на недопустимо низком уровне, зачастую без разработки и осуществления проектов реставрации и Проектов охранных зон.

Многие объекты культурного наследия используются не по назначению или не используются, что приводит их к обветшанию и к возможности утраты.

Темпы роста объемов реставрационных и ремонтных работ в несколько раз отстают от потребности.

Система мероприятий по охране и использованию объектов культурного наследия призвана обеспечивать выполнение трех специфических условий городского развития:

- Сохранение ценностей градостроительной культуры прошлых лет.

- Приспособление объектов культурного наследия к требованиям современной жизни посредством модернизации, реконструкции и реставрации по специальным проектам.

- Распространение специфических характеристик объектов культурного наследия на основные узлы городского центра с целью обогатить их индивидуальность и своеобразие и повысить уровень благоустройства и привлекательности для горожан и туристов.

Идеология культурно-средового подхода вызвала к жизни понятие комплексной реконструкции как целостного процесса, включающего сохранение, модернизацию, реконструкцию и новое строительство, в последние годы замещаемое более емким понятием регенерации. При этом, кварталы исторической застройки вместе с фабрикой рассматриваются как особый комплексный объект наследия – целостный объект истории, градостроительства и архитектуры (гражданской и промышленной), с необходимым особым использованием территории.

Отдельные узлы исторического района, при необходимости, могут получить статус достопримечательного места как градостроительный комплекс незаурядной исторической и культурной ценности с целостным историко-архитектурным обликом. Это, прежде всего, район Казанской церкви и бывшего имения А.В.Суворова, требующего музеефикации и приспособления в туристских и воспитательных целях.

На основе ранее разработанной документации: ПДП центра и Схемы развития туризма в области, настоящим генпланом предусматривается дальнейшая разработка системы мероприятий (рекомендаций), обеспечивающих сохранение и восстановление целостных фрагментов исторической среды, эффективное использование и развитие их социально-культурного потенциала с созданием комфортных условий жизнедеятельности и туризма в комплексах исторической застройки. Эти мероприятия (рекомендации) включают:

- реставрацию и восстановление объектов культурного наследия и их приспособление для использования в современных условиях;

- проведение научно-исследовательских, проектных, археологических работ, включая Проект зон охраны объектов культурного наследия историко-культурного комплекса г.Лакинска;

- преодоление практики застройки центра города маловыразительными и диссонирующими зданиями и сооружениями (включая многочисленные пристройки);

- учитывать в композиции города видовые площадки у памятников, подходов к ним, размещение автостоянок в местах общественной застройки и туристских объектов;

- создание системы пешеходных зон в местах концентрации объектов культурного наследия;

- проведение капитального ремонта наиболее выразительных старых домов, с обеспечением их современным санитарно-техническим и другим инженерным оборудованием;

- обеспечение реконструкции и нового строительства инженерных сетей и сооружений;

- благоустройство и озеленение территорий, оборудование их стилизованными малыми архитектурными формами;

- развитие сети улиц с реконструкцией и новым строительством пешеходных и транспортных коммуникаций;

- расширение функций ткацкой фабрики с возможным приспособлением отдельных помещений для общественных, музейно-выставочных и торгово-туристских целей.

## 6.9. Список объектов культурного наследия

(по состоянию на 01.01.2010г)

Табл. №45

| № | Гос.инв.№ | Наименование памятника | Категория охраны | Адрес и местонахождение | Датировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Памятники градостроительства и архитектуры |
| 1 | 1701484000 | Здание прядильно-ткацкой фабрики (арх.Рерберг И.И.), на открытие которой в 1927 г. приезжал Куйбышев В.В. | М-5 | пр-т Ленина, 2 | 1926 г. |
| 2 |  | Дом жилой |  | пр-т Ленина, 6 | 1920 г. |
| 3 |  | Дом жилой |  | пр-т Ленина, 21 | 20 гг. ХХ в. |
| 4 |  | Дом жилой |  | пр-т Ленина, 31 | 20 гг. ХХ в. |
| 5 |  | Здание рабочих казарм |  | ул.Набережная, 8 | нач.ХХ в. |
| 6 |  | Дом жилой |  | ул.Набережная, 11 | нач.ХХ в. |
| 7 |  | Административное здание ткацкой фабрики |  | ул.Набережная, 21 | 1920 г. |
| 8 |  | Дом жилой |  | ул.Набережная, 25 | ХХ в. |
| 9 |  | Здание клуба |  | ул.10 Октября | 1931 г. |
| 10 | 1700609000 | Церковь Казанской иконы Божьей Матери с колокольней | Ф-176 Р-624 | ул.Ундол | 1963 г. |
| 11 |  | Здание школы №1 |  | пл.Центральная, 2 | 1934 г. |
| Памятники истории |
| 12 | 1700598000 | Суворовская роща – место родового имения Суворовых, в котором в 1784-1786 гг. жил русский полководец Суворов А.В. | М-754 | г.Лакинск |  |
| 13 | 1700599000 | Могила революционера Лакина М.И. (1876-1905 гг.) | М-754 | г.Лакинск, сквер, ул.Ленина |  |
| 14 | 1700600000 | Братская могила воинов Советской Армии, умерших от ран в 1941-1945 гг. | М-754 | г.Лакинск, городское кладбище |  |

## 6.10. Промышленные и коммунально-складские территории

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившихся производственных зон с целью повышения экологической безопасности и более эффективного использования потенциала этих территорий в интересах развития города.

В связи с недостаточной эффективностью использования существующих промышленных территорий, новые и выносимые из жилых зон предприятия и коммунально-складские объекты, имеющие более низкий класс вредности и не требующие больших участков, предусматривается размещать на освобождающихся территориях сложившихся промышленных зон.

Преобразование сложившихся промышленных зон предполагает:

- полную или, по мере необходимости, частичную реконструкцию производственных территорий путем обновления, уплотнения их застройки, кооперации производств, обеспечивающих рациональное и эффективное использование территорий;

- реконструкцию промышленных территорий с целью постепенного их уменьшения и увеличения доли производств, ориентированных на развитие высоких технологий;

- модернизацию производственных объектов, предусматривающую внедрение высокотехнологичных процессов для снижения вредного воздействия и размеров СЗЗ;

- организацию нормативных санитарно-защитных зон и их озеленение;

- создание «стыковых зон» по границам промзон с селитебными территориями и вдоль транспортных магистралей при размещении здесь объектов обслуживания, офисов, административно-бытовых, выставочных помещений и пр.;

- организацию на примагистральных территориях (особенно вдоль автомагистрали М-7 «Волга») предзаводских площадей и зон повышенной социальной активности – общественно-деловой, коммерческой, социально-обслуживающей, научно-производственной, управленческой, предприятий малого бизнеса, включая туризм;

- перебазирование предприятий, расположенных в жилых районах в промышленные зоны;

- содействие предприятиям по переводу производственной базы из селитебных зон города на новые инвестиционные площадки, предусмотренные генпланом;

- следует не допускать сохранения сложившихся и размещения новых промышленных объектов на селитебных территориях, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду и самочувствие человека.

Необходимо преодолеть особо неблагополучную экологическую ситуацию, которая отмечается в северо-восточной части города, на стыке селитебных территорий и птицефабрики с пометохранилищем.

Генпланом предлагается вынос пометохранилища с существующей площадки на расстояние нормативных 1000 м. от селитебных территорий.

Многим предприятиям необходимо использовать занимаемые ими территории более рационально, чтобы  плотность застройки соответствовала нормативной.

Генеральным планом также предлагается:

- сохранение большей части существующих предприятий производственного назначения на своих территориях;

- упорядочение и уплотнение производственной застройки с уточнением и закреплением границ промплощадок;

- устройство обособленных транспортных проездов, к производственным площадкам минуя селитебные территории;

- усиление средозащитной роли санитарно-защитных зон;

- сокращение размеров санитарно-защитных зон от действующих предприятий за счет внедрения новых технологий и проведения соответствующих технологических мероприятий;

- убыль жилого фонда и расселение жителей, проживающих в зонах санитарной вредности от предприятий.

Генеральным планом предлагается (на период реализации генплана) вынос ряда промышленных и коммунально-складских предприятий, оказывающих вредное влияние на селитебные территории:

- Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации, СЗЗ – 200 м;

- МУП ЖКХ г.Лакинска, СЗЗ – 100м;

- ФГУ ДЭП-7, СЗЗ – 100м;

- ООО «Лилия», СЗЗ – 100 м.

- Производство лесопильное, СЗЗ – 100м (в западной части города);

Генеральным планом предлагается полное или частичное перепрофилирование 
(с уменьшением СЗЗ до 50 метров со стороны селитебных территорий) следующих предприятий:

- ДЗАО Лакинский полигон ЖБИ, СЗЗ – 300м;

- ООО «Лесэнергопром», СЗЗ – 300м;

- Склад цемента (И.П. Цомая А.Н), СЗЗ – 300 м;

- Электроподстанция, «шумовая» зона – 600 м 
(требуются мероприятия по уменьшению «шумовой» зоны).

Для предприятий, оказывающих вредное влияние на селитебные территории, 
не имеющих возможности уменьшить СЗЗ до 50 метров, необходимо решать вопрос о выносе из селитебных зон в новые промышленные узлы, запроектированные в западной части города.

Промышленные территории, примыкающие к селитебным территориям, попадают в «стыковые зоны», подлежат упорядочению и размещению на них объектов, не имеющих вредных производств и выбросов (органы управления, административно-бытовые и торговые здания, офисы, предприятия общепита, научно-производственные объекты, а также предприятия и цеха малой мощности с СЗЗ не более 50 метров).

## 6.11. Резервные территории под дальнейшее развитие 
промышленных и коммунально-складских территорий

Для размещения новых промышленных предприятий, требующих больших территорий, в генеральном плане в качестве инвестиционных площадок определены резервы в западной части города (с размещением предприятий с СЗЗ до 100 метров) общей площадью 67 га.

Для выноса и размещения промышленных предприятий из селитебных территорий могут использоваться те же резервные площадки в западной части города.

## 6.12. Организация санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, а также ландшафтно-рекреационные зоны, территории профилакториев, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Санитарно-защитная зона или какая-либо её часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

В настоящее время вокруг большинства промпредприятий города Лакинска не соблюдаются нормативные разрывы, и отсутствует какое-либо благоустройство зон санитарной вредности.

Генеральным планом предусматриваются мероприятия по частичной ликвидации зон санитарной вредности путем выноса промпредприятий из селитебных зон в промышленные районы города или их перепрофилирования с уменьшением СЗЗ. Также предусмотрены мероприятия по отселению жилья из санитарно-защитных зон промпредприятий.

Генпланом предлагается поэтапный снос (вынос) по мере износа и амортизации нескольких жилых домов, примыкающих непосредственно к территориям промпредприятий:

- всех жилых усадебных домов по ул.Быковка, попадающих в: СЗЗ – 300 м от ООО «Лесэнергопром», СЗЗ – 100 м от железной дороги, СЗЗ – 100 м от лесопильного производства;

- жилых домов (усадебных и секционных) по ул.Вокзальной, попадающих в СЗЗ – 100 м от железной дороги.

Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки, предусмотрено ограничение градостроительной деятельности на селитебных территориях, примыкающих к ДЗАО Собинская ПМК-13 с запада и юга и ООО «Анаком Лимитед».

## 6.13. Озеленённые территории

По рекомендациям СНиП 2.07.01-89* удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах городской застройки должен быть не менее 40%.

Нормативная обеспеченность насаждениями общего пользования для города Лакинска принята по СНиП  10 м2 на человека. К концу расчетного срока (2030 г.) планируемая численность населения - 15.0 тысяч человек и соответственно потребность в озелененных территориях общего пользования составит 15 га.

Кроме озелененных территорий общего пользования по возможности расширяются зеленые устройства ограниченного пользования на существующих и новых участках детских садов, общеобразовательных школ, учебных и лечебных заведений, учреждений культурно-бытового назначения, жилых районов, зеленые насаждения охранных зон и охраняемого ландшафта. Третью группу составляют насаждения специального назначения – озеленение санитарно-защитных зон между промышленными, коммунальными и жилыми территориями, улиц и дорог, водоохранные насаждения по берегам водоемов и водотоков.

Генпланом предусматривается дальнейшее благоустройство всех существующих сохраняемых зеленых насаждений города, а также организация новых озелененных территорий общего пользования. Намечается развитие зон массового отдыха и туризма в пойме р. Ундолка в центральной и западной частях города, благоустройство Суворовской рощи и бывшего имения великого полководца А.В.Суворова, устройство бульваров в жилой зоне в восточной части по направлению к общественному подцентру и к планируемому городскому стадиону, скверов в общественных центрах. Планируется расширение и дальнейшее благоустройство городского сада у Дома культуры.

На перспективу по мере застройки резервных территорий предусматривается организация спортивного парка в северной части города в районе планируемого нового строительства стадиона, с соответствующим благоустройством территории и озеленением. Площадь парка после освоения всей резервной территории составит 23 га.

Бульвары и озелененные аллеи на основных направлениях пешеходного движения объединяют между собой различные категории озелененных территорий в городской застройке и увязывают их с загородной зоной рекреации и зеленой зоной на прилегающих к городу территориях.

Зеленые насаждения охранных зон являются частью общей системы насаждений города и подразделяются на насаждения ограниченного пользования на территории памятников и ансамблей и насаждений общего пользования на остальной территории.

Площадь озелененных территорий общего пользования к концу расчетного срока намечается довести до  31.3  га, из них:

Существующие сохраняемые устройства     			-  3.6 га

Проектируемые устройства                            			-  27.7 га

Итого озелененных территорий общего пользования          	-  31,3 га.

В том числе:

Городской сад у Дома культуры                             	-  3.9 га

Скверы                                                     			-  1.6 га

Бульвары                                                			-  4.4 га

Зоны отдыха и туризма в пойме р. Ундолка            	-  21.4 га

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования к концу расчетного срока составит  20.8 м2 на человека.

Благоустройство санитарно-защитных зон от промпредприятий со стороны жилой застройки предусмотрено по типу бульваров. Площадь санитарно-защитных зон и основные природоохранные мероприятия учтены в разделе «Охрана окружающей среды».

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении городов средней полосы.

Создание питомника по нормативным данным не предусмотрено. Посадочный материал необходимо приобретать в питомниках близлежащих крупных городов.

Перечень проектируемых в городе спортивных плоскостных устройств и спортсооружений, их площадь и нормативная обеспеченность учтены в разделе «Социальная инфраструктура».

Зеленая зона г. Лакинска

Леса в Собинском районе занимают 76327 га. Лесистость района составляет 43%. Распределение лесов по участковым лесничествам и категориям защитности даны в «Схеме территориального планирования Собинского муниципального района» 
(ГУП «Владимиргражданпроект», 2008г.). Основная площадь лесов 74782 га находится в ведении территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Собинское лесничество». Все леса по целевому назначению отнесены к защитным лесам.

Общая площадь лесов зеленой зоны по Собинскому лесничеству составляет 6686 га, в том числе лесопарковая часть- 3585 га. Для г. Лакинска зеленые зоны выделены на площади 1833 га, в том числе лесопарковая часть – 765 га – кварталы: 13, 29 - 33, 39, 40, 80 Ундольского участкового лесничества. Лесохозяйственная часть зеленой зоны составляет 1068 га – кварталы: 43 – 46, 47 (частично), 48 (частично), 49 (частично) Ундольского участкового лесничества, кварталы: 10, 11 (частично), 12, 13 - ОАО «Воршанский», кварталы: 4 (частично), 5 (частично). ООО «Маяк» Лакинского участкового лесничества 
(по ГОСТ 17.5.3.01-78 потребность лесов зеленой зоны 1050 га - 70 га на 1000 человек, лесопарковая часть 10 га на 1000 человек, население – 15.0 тыс. человек на расчетный срок). Изменений генеральным планом на расчетный срок не намечается.

Леса зеленой зоны по породному составу смешанные, с преобладанием хвойных насаждений. Основные лесообразующие породы - сосна, ель, береза, осина. Леса отличаются хорошей проходимостью, высоким классом устойчивости к рекреационным нагрузкам, наличием ягодных и грибных мест, наиболее посещаемые жителями, в них выделены насаждения эталоны.

Целевое назначение лесопарковой части зеленой зоны – создание наиболее благоприятных условий для активного отдыха граждан в лесной среде, формирование насаждений высокой эстетической и санитарно-гигиенической ценности, устойчивых к рекреационным нагрузкам.

По степени пожарной опасности леса относятся к III – IV классу. Большое количество отдыхающих в летний период при наличии сети дорог представляет значительную пожарную опасность, связанную с деятельностью человека в лесу. Леса Собинского района находятся в зоне наземной охраны лесов от пожаров, включая авиапатрулирование. Противопожарные мероприятия предусматривают создание противопожарных барьеров (20 м разрывы), минерализованных полос – опашка (1.4 м), благоустроенных мест отдыха, установку шлагбаумов, аншлагов и стендов вдоль дорог, информация в местной печати и проведение бесед среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов зеленой зоны устанавливаются ст.105 Лесного кодекса Российской Федерации.

В зеленых зонах запрещаются:

- использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, 
в том числе в научных целях;

- ведение охотничьего хозяйства;

- ведение сельского хозяйства;

- разработка месторождений полезных ископаемых;

- размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений.

Особо охраняемых природных территорий (ООПТ),  выделенных в  целях сохранения уникальных объектов природы, имеющих большое научно-практическое, хозяйственное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение, сохранения редких и исчезающих видов растений и животных  в прилегающем районе г. Лакинска нет.

## 6.14. Транспортная инфраструктура

### 6.14.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

Так как в городе Лакинске в пределах расчетного срока не предполагается размещения новых крупных промышленных предприятий, осуществляющих железнодорожные перевозки с большим грузооборотом, развитие путевого хозяйства будет проходить в границах полосы отвода железной дороги.

Однако «Схемой территориального планирования Владимирской области (2 этап)», выполненной ЦНИИП градостроительства РААСН в 2010г. предусмотрено развитие магистральной железнодорожной сети области, в том числе железнодорожной линии Москва-Нижний Новгород, проходящей через город Лакинск. Для обеспечения транспортных связей, создания более привлекательных условий проезда пассажиров, повышения комфортности и безопасности пассажирских перевозок предусматривается:

- усовершенствование магистральной железной дороги Москва – Нижний Новгород для организации скоростного движения на всем ее протяжении к 2020 году;

- строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) в сообщении Москва – Нижний Новгород (в рамках международного транспортного коридора №2 «Транссиб»).

На первом этапе развития железнодорожная линия Москва – Нижний Новгород, проходящая по территории трех областей - Московской, Владимирской и Нижегородской пройдет от Курского вокзала в Москве, по существующему полотну железной дороги Москва – Орехово-Зуево – Владимир – Ковров – Нижний Новгород.

На данном этапе основными положениями «Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года», «Генеральной схемой развития Московского железнодорожного узла, «Генеральной схемой развития железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» до 2010 и 2015 гг.» и «Инвестиционной программой ОАО «РЖД» до 2010 года» определены приоритетные мероприятия, в число которых вошла на I очередь реконструкция магистральной железной дороги «Москва–Нижний Новгород» для организации скоростного движения на всем ее протяжении.

На втором этапе предусматривается строительство высокоскоростной магистрали Москва – Нижний Новгород (в рамках международного транспортного коридора №2 «Транссиб») по новой трассе предположительно севернее существующей железной дороги до областного центра г. Владимир. Далее вдоль трассы автодороги М-7 «Волга».

Строительство ВСМ планируется на период от 2015 до 2030 года. Выбор оптимального варианта прокладки трассы будет производиться специализированными организациями. Для осуществления высокоскоростного движения планируется использование подвижного состава «Simens» с конструктивной скоростью до 350 км/час в 10-ти вагонном исполнении вместимостью 60 чел.

Создание высокоскоростной магистрали потребует ликвидации железнодорожных  переездов на пересечении ее с автодорогами за счет строительства железнодорожных путепроводов.

Учитывая, что в городе Лакинске (станция Ундол) севернее железной дороги размещены многочисленные промышленные и коммунально-складские предприятия с подъездными железнодорожными путями строительство высокоскоростной магистрали в данном створе крайне проблематично. Ситуацию, помимо подъездных путей, усугубляет также наличие путепровода через железнодорожные пути путепровода на автодороге Собинка-Лакинск

В настоящее время на станции Ундол проводится реконструкция железнодорожных путей и платформ для реализации инвестиционного проекта по организации скоростного пассажирского сообщения на направлении Нижний Новгород–Москва.

Автомобильный транспорт

«Схемой территориального планирования Владимирской области (2 этап)», выполненной ЦНИИП градостроительства РААСН в 2010г. в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы) предусмотрена модернизация федеральной автомобильной дороги М-7 «Волга» в составе международного транспортного коридора со строительством северного обхода города Лакинска.

Кроме того, проектом «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года» в период с 2016 по 2030 годы намечается строительство отдельной трассы скоростной автодороги в рамках международного транспортного коридора в направлении Москва-Нижний Новгород.

По предварительным проработкам трассу скоростной автодороги намечается проложить севернее города Лакинска. К трассе предъявляются повышенные требования по обеспечению техническими средствами скоростного и безопасного режима. Все развязки движения на дороге должны быть осуществлены в разных уровнях.

Также генпланом учтено строительство предложенных «Схемой территориального планирования Владимирской области (2 этап)» автодорог регионального (межмуниципального) значения «Лакинск – Ставрово - Суздаль» и «Муром-Волга» - Красная Горбатка – Мошок - Гусь-Хрустальный – Собинка» (с выходом на автодорогу федерального значения М-7 «Волга» западнее города Лакинска).

### 6.14.2. Внутренние связи

Улично-дорожная сеть

Проектируемая уличная сеть города призвана обеспечить:

- кратчайшие связи жилых районов города между собой, промышленной зоной города и общегородским центром;

- создание оптимальной системы общественного транспорта;

- пропуск возрастающих потоков транспорта;

- нормативную плотность магистральной улично-дорожной сети

Проектом принята следующая классификация улично-дорожной сети:

- главная улица города;

- магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;

- магистральные улицы районного значения;

- дороги грузового значения.

Главная улица города - улица Ленина, является основой архитектурно-планировочного построения общегородского центра.

Функции магистралей общегородского значения регулируемого движения будут выполнять улицы, имеющие выходы на внешние автомобильные дороги и обеспечивающие связь жилых и промышленных районов с центром города. Это улицы: Ундол, Лакина, Ленина, Мира, Карла Маркса.

Функции магистралей районного значения будут выполнять улицы и дороги, обеспечивающие связь между жилыми, жилыми и промышленными районами. К ним относятся улицы: Горького, Советская, 21 Партсъезда, новая магистральная улица северо-западного жилого района, Карла Маркса, новая магистраль в северной части города

Проведена дифференциация связей по пропуску видов транспорта: легкового, грузового, пассажирского.

Городской транспорт

Основным видом общественного транспорта на расчетный срок остается автобус. Автобусные маршруты проложены по магистральным улицам общегородского и районного значения.

За основу проектной схемы маршрутов движения городского автобуса принята существующая схема движения, дополненная маршрутами в районы вновь проектируемой жилой застройки.

Запроектированная автобусная сеть обеспечит нормативные пешеходные подходы до ближайших остановок в капитальной застройке не более 500 м, в усадебной - не более 800м. Кроме того, при проектировании сети общественного транспорта учитывалось расположение проходных промышленных предприятий.

Проектируемая схема линий общественного пассажирского транспорта показана на «Схеме транспортной инфраструктуры». При этом общая протяженность улиц с общественным пассажирским транспортом составит на расчетный срок– 17,2 км, на первую очередь-13,2 км. Плотность маршрутной сети на расчетный срок составит –  0.87 км/км2 , в том числе к обслуживаемой территории- 2,3 км/км2.

Предлагаемая схема линий движения общественного пассажирского транспорта обеспечит затраты времени на трудовые передвижения в один конец (в соответствии 
с п.6.2 СНиП 2.07.01-89*), не превышающие 30 минут.

Основная часть существующих промышленных предприятий г. Лакинска размещена вдоль существующей федеральной трассы и вдоль железной дороги. Новые площадки под размещение промышленных и коммунально-складских объектов в генплане предусмотрены в основном в западной части города.

Исходя из того, что ни трудовая емкость районов, ни размещение мест приложения труда на расчетный срок в генплане не определялись, для обоснования линий движения общественного пассажирского транспорта при расчете трудовых корреспонденций учитывались только крупные предприятия.

Дальность поездки по трудовым передвижениям определялась ориентировочно для центральной части города, поскольку здесь размещена большая часть предприятий. К тому же следует отметить, что вся секционная застройка и значительная часть индивидуальной усадебной застройки находятся в зоне нормативной 30-ти минутной пешеходной доступности (2.0км) относительно центральной части города.

Таким образом, среднее расстояние от мест проживания до мест приложения труда, определенное по линиям общественного пассажирского транспорта составило 2,5 км.

Затраты времени на трудовые передвижения с помощью общественного пассажирского транспорта определялись по формуле:

Т=

где t- время ожидания автобуса-5 минут (при организации движения автобусов строго по расписанию);

- длина пешеходного подхода к остановке ;

- средняя дальность поездки на транспорте Lср=2,5км;

- длина пешеходного подхода к месту назначения =0,4км;

- скорость движения пешехода, км/ч (принимаем 4км/ч);

- скорость движения транспорта, км/ч (принимаем 20км/ч);

Среднее расстояние от мест проживания до мест приложения труда получено при условии, что трудовые корреспонденции подчинены закономерности естественного расселения, которое складывается при свободном выборе населением мест работы и жительства в городе. Таким образом, затраты на трудовые передвижения в один конец составят – 26 минут.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

Исходя из ожидаемой нормы автомобилизации 250 автомобилей на 1000 жителей к концу расчетного срока, требуемое количество машино-мест в местах организованного хранения легковых автомобилей, находящихся в частной собственности на расчетный срок определено в таблице № 46.

Расчет территорий под строительство гаражей

Табл. №46

| Вид транспорта | Единиц на 1000 жит. | Всего машин |
| --- | --- | --- |
| Всего легковых машин | 225 | 3375 |
| в том числе: |  |  |
| легковых личных | 220 | 3300 |
| легковых ведомственных | 2 | 30 |
| легковых такси | 3 | 45 |
| Мотоциклов и мотороллеров: |  |  |
| физических единиц | 50 | 750 |
| приведенных к легковому автомобилю | 17 | 255 |
| Всего личного транспорта в приведенных единицах | 242 | 3630 |
| Всего требуется маш/мест для постоянного хранения личного авто/мототранспорта жителей секционной застройки 11,8тыс.чел. | 242 | 2856 |
| Всего требуется территории (м2) для постоянного хранения личного авто/мототранспорта жителей секционной застройки | 7260 | 85668 (8,6 га) |

Примечание: Численность населения на расчетный срок 15,0 тыс. чел.

Проектом предложена следующая система постоянного хранения автомототранспорта:

- 21,3% или 774 приведенных транспортных единицы будут храниться на приусадебных участках, где будет проживать 3,2 тыс. человек.

- 78,7% или 3630 приведенных транспортных единиц жителей, проживающих в секционной застройке (11,8 тыс. чел.), будут храниться в гаражах боксового типа.

Под строительство гаражей в генплане предусмотрена одна новая площадка (севернее улицы Лермонтова) площадью 2,1 га. (700маш/мест). В остальном, гаражи предлагается размещать на существующих площадках с упорядочиванием сложившейся застройки. На четырех наиболее крупных сохраняемых площадках гаражных кооперативов, общей площадью 8,8га разместятся боксовые гаражи общей вместимостью 2930 машино-мест. В соответствии с расчетами, данной территории достаточно для размещения расчетного парка авто-мототранспорта.

Легковые ведомственные автомобили будут храниться на территории предприятий.

Парк грузовых машин принят исходя из нормы 35 машин на 1000 жителей или 525 машин, а прочих, исходя из нормы 5 машин на 1000 жителей или 75 машин. Парк автобусов 2,5 машины на 1000 жителей или 38 автобусов.

В настоящее время в границах города находится одна автозаправочная станция и три непосредственно за границами города.

Количество автозаправочных станций на расчетный срок, рассчитано исходя из ожидаемого количества автомашин, обслуживающих город и расположенных в городе и прибывающего транспорта из района, области и других городов.

Расчет количества заправок

Табл. №47

| Вид транспорта | Норма заправки | Кол-во машин | Кол-во заправок в сутки |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество машин в городе: |  |  |  |
| легковые личные с учетом мотоциклов и мотороллеров, приведенных к легковому автомобилю | 1 заправка за 10 суток | 3375 | 460 |
| легковые ведомственные | 1 заправка за 3 суток | 30 | 10 |
| легковые такси | 1 заправка за 1 сутки | 45 | 45 |
| грузовые | 1 заправка за 2 суток | 525 | 263 |
| прочие машины | 1 заправка за 2 суток | 75 | 38 |
| ведомственные автобусы | 1 заправка за 3 суток | 38 | 13 |
| Итого |  |  | 829 |
| иногородние машины | 15% от общего количества заправок в сутки |  | 125 |
| Всего |  |  | 954 |

Количество заправок в сутки Н1 с учетом коэффициента выхода автомашин на линию К1 = 0,85 и неравномерности подхода машин по времени К2 = 1,5 составит:

Н1 = Н х К1 х К2 = 954 х 0,85 х 1,5 = 1217

При этом потребуется 6 колонок. Таким образом, имеющейся в настоящее время в границах городского поселения автозаправочной станции (с учетом автозаправочных станций на прилегающей к границе города территории) достаточно для обслуживания расчетного количества автотранспортных единиц. Выделения новых площадок под строительство автозаправочных станций на расчетный срок не требуется.

В соответствии с п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей. Таким образом, для обслуживания расчетного парка автотранспорта требуется 17 постов, для размещения которых требуется территория порядка 2,0га.

Местоположение гаражей, автозаправочных станций и станции по обслуживанию легкового автотранспорта показано на «Схеме транспортной инфраструктуры».

## 6.15. Инженерная инфраструктура

### 6.15.1. Водоснабжение

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- увеличение надежности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды

Основными водопотребителями являются:

- коммунальный сектор (население, местная промышленность, полив территорий и зеленых насаждений общественного пользования);

- промышленный сектор (промышленные предприятия, строительные организации и т.д.).

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приняты в соответствии со 
СНиП 2.04.02–84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени благоустройства жилой застройки на расчетный срок, при этом учитывалось развитие водопровода в городе на перспективу.

Коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий принят Ксут.макс.=1,2.

Количество воды на нужды местной промышленности и неучтенные расходы приняты в размере 15% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населения.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения приведен в таблице №48.

Расходы водопотребления на промышленность приняты по материалам представленными самими предприятиями и МУП ЖКХ г. Лакинска на водопользование за 
2009 год и увеличены на первую очередь и на расчетный срок на 10% от существующего водопользования.

Расчетное водопотребления промпредприятий приведено в таблице №49 ; в целом по городу водопотребление приведено в таблице № 50 и  № 51.

Расчет водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения

Табл.№ 48

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Единицы измерения | Норма водо-потреб-ления л/сут | 1 очередь (2010-2020 г.г.) | Расчетный срок (2020-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во водо-потре-бите-лей | Средне-суточный расход м3/сут | Ксут.макс | Макс. суточный расход м3/сут | Кол-во водопотреби-телей | Средне-суточный расход м3/сут | Ксут.макс. | Макс. суточный расход м3/сут |
| 1 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | чел. | 250 | 12600 | 3150,0 | 1,2 | 3780,0 | 11800 | 2950,0 | 1,2 | 3540,0 |
| 2 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | чел. | 190 | 2900 | 551,0 | 1,2 | 661,2 | 3200 | 608,0 | 1,2 | 729,6 |
| Итого по п.п. 1..2 |  |  | 15500 | 3701,0 |  | 4441,2 | 15000 | 3558,0 |  | 4269,6 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 555,2 |  | 666,2 |  | 533,7 |  | 640,4 |
| Итого по п.п.1…3 |  |  |  | 4256,2 |  | 5107,4 |  | 4091,7 |  | 4910,0 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | чел. | 50 | 15500 | 775,0 |  | 775,0 | 15000 | 750,0 |  | 750,0 |
| Всего по городу |  |  |  | 5031,2 |  | 5882,4 |  | 4841,7 |  | 5660,0 |

Расчет водопотребления промышленными предприятиями г. Лакинск

Табл.№49

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Существующее положение м3/сут | 1 очередь (2010-2020 г.г.) м3/сут | Расчетный срок (2020-2030 г.г.) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городская сеть, м3/сут | Собствен-ный водозабор, м3/сут | Всего, м3/сут | Городская сеть, м3/сут | Собствен-ный водозабор, м3/сут | Всего, м3/сут | Городская сеть, м3/сут | Собствен-ный водозабор, м3/сут | Всего, м3/сут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ЗАО «Планета Вкуса» | - | 6,1 | 6,1 | - | 6,7 | 6,7 | - | 7,4 | 7,4 |
| 2 | Филиал «Анаком» ООО «Импрод» | - | 89 | 89 | - | 97,9 | 97,9 | - | 107,7 | 107,7 |
| 3 | ООО «Демидовский фанерный завод» | - | 464 | 464 | - | 510,4 | 510,4 | - | 561,4 | 561,4 |
| 4 | ООО «Рудо-Аква» | - | 437,7 | 437,7 | - | 481,5 | 481,5 | - | 529,6 | 529,6 |
| 5 | МУП «Лакинская мануфактура» | - | 65 | 65 | - | 71,5 | 71,5 | - | 78,7 | 78,7 |
| 6 | ООО «Ван» | - | 11 | 11 | - | 12,1 | 12,1 | - | 13,3 | 13,3 |
| 7 | Филиал «МК Лакинский» | - | 387,7 | 387,7 | - | 426,5 | 426,5 | - | 469,1 | 469,1 |
| 8 | ООО «Агропромсервис» | 1 | - | 1 | 1,1 | - | 1,1 | 1,2 | - | 1,2 |
| 9 | ООО «Колезей» | 6 | - | 6 | 6,6 | - | 6,6 | 7,3 | - | 7,3 |
| 10 | ЗАО «Владимирагроводстрой» | 4 | - | 4 | 4,4 | - | 4,4 | 4,8 | - | 4,8 |
| 11 | ЗАО «НеоКорм» | 6 | - | 6 | 6,6 | - | 6,6 | 7,3 | - | 7,3 |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» | 193 | - | 193 | 212,3 | - | 212,3 | 233,5 | - | 233,5 |
| 13 | ООО «Нексус» | 14,2 |  | 14,2 | 15,6 |  | 15,6 | 17,2 |  | 17,2 |
| 14 | Прочие предприятия | 112,2 | - | 112,2 | 123,4 | - | 123,4 | 135,8 | - | 135,8 |
|  | Всего по городу: | 336,4 | 1460,5 | 1796,9 | 370,0 | 1606,6 | 1976,6 | 407,1 | 1767,2 | 2174,3 |

Расчетное водопотребление по г. Лакинск

Табл.№ 50

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | 1 очередь (2010-2020 г.г.) | Расчетный срок (2020-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Городской водозабор м3/сут | Водозаборы предприятий, м3/сут | Всего м3/сут | Городской водозабор м3/сут | Водозаборы предприятий, м3/сут | Всего м3/сут |
|  |  |  | подзем-ный | поверх-ностный |  |  | подзем-ный | поверх-ностный |  |
| 1 | Хозяйственно-питьевые нужды населения | 4441,2 |  |  | 4441,2 | 4269,6 |  |  | 4269,6 |
| 2 | Неучтенные расходы 15% | 666,2 |  |  | 666,2 | 640,4 |  |  | 640,4 |
| Всего по п.1…2 | 5107,4 |  |  | 5107,4 | 4910,0 |  |  | 4910,0 |
| 3 | Полив зеленых насаждений | 775,0 |  |  | 775,0 | 750,0 |  |  | 750,0 |
| Всего по п.1…3 | 5882,4 |  |  | 5882,4 | 5660,0 |  |  | 5660,0 |
| 4 | Предприятия и организации города | 370,0 | 1606,6 | - | 1976,6 | 407,1 | 1767,2 | - | 2174,3 |
| Итого по городу: | 6252,4 | 1606,6 | - | 7859,0 | 6067,1 | 1767,2 | - | 7834,3 |
| в том числе без полива: | 5477,4 | 1606,6 | - | 7084,0 | 5317,1 | 1767,2 | - | 7084,3 |

Водопотребление по г.Лакинск

Табл.№ 51

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Источник водоснабжения | Существующее положение м3/сут | 1 очередь (2010-2020 г.г) м3/сут | Расчетный срок (2020-2030 г.г) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население | городской водозабор | 1118,7 | 5882,4 | 5660,0 |
|  |  | водозаборы предприятий | 513,2* | - | - |
|  |  | Всего: | 1631,9 | 5882,4 | 5660,0 |
| 2 | Промышленные предприятия | городской водозабор | 336,4 | 370,0 | 407,1 |
|  |  | водозаборы предприятий | подземный | 1460,5 | 1606,6 | 1767,2 |
|  |  |  | поверхностный | - | - | - |
|  |  | Всего | 1796,9 | 1976,6 | 2174,3 |
| Итого по городу: |  | 3428,8 | 7859,0 | 7834,3 |
| в том числе | подземных вод | 3428,8 | 7859,0 | 7834,3 |
| из них | городской водозабор | 1455,1 | 6252,4 | 6067,1 |
|  | водозаборы предприятий | подземный | 1973,7 | 1606,6 | 1767,2 |
|  |  | поверхностный | - | - | - |

* - ОАО ПАФ «КУРС» передает населению города воду в количестве – 425,8 м3/сутки.

ООО «Рудо-Аква» передает населению города воду в количестве –87,4 м3/сутки.

Расход воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное число одновременных пожаров в городе и на предприятии принято по СНиП 2.04.02-84 п.2.23 и табл. 5.

При расчетном чиcле жителей 15,5 тыс. человек, застройке зданиями высотой три этажа и выше, в соответствии с табл. 5 СНиП 2.04.02-84* расчетный расход воды на один пожар принимается равным 15 л/с; расчетное количество пожаров – 2.

Для предприятий города (все предприятия имеют площадь территории менее 150 га, застроены зданиями со строительным объемом до 20 тыс. м3, степенью огнестойкости II, категорией производства А, Б, В) в соответствии с п. 2.23 и табл. 7 СНиП 2.04.02-84* расчетное количество пожаров – 1 с расчетным расходом воды на один пожар 15 л/с.

Расход воды на наружное пожаротушение общественных зданий принят по зданию – торгового центра (свыше двух этажей, строительный объем 7,1 тыс. м3) и согласно табл. 6 СНиП 2.04.02-84* составляет 15 л/с.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение указанного здания принимаются по табл. 1 СНиП 2.04.01-85* и составляют – 1 струя расходом 2,5 л/с.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение здания промпредприятия (со строительным объемом до 20,0 тыс. м3, степенью огнестойкости II, категорией производства  А, Б, В) принимаются по табл. 2 СНиП 2.04.01-85* и составляют – 2 струи расходом по 5 л/с.

Отсюда расчетное количество пожаров и расходы воды на пожаротушение в целом для системы централизованного водоснабжения города:

- расчетное количество пожаров – 2 (один на предприятии и один в общественном здании);

- расход воды на один пожар на наружное пожаротушение на промпредприятии – 
15 л/с;

- расход воды на внутреннее пожаротушение на предприятии – 2 × 5 = 10 л/с;

- расход воды на наружное пожаротушение в общественном здании –15 л/с;

- расход воды на внутреннее пожаротушение в общественном здании – 
1 х 2,5 = 2,5 л/с;

- общий расход воды на пожаротушение – 42,5 л/с.

Продолжительность тушения пожара, согласно п. 2.24 СНиП 2.04.02-84* принята 
3 часа; максимальный срок восстановления пожарного объема воды – 24 часа.

Расчетный объем воды на пожаротушение на первую очередь и расчетный срок составляет:

Q = t ( (q1 + q2 + q3 + q4) ( 3,6 = 3 × (15 + 10 + 15 +2,5) × 3,6 = 459 м3

Q – объем воды в резервуарах на пожаротушение, м3;

t – продолжительность тушения пожара, t = 3 часа;

q1 – расход воды на пожар на предприятии, q1 = 15 л/с;

q2 - расход воды на внутренний пожар на предприятии, q2 = 10 л/с;

q3 – расход воды на пожар в общественном здании, q3 = 15 л/с;

q4 - расход воды на внутренний пожар в общественном здании, q4 = 2,5 л/с;

3,6 – переводной коэффициент л/с в м3/ч.

Система и схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения жилой застройки города. Водоснабжение жилой застройки города и части промышленных предприятий на первую очередь строительства, сохраняется по существующей схеме, как от существующих водозаборов города, так и от водозаборов промпредприятий.

Для обеспечения г. Лакинска питьевой водой, МУП ЖКХ на первую очередь и на рсчетный срок необходимо увеличить водоотбор воды на существующих артскважинах и пробурить дополнительно необходимое количество новых артскважин, тем самым отказаться от использования воды на хоз-питьевые нужды населения получаемого от промпредприятий.

На первую очередь увеличение водоотбора воды из городской водозабора составит    6252,4 – 1455,1 = 4797,3 м3/сутки.

На расчетный срок предполагается уменьшение водоотбора воды на 185,3 м3/сутки из городского водозабора (уменьшение численности населения города).

Площадку водопроводных сооружений, резервуары чистой воды емкостью 2х500 м3 каждый с насосной станцией второго подъема, предусматривается расположить в районе существующих артскважин № 6 и 7.

Схемой сохраняются водозаборные сооружения промышленных предприятий с использованием воды на собственные хозяйственно-питьевые и производственные нужды, с использованием освободившихся мощностей водозаборов в качестве резерва для обеспечения мероприятий ГО и ЧС, а также на возможное перспективное производственное водопользование самих предприятий.

Водопроводные сети предусматриваются кольцевыми, с устройством отдельных тупиковых линий длиной не более 200 метров. Проектными решениями предусматривается реконструкция и развитие городской водопроводной сети – перекладка отдельных участков существующей сети и прокладка новых кольцевых разводящих сетей (110÷280 мм, с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов.

Существующую и проектируемую жилую усадебную застройку в северо-западной части города (первая очередь строительства) предусматривается обеспечить водой от проектируемых сетей водопровода.

Схема водоснабжения принята низкого давления, категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

В случае чрезвычайной ситуации система хозяйственно-питьевого водоснабжения должна базироваться не менее чем на двух независимых водоисточниках. В качестве резервного источника водоснабжения будут служить водозаборные сооружения промышленных предприятий.

Общая протяженность водопроводных сетей города составит –64,07 км, из них:

– на первую очередь строительства:

- существующие сохраняемые сети – 42,65 км; в том числе реконструируемые сети 
– 21,3 км;

- новое строительство – 10,72 км.

– на расчетный срок:

- существующие сохраняемые сети –  53,37 км;

- новое строительство – 10,70 км.

Свободные напоры

Минимальный свободный напор в сети городского водопровода при хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание у поверхности земли должны быть не менее 
26 м (для зданий высотой - 5 этажей).

Свободный напор в сети водопровода при пожаротушение должен быть не менее 
10 м.

Свободный максимальный напор в сети водопровода не должен превышать 60 м.

Зоны санитарной охраны

Проектом предусматривается устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и площадок водозаборных скважин, а также санитарно-защитной полосы водоводов.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения проектируется из трех поясов.

Граница первого пояса ЗСО источника водоснабжения устанавливается на расстоянии от 30 до 50 м  от водозаборных скважин. Территории первого пояса ЗСО источников водоснабжения должны быть спланированы, огорожены и озеленены.

На территории первого пояса ЗСО предусматриваются мероприятия согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Границы второго и третьего поясов ЗСО источников водоснабжения определяются расчетами на последующих стадиях проектирования.

Ширина санитарно-защитной полосы водоводов принимается на расстоянии 10 м 
от крайних водоводов.

### 6.15.2. Бытовая канализация

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения канализации;

- улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Ундолка.

#### Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными потреблению без учета расхода воды на полив и пожаротушение.

Расчет водоотведения от населения приведен в таблице № 52.

Расходы водоотведения от промышленности приняты по материалам представленными самими предприятиями и МУП ЖКХ г. Лакинска за 2009 год и увеличены на первую очередь и на расчетный срок на 10% от существующего водоотведения.

Результаты подсчета количества сточных вод в целом по городу приведены в таблице № 53.

Расчет водоотведения бытовых сточных вод от населения

Табл.№ 52

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Едини-цы измерения | Норма водопот-ребления л/сут | 1 очередь (2010-2020 г.г.) | Расчетный срок (2020-2030 г.г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кол-во водопот-ребите-лей | Среднесуточный расход м3/сут | Ксут.макс. | Макс. суточный расход м3/сут | Кол-во водопот-ребите-лей | Среднесуточный расход м3/сут | Ксут.макс. | Макс. суточный расход м3/сут |
| 1 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | чел. | 250 | 12600 | 3150,0 | 1.2 | 3780,0 | 11800 | 2950,0 | 1.2 | 3540,0 |
| 2 | Население, проживающее в домах с водопроводом, канализацией, ваннами и местными водонагревателями | чел. | 190 | 2900 | 551,0 | 1.2 | 661,2 | 3200 | 608,0 | 1.2 | 729,6 |
| Итого по п.п. 1..2 |  |  | 15500 | 3701,0 |  | 4441,2 | 15000 | 3558,0 |  | 4269,6 |
| 3 | Неучтенные расходы 15% |  |  |  | 555,2 |  | 666,2 |  | 533,7 |  | 640,4 |
| Всего по городу |  |  |  | 4256,2 |  | 5107,4 |  | 4091,7 |  | 4910,0 |

Расчет водоотведения бытовых сточных вод от населения

Табл.№53

| №№ п/п | Наименование водопотребителей | Существующее положение м3/сут | 1 очередь (2010-2020 г.г.) м3/сут | Расчетный срок (2020-2030 г.г.) м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ЗАО «Планета Вкуса» | 6,1 | 6,7 | 7,4 |
| 2 | Филиал «Анаком» ООО «Импрод» | 45,9 | 50,5 | 55,5 |
| 3 | ООО «Демидовский фанерный завод» | 342 | 376,2 | 413,8 |
| 4 | ООО «Рудо-Аква» | 234,0 | 257,4 | 283,2 |
| 5 | МУП «Лакинская мануфактура» | 23 | 25,3 | 27,8 |
| 6 | ООО «Ван» | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 7 | Филиал «МК Лакинский» | 287,6 | 316,4 | 348,0 |
| 8 | ООО «Колезей» | 6,0 | 6,6 | 7,3 |
| 9 | ООО «Агропромсервис» | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 10 | ЗАО «Владимирагроводстрой» | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| 11 | ЗАО «НеоКорм» | 6,0 | 6,6 | 7,3 |
| 12 | ООО «Владимиртеплогаз» | 8,2 | 9,0 | 9,9 |
| 13 | ООО «Нексус» | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 14 | Прочие предприятия | 143,2 | 157,5 | 173,3 |
|  | Всего по пп 1-14: | 1105,3 | 1215,8 | 1337,4 |
| 15 | Население | 1850,7 | 5107,4 | 4910,0 |
|  | Итого по городу: | 2956,0 | 6323,2 | 6247,4 |
|  | в т.ч. - на ОСБО города | 2530,2 | 6323,2 | 6247,4 |
|  | - на ОСБО ОАО ПАФ «КУРС» (от населения) | 425,8 | - | - |

Схема канализации

Проектом предусматривается развитие существующей системы централизованной канализации города, включая канализование районов застройки усадебного и блокированного типа, при этом принята во внимание наработанная, но пока не реализованная проектно-сметная документация на строительство отдельных сетей и КНС.

Проектная схема канализации города определена в соответствии с рельефом местности, местоположением существующих (ранее запроектированных) канализационных насосных станций и очистных сооружений и предусматривает дальнейшее развитие существующей системы канализации города.

Отведение сточных вод от жилой застройки и предприятий предусматривается системой самотечных коллекторов, канализационных насосных станций и напорных трубопроводов, при этом производственные сточные воды принимаются в городскую канализационную сеть в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Канализовать районы застройки усадебного и секционного типа территорий первоочередного освоения жилых районов города (см. плановые материалы), предусматривается построить сети канализации с подключением стоков от частной жилой застройки.

На первую очередь строительства предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки в юго-восточной части города, производительностью 6400 м3/сут., куда и будут поступать все сточные воды от города. На ОСБО предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект.

Выпуски очищенных сточных вод от очистных сооружений предусматривается. в реку Ундолка.

Сточные воды поступающие на КНС № 2 и 3, после их реконструкции и замены насосного оборудования на энергосберегающее и более мощное по производительности, перенаправить в городскую сеть канализации и далее на КНС № 1 (центральная).

В связи с аварийным состоянии здания КНС № 1, на первую очередь строительства необходимо запроектировать и построить новую КНС с погружными насосами фирмы «Gryndfos» и строительство напорного трубопровода в две линии до площадки новых ОСБО.

Общая протяженность самотечных и напорных коллекторов составит 64,57 км, из них:

– на первую очередь строительства:

- существующие сохраняемые сети – 30,4 км; в том числе реконструируемые сети – 12,2 км;

- новое строительство – 18,67 км.

– на расчетный срок:

- существующие сохраняемые сети – 49,07 км;

- новое строительство – 15,5 км.

По мере благоустройства частной жилой застройки предусматривается подключение их к централизованной канализации; при этом существующие выгребные ямы подлежат ликвидации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны проектируемых канализационных насосных станций до границ жилой застройки принимаются по табл.4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляют от 15 до 20 метров.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений канализации до границ жилой застройки принимается по табл. 4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и составляет 200 м.

### 6.15.3. Дождевая канализация

Организация стока поверхностных вод с территории города обеспечивается проведением работ по вертикальной планировке и строительством водосточной сети закрытого типа.

Отведение поверхностного стока от жилой застройки предусматривается закрытыми водостоками с устройством очистных сооружений со сбросом очищенных вод в р. Ундолка.

Дождевые воды с площадок промпредприятий проходят очистку на локальных очистных сооружениях, расположенных на территории предприятий, с дальнейшим сбросом их в дождевую канализацию города или пониженные места.

Схема дождевой канализации учитывает рельеф местности и возможность размещения очистных сооружений с учетом планировочных решений.

Проектные решения вертикальной планировки улиц и проездов позволяют обеспечить сбор дождевых и талых вод, как открытой сетью придорожных лотков, так и закрытой сетью водостоков, и отведение их в пониженные точки бассейнов стока.

Из условий рельефа территории города и невозможности строительства очистных сооружений в пониженных точках бассейнов стока проектом предусматривается строительство насосных станций перекачки дождевой канализаций.

Поверхностные стоки, поступающие на КНС, перекачиваются в самотечные сети дождевой канализации с дальнейшим отведением на проектируемые очистные сооружения дождевой канализации.

Проектными решениями предусматривается строительство одних очистных сооружений поверхностного стока в юго-восточной части города рядом с ОСБО.

Очистные сооружения принимаются полной заводской готовности комплектной поставки фирмы «LABKO» (Финляндия) или аналогичных сооружений других фирм, при этом возможно применение различных схем подачи сточных вод на очистку:

- напорной (без регулирующей емкости); т.е. подача на очистку осуществляется насосной станцией;

- накопительной (с аккумулирующей емкостью);

- комбинированной (включает в себя элементы указанных схем);

Состав сооружений включает в себя:

- разделительные камеры для отведения наиболее загрязненной части стока на очистку и сброс в водоемы условно-чистой части стока;

- пескоотделители,

- нефтемаслосепараторы;

- угольные фильтры доочистки.

Указанные очистные сооружения отличаются малыми габаритными размерами при достаточно большой пропускной способности; при этом степень очистки поверхностного стока соответствует нормативам сброса воды в водоемы рыбохозяйственного назначения или на рельеф местности.

Варианты схемы очистки по бассейну поверхностного стока определяются на последующих стадиях проектирования.

Расчетные расходы поверхностного стока

Расчетные расходы дождевых вод определяем по бассейнам поверхностного стока; расчет проводим по «Рекомендациям по расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты. ФГУП «НИИ ВОДГЕО», Москва, 2006.

Данные по климатическим характеристикам, используемым в расчетах дождевой канализации, приняты по СНиП 23.01.99 и по приложению 4 «Методика комплексных расчетов систем дождевой канализации».

Расчетные расходы поверхностного стока, производительность очистных сооружений дождевой канализации приведена в сводной таблице № 54:

Сводная таблица расчетных расходов поверхностного стока

Табл.№54

| Расчетные расходы | Количество |
| --- | --- |
|  | м3/год | м3/сут | м3/ч | л/с |
| Дождевая канализация |  |  |  |  |
| а) максимальные, всего: | 2606494,3 | 163141,9 | 29132,5 | 14284,7 |
| в том числе дождевые воды | 1553365,3 | 163141,9 | 29132,5 | 14284,7 |
| - талые воды | 1053129,0 |  |  |  |
| б) средние |  | 40112,0 | 5730,3 | 1591,8 |

Данные по составу поверхностного стока для жилой застройки (усредненные) приняты по таблице 2 «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока ...»:

- дождевой сток:  взвешенные вещества – 400 мг/л,  нефтепродукты – 8 мг/л;

- талый сток:  взвешенные вещества – 2000 мг/л,  нефтепродукты – 20 мг/л.

Очищенные поверхностные воды должны иметь концентрацию загрязняющих веществ, не более:

- по взвешенным веществам    6 мг/л;

- по нефтепродуктам           0,05 мг/л.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны проектируемых очистных сооружений поверхностных вод до границ жилой застройки принимаются по табл. 4.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  и составляют 100 м.

Объемы строительства

Данные о проектируемых водопроводных сетях, самотечных и напорных коллекторах канализации, ливневой канализации и КНС в целом по городу приведены в таблице № 55.

Табл.№55

| № п/п | Материалы труб, ГОСТ, диаметр труб | Количество |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| Водоснабжение |
| 1 | Водозаборные скважины с павильонами над ними | 1 | 1 |
| 2 | Водопроводные сооружения с насосной станцией второго подъема и резервуарами чистой воды | 1 | - |
| Водопроводная сеть |
| 3 | Труба полиэтиленовая напорная ГОСТ 18599-2001* тип «С» (новое строительство) (110÷(315 мм | 10,6 км | 10,5 км |
| 4 | Труба полиэтиленовая напорная ГОСТ 18599-2001* тип «С» (реконструкция) (110÷(315 мм | 21,3 км | - |
| Переход через реку |
| 5 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 2(200 мм (три перехода) | - | 0,09 км |
| Переход под железной дорогой |
| 6 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (110 мм (два перехода) | - | 0,05 км |
| Переход под автодорогой |
| 7 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 2(200 мм | 0,12 км (4 перехода) | 0,06 км (2 перехода) |
| Бытовая канализация |
| 8 | Очистные сооружения биологической очистки производительностью 6,40 тыс.м3/сутки (новое строительство) | 1 | - |
| 9 | Канализационные насосные станции (реконструкция) | 2 шт. | - |
| 10 | Канализационные насосные станции (новое строительство) | 4 шт. | 1 шт. |
| Самотечные коллектора |
| 11 | Сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации (реконструкция), труба «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005 2(200….400 мм | 12,2 км | - |
| 12 | Сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации (вновь строящиеся), труба «Прагма» по ТУ 2248-001-76167990-2005 2(200….400 мм | 15,0 км | 13,2 км |
| Напорные коллектора |
| 13 | Трубы полиэтиленовые напорные по ГОСТ 18599-2001* тип «С» «техническая» 2(110÷2(315 мм | 3,5 км | 2,1 км |
| Переход под автодорогой |
| 14 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (200….400 мм | 0,06 км (2 перехода) | 0,10 км (3 перехода) |
| Переход под железной дорогой |
| 15 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (200….400 мм | 0,05 км (1 переход) | 0,10 км (2 перехода) |
| Переход через реку |
| 16 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (250….350 мм (три перехода) | 0,06 км | - |
| Дождевая канализация |
| 17 | Очистные сооружения ливневой канализации | - | 1 комплекс |
| 18 | Канализационные насосные станции | - | 6 шт. |
| Самотечные коллектора |
| 19 | Сети ливневой канализации (вновь строящиеся), трубы железобетонные по ГОСТ 12586.0-83 (300÷1000 мм | - | 34,0 км |
| Напорные коллектора |
| 20 | Трубы полиэтиленовые напорные по ГОСТ 18599-2001* тип «С» техническая 2(225÷2(315 мм | - | 6,0 км |
| Переход под автодорогой |
| 21 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (300 и 400 мм (пять переходов) | - | 0,15 км |
| Переход под железной дорогой |
| 22 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (300….400 мм (три перехода) | - | 0,10 км |
| Переход через реку |
| 23 | Трубы стальные электросварные ГОСТ 10704-91 (200…..300 мм (три перехода) | - | 0,06 км |

### 6.15.4. Теплоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается к расчетному сроку (2030г.) построить 74,0 тыс. м2 жилья, из них 25,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5, 15,0 тыс. м2 – этажностью от 2 до 3,  остальная часть 
34,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха -28оС.

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей, планируемых к завершению строительства к 2030г. составляет 5,1 Гкал/ч.

Подключение потребителей предлагается осуществить от новой котельной по улице 21 Партсъезда. В 2006 году ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект» разработал «Технико-экономическое обоснование строительства квартальной котельной по ул. 21 Партсъезда 
в г. Лакинске Собинского района Владимирской обл.». Строительство новой котельной позволит разгрузить существующие котельные, требующие реконструкции.

Теплоснабжение перспективной застройки северо-западного района планируется осуществить от котельной, которая будет располагаться в центре нагрузок.

Теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается от поквартирных источников тепла.

### 6.15.5. Газоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается к расчетному сроку (2030г.) построить 74,0 тыс. м2 жилья, из них 25,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5, на долю секционной застройки 2-3 этажа приходится 
15,0 тыс. м2, остальная часть 34,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

Расход газа для секционной застройки на расчетный срок составит 95 м3/ч.

В домах  усадебной застройки планируется установка газовых плит и газовых двухконтурных котлов для индивидуального отопления и горячего водоснабжения.

Расход газа на дома усадебной застройки на расчетный срок составит 135 м3/ч.

Общий расход газа на проектируемое строительство составит на расчетный срок – 
230 м3/ч.

Для газоснабжения частной застройки и общественных зданий северо-западного района необходимо подвести в этот район газопровод высокого давления с последующей разводкой низкого давления к потребителям.

На расчетный срок предполагается 100%-ная газификация города.

### 6.15.6. Электроснабжение

Согласно нормативам (Таблица 2.4.3** РД 34.20.185-94) укрупненный показатель удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки для города Лакинска (категория – малый город, < 50 тыс. чел) составляет – 0,41 кВт/чел при расчетной удельной обеспеченности жилой площадью – 30,1 м2/чел.

Учитывая фактическую обеспеченность общей площадью, которая составляет на конец 1 очереди – 26,84 м2/чел., а на расчетный срок – 32 м2/чел, вводим поправочные коэффициенты:

- 0,89 		– на 1 очередь,

- 1,06 		– на расчетный срок.

Мелкопромышленные потребители учитываются введением коэффициента 1,5 – согласно примеч. 5 к табл. 2.4.3**.

Согласно Таблице 2.4.4** РД 34.20.185-94  удельный расход электроэнергии в год  составляет 2170 кВт/чел, а годовое число использования максимума электрической нагрузки – 5300 часов.

По системным потребителям промышленным потребителям ожидаемый расход электроэнергии определен по фактическому потреблению с учетом естественного увеличения нагрузок на 2 % ежегодно (плановое развитие предприятий проектом не задано).

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Табл.№ 56

| Этап | 1 очередь (2020 г) | Расчетный срок (2030 г) |
| --- | --- | --- |
| Население, тыс. человек | 15,5 | 15 |
| Годовое электропотребление, млн. кВтч | 33,64 | 32,55 |
| Максимальная электрическая нагрузка, МВт | 8,5 | 9,81 |

Максимальная электрическая нагрузка г. Лакинск

Табл. №57

| Наименование | Электрическая нагрузка, МВт |
| --- | --- |
|  | 1 очередь (2020 г) | Расчетный срок (2030 г) |
| Жилищно-коммунальный сектор | 8,5 | 9,81 |
| Промышленность | 2,59 | 3,21 |
| Мелко промышленные потребители | - | - |
| Потери в сетях и прочие неучтенные нагрузки | 2,92 | 3,62 |
| Итого | 14,01 | 16,64 |
| Тоже, с учетом коэффициента одновременности (0,85) | 11,9 | 14,14 |

Рост электрических нагрузок на 1 очередь и расчетный срок обусловлен необходимостью создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы.

Покрытие указанных нагрузок обеспечивается мощностью существующих трансформаторов (2х40 + 1х31,5 МВА), установленных на ПС 110/35/10,0 кВ «Ундол».

Электрические сети 110/35 кВ находятся в зоне ответственности филиала ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» и их техническое состояние в основном оценивается, как удовлетворительное.

ПС 35 кВ «Лакина» и линия ВЛ-35 кВ «Ундол – Лакина» ведомственные.

От ПС «Ундол» отходят следующие линии электропередачи:

- ВЛ -110 кВ «Владимирская - Ундол », год ввода в эксплуатацию - 1983

- ВЛ -110 кВ «Ундол – Болдино (Тяговая)», год ввода в эксплуатацию – 1958

- ВЛ -110 кВ «Ундол – Копнино - Мишеронь», год ввода в эксплуатацию – 1973-1998,

- ВЛ -35 кВ «Ундол – Вышманово», год ввода в эксплуатацию - 1986

Нормативный срок эксплуатации линий – 25 лет.

Очевидно, что значительная часть линий эксплуатируется сверх нормативного срока и подлежит мониторингу и последующей реконструкции.

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития городских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции электрических сетей города.

На графическом материале показаны:

- место расположения ПС 110/35/10 кВ «Ундол» и ПС 35/10 кВ «Лакина».

- места прохождения линий 110 и 35  кВ с указанием наименований линий, количества цепей на участках согласно данным  эксплуатирующих организаций.

### 6.15.7. Средства связи

Емкость существующей АТС для подключения новых абонентов не достаточна, поэтому необходимо ее расширение.

В перспективе необходима замена существующей координатной станции на цифровую. Это улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС. Также, целесообразно увеличение числа присоединенных операторов связи.

Необходимость создания комфортных условий жизни населения, освоением неиспользуемых территорий для создания объектов социальной и промышленной сферы обуславливает применение новых технологий в сфере средств связи.

При прокладке новых и замене существующих изношенных сетей необходимо заменять их на оптоволоконные сети, превосходящие по своим характеристикам традиционные проводные средства связи (позволяют передавать информацию на бо́льшие расстояния с более высокой скоростью передачи данных).

Кроме того, альтернативой кабельной канализации может служить DECТ-доступ (беспроводная связь).

### 6.15.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка городских территорий – инженерные мероприятия по преобразованию, изменению и улучшению природных условий в состояние, пригодное для градостроительного использования.

В соответствии с архитектурно–планировочными решениями и природно–климатическими условиями предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории (специальные проекты на последующих стадиях):

- вертикальная планировка территории;

- организация поверхностного стока, защита территории от подтопления;

- благоустройство долин рек и городских водоёмов.

Вертикальная планировка

Вертикальная планировка является одним из основных элементов инженерной подготовки территории населённых пунктов и представляет собой приспособление естественного рельефа к требованиям строительства, планировки, застройки и благоустройства территорий.

В настоящее время сток поверхностных вод осуществляется в основном естественным путём по уличной сети за счёт уклонов существующей поверхности со сбросом по пониженным местам и ручьям в пойму р.Ундолка и её притоков, образуя заболоченности, избыточное увлажнение грунтов.

На площадках, предполагаемых к освоению работы по вертикальной планировке незначительны, что обусловлено благоприятным рельефом, с уклоном, соответствующим нормативным значениям, за исключением площадок в южной части г.Лакинска.

На проектируемой территории в южной части города имеются территории с относительно плоским рельефом и высоким стоянием грунтовых вод. Поверхностный водоотвод на этой территории возможен в р.Ундолка за счёт подсыпки территории.

Работами по вертикальной планировке обеспечить уклоном, соответствующим нормативным значениям не менее 0,5%.

Организация поверхностного стока, защита территории от подтопления

Основными мероприятиями по инженерной подготовке при подтоплении территории являются: организация поверхностного стока, понижение уровня подземных вод, осушение территорий.

Основные и наиболее распространённые методы защиты территорий  от затопления связаны с применением водооградительных сооружений, которые обеспечивают искусственное повышение поверхности территорий (подсыпка).

При освоении площадок в южной части города необходимо выполнить подсыпку территории. Толщина слоя подсыпки будет составлять примерно 2м, но её необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования.

Водоотвод на территории проектируемой усадебной застройки, территорий зелёных насаждений, проектируемой зоны отдыха и пляжа в юго-восточной части города выполнить открытыми водостоками.

В качестве открытых водостоков принять канавы прямоугольного сечения шириной 0,4-0,6м, глубиной 0,8-1,2м. Отвод поверхностных вод предусматривается самотёком. Водоприёмниками очищенных сточных вод будут служить р.Ундолка и её притоки. Наиболее загрязнённую часть поверхностного стока перед сбросом в водоёмы необходимо очистить на специальных сооружениях.

На заболоченных территориях осушение намечается провести открытой осушительной сетью канав.

Окончательное решение по поводу методов инженерной подготовки на заторфованных территориях (выторфовывание, пригрузка или подсыпка) необходимо принять после проведения инженерных изысканий.

Так как на территории города имеются территории с разным уровнем грунтовых вод на соседних площадках, необходимо проводить детальные гидрологические изыскания.

Благоустройство долин рек и  городских водоёмов

В городе в настоящее время не достаточно озелененных территорий, они, в основном, встречаются в пойме реки Ундолки и её притоков, частично протекающих по оврагам. В пределах городской застройки они в основном не благоустроены, и местами захламлены бытовым мусором. В центральной части города, в районе ООО «РуДо-АКВА филиал «Лакинский пивзавод» наблюдается выпуск недостаточно очищенных стоков хозяйствнно-фекальной канализации. Пруды замусорены, заросли древесно-кустарниковой растительностью, жёсткой надводной травяной и болотной растительностью. Отдельные улицы города недостаточно благоустроены.

Так как городские водоёмы играют большую роль в регулировании водного режима городской территории, необходимо выполнить комплекс мероприятий по улучшению состояния водных объектов:

- расчистка русла речки Ундолки, её притоков, прудов, частичное дноуглубление;

- берегоукрепление разрушающихся участков;

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- ликвидация выпусков недостаточно очищенных промышленных стоков,  аварийных сбросов хозяйственно-фекальной канализации, предотвращение сброса поверхностных вод, несущих загрязнение с территории города.

В процессе эксплуатации обязательна регулярная очистка водоёмов от грязи и ила, осаждающихся на дне.

## 6.16. Охрана окружающей среды. 
Основные природоохранные мероприятия

Генплан г. Лакинска выполнен с учетом сложившейся экологической ситуации с целью обеспечения дальнейшего устойчивого развития инфраструктуры города.

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

##### Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. Поэтому администрации города и лицензионным службам необходимо концентрировать свое внимание при открытии новых предприятий на этих вопросах и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

##### Организационные мероприятия общего характера

- Выполнить работу по разработке Сводного проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в целом для города. На основании этой работы провести анализ фактической экологической ситуации города. Учитывать полученные данные при дальнейшем проектировании инфраструктуры города.

- Для всех крупных предприятий города разработать проекты обоснования санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера и наметить план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. После разработки проектов обоснования СЗЗ и на основании проведенного натурного обследования территорий необходимо ориентировочные размеры СЗЗ, указанные в данном проекте уточнить.

- Выявить перечень нормируемых объектов, расположенных в пределах утвержденных размеров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать конкретные мероприятия по исключению вредного воздействия на нормируемые объекты, в том числе перепрофилирование и как крайнюю меру вынос с данной территории.

- Необходимо провести работы по натурному обследованию прилегающей к магистральным улицам территории и при необходимости выполнить замену оконных блоков на шумозащитные в местах с наиболее неблагоприятными акустическими параметрами нормируемых объектов.

- Необходимо систематически улучшать работу существующих пылегазоочистных установок на предприятиях города.

- Реализовать и совершенствовать разработанную схему очистки территории города от отходов производства и потребления, включив в нее современные системы утилизации ТБО и промотходов.

- Постоянно вести контроль по содержанию вредных веществ на источниках выброса промышленных предприятий.

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

##### Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации с соблюдением требований природоохранных документов.

- В случае размещения жилых зданий вдоль транспортных магистралей широко внедрять методы строительства шумозащитных зданий согласно рекомендациям СП 31-107-2004.

- Все вновь проектируемые промышленные предприятия должны иметь проекты обоснования санитарно-защитные зоны с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

- Организация движения транзитного грузового транспорта в обход жилой застройки.

- Реализация предложенной схемы теплоснабжения города, с проектированием новых тепловых сетей и модернизацией котельного оборудования действующих котельных, будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу и как следствие – улучшению экологической ситуации в целом по городу.

- Создание на территории города единой системы зеленых насаждений, предусматривается озеленение С33 предприятий, намечается организация зеленых прогулочных зон и зон отдыха.

### 6.16.1. Воздушный бассейн

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение состояния воздушного бассейна территории:

- Провести работы по натурному обследованию территорий, прилегающих к железной дороге и федеральной автодороге Москва – Уфа территории и при необходимости выполнить замену оконных блоков на шумозащитные в местах с наиболее неблагоприятными акустическими параметрами нормируемых объектов.

- Выполнить работу по разработке Сводного проекта нормативов ПДВ загрязняющих веществ в целом для города. На основании этой работы провести анализ фактической экологической ситуации города. Учитывать полученные данные при дальнейшем проектировании инфраструктуры города.

- Для всех крупных предприятий города разработать проекты обоснования расчетных санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера и наметить план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. После разработки проектов обоснования расчетных СЗЗ и на основании проведенного натурного обследования территорий необходимо ориентировочные размеры СЗЗ, указанные в данном проекте уточнить.

- Выявить перечень нормируемых объектов, расположенных в пределах утвержденных размеров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать конкретные мероприятия по исключению вредного воздействия на нормируемые объекты, в том числе перепрофилирование и как крайнюю меру вынос с данной территории.

- Вынос федеральной автомагистрали М-7 «Волга» за пределы границы города в северном направлении.

- Вынос жилья из санитарно-защитных зон на свободные территории, а также комплексная реконструкция центральной части города.

- Необходимо улучшить работу пылегазоочистных установок на предприятиях города.

- Благоустройство существующих зеленых насаждений общего пользования в городе; создание рекреационных мест отдыха для населения города.

- Озеленение магистральных улиц и санитарно-защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий.

### 6.16.2. Подземные и поверхностные воды

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- увеличение надежности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

- улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в р. Ундолку.

В целом генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на улучшение состояния поверхностных и подземных вод территории:

- Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения жилой застройки города. Для обеспечения г. Лакинска питьевой водой, МУП ЖКХ на первую очередь и на расчетный срок необходимо увеличить водоотбор воды на существующих артскважинах и пробурить дополнительно необходимое количество новых артскважин, тем самым отказаться от использования воды на хоз-питьевые нужды населения получаемого от промпредприятий.

- Проектом предусматривается устройство зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и площадок водозаборных скважин, а также санитарно-защитной полосы водоводов.

- На первую очередь строительства предусматривается строительство очистных сооружений биологической очистки в юго-восточной части города, производительностью 6400 м3/сут., куда и будут поступать все сточные воды от города. На ОСБО предусматривается внедрение современных технологий доведения качества очистки сточных вод до нормативных показателей, допустимых для выпуска в водный объект. Выпуски очищенных сточных вод от очистных сооружений предусматривается в реку Ундолка.

- Предусматривается строительство очистных сооружений дождевых стоков, что исключит загрязнение водных объектов и почвы;

- Предусматривается значительное благоустройство территории, увеличение площади асфальтового покрытия, организация сети дождевой канализации с последующей очисткой дождевых вод на ОС, реконструкцию и расширение сетей водоснабжения и канализации, что в целом улучшит санитарное состояние города.

### 6.16.3 Защита почвы и растительности.
Рекомендации по организации сбора и удаления ТБО

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» N 4690-88.

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными службами санэпиднадзора.

Твердые бытовые отходы должны вывозиться мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

Современные требования к системе удаления отходов должны быть направлены на значительное снижение потока ТБО и предусматривать следующее:

- развитие селективного сбора вторичного сырья непосредственно в местах образования с организацией приемных пунктов (стационарных или передвижных)

- организация сортировальных станций или станций перегрузки ТБО с элементами сортировки

Администрации города необходимо реализовать и совершенствовать разработанную генеральную схему очистки территории Собинского района (в том числе г. Лакинска) с целью внедрения современных методов очистки территории города, включая систему сортировки ТБО. В результате выделения и использования утильной фракции (бумага, резина, металл, стекло, полиэтиленовая пленка, бутылки и т.д.) поток на захоронение уменьшится 
на 10-30%.Это позволит увеличить срок службы полигона ТБО.

При реализации варианта по захоронению ТБО на территории муниципального образования необходимо эксплуатировать существующую свалку до конца срока. Для увеличения срока ее эксплуатации, необходима организация извлечения вторичного сырья из вновь образующихся отходов путем проектирования мусоросортировочного комплекса и выбора технологии переработки вторсырья. Все эти вопросы должны быть проработаны на стадии выбора варианта реализации схемы по захоронению ТБО.

В комплексную программу по очистке города необходимо также включить мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок и рекультивации земель в этих местах.

### 6.16.4. Организация санитарно-защитных зон

Промышленные предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

На период разработки проекта генплана практически ни одно предприятие города не имеют разработанные и утвержденные проекты организации СЗЗ, что затрудняет реально оценить экологическую ситуацию в городе.

Установление границ санитарно-защитной зоны производится по совокупности всех видов техногенных воздействий объекта на окружающую среду и здоровье человека.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) СЗЗ для промышленных предприятий разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) ССЗ и установленная (окончательная). Установление расчетного размера ССЗ обосновывается в проекте в соответствии с расчетами загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух. Установленная (окончательная) СЗЗ принимается на основании результатов инструментальных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия.

На основании проведенного в данной работе анализа, а также в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», предлагается для существующих промышленных предприятий города установить ориентировочные санитарно-защитные зоны.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям города разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая редакция) ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон
промышленных предприятий

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и /или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к размеру санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

Предлагаемые в данном проекте мероприятия по выносу действующих предприятий или нормируемых объектов носят предварительный характер.

Окончательное решение по данному вопросу должно быть принято в каждом случае после разработки и утверждения окончательного размера СЗЗ конкретного предприятия.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зоны санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствии с «Водным Кодексом РФ» - Москва, 2006 г.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв,

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений,

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно запрещается:

- распашка земель,

- размещение отвалов размываемых грунтов,

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

### 6.16.5. Прогноз состояния окружающей среды

В процессе выполнения проекта проведено уточнение и упорядочение существующей планировочной структуры города, определена структура нового жилищного строительства, намечено строительство и реконструкция объектов инженерного обеспечения.

При разработке проекта учитывалось существующее экологическое состояние территории.

Анализируя ожидаемое состояние окружающей среды после реализации проектных решений можно сделать следующие выводы:

- Фоновое загрязнение атмосферы выбросами вредных веществ на территории города в ближайшие годы не превысит ПФК при условии выполнения природоохранных мероприятий, изложенных в проекте и соблюдения действующего законодательства в области охраны природы.

- Генплан предусматривает максимальное сохранение существующих зеленых насаждений, дальнейшее озеленение и благоустройство территории, что будет способствовать в целом улучшению экологической ситуации.

- Реконструкция и расширение сетей водопровода и канализации, организация сетей дождевой канализации будет способствовать в целом благоустройству территории и исключит сброс неочищенных сточных вод на рельеф и дальнейшее их попадание в естественные водоисточники, предотвратит загрязнение почвы. Этому будут способствовать также организационно-планировочные мероприятия по соблюдению водоохранных зон реки и водохранилища.

- Реализация предложенной схемы теплоснабжения города, с проектированием новых тепловых сетей и модернизацией котельного оборудования действующих котельных, будет способствовать уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу и как следствие – улучшению экологической ситуации в целом по городу.

## 6.17. Описание проектных границ муниципального образования город Лакинск (городское поселение)

На севере граница Муниципального образования город Лакинск проходит от т.1 (точка №1 взята с описания существующей границы г.Лакинска от 06.05.2005г. № 38-03), проходит в восточном направлении (ориентировочно ≈ 950 м) вдоль проектируемой автомагистрали, затем в южном направлении идет до пересечения с границей сельского населенного пункта (ул.Дивная). Далее совмещаясь идет по западной затем юго-западной границе данного населенного пункта вдоль ручья, затем поворачивает на северо-восток, идет вдоль северной границы территории общеобразовательной школы (расположенной на ул.Лермонтова), далее на отрезке ≈ 120 м идет на юг и поворачивает на северо-восток, идет вдоль северной границы территории гаражей индивидуального транспорта совмещаясь с существующей границей города. Далее, пересекает автодорогу Собинка – Лакинск – Ставрово совпадая с существующей границей города, продолжает движение в северо-восточном, восточном, южном направлении по границе землепользования ОАО ПАФ «Курс», далее граница совмещается с западной границей садоводческого товарищества «Надежда», огибает с севера и запада территорию, занимаемую И.П.   П.Камоза и движется в южном направлении, совмещаясь с западной границей д.Демидово, пересекает на 156 км + 30 м автомобильную дорогу М-7 «Волга», далее совмещаясь с южной границей д.Демидово и южной стороной полосы отвода данной автодороги движется на восток, а затем снова на юг по западной границе промплощадки, пересекает железную дорогу Москва – Н.Новгород и доходит до т.2 (по существующему описанию границы г.Лакинска).

Далее граница идет на запад вдоль отвода железной дороги, огибая с востока усадебную застройку, расположенную на ул.Быковка, затем идет вдоль мелиоративного канала до автодороги Собинка – Лакинск, затем идет вдоль автодороги в южном направлении, затем пересекает автодорогу Собинка – Лакинск совмещаясь с существующей границей, далее идет по границе землепользования ОАО ПАФ «Курс» в северном направлении, затем параллельно ВЛ в западном и юго-западном направлении до границы территории коллективных садоводств, затем граница совмещается с существующей границей и идет по периметру территории коллективных садов до отвода железной дороги, затем вдоль отвода железной дороги в юго-западном направлении доходит до т.3.

От т.3, совмещаясь с границей Муниципального образования  Копнинское, проектная граница совмещается с существующей и идет по западной границе садоводческого товарищества «Родник», совмещенной с южной стороной полосы отвода железной дороги Москва – Н.Новгород, пересекает железную дорогу и продолжает движение вдоль северной стороны полосы отвода железной дороги в юго-западном направлении, затем в западном направлении доходит до оврага, далее огибает овраг с восточной стороны, далее идет на восток до улицы Астраханской.

Затем, по ул.Астраханской граница идет на северо-восток, затем на запад, не доходя до территории складов на 50 м, поворачивает на юг, идет по западной границе квартала усадебной застройки (расположенного за пределами границы города), затем идет в юго-западном направлении до пересечения с проездом ведущим к Казанской церкви, затем идет вдоль проезда на северо-восток, затем поворачивает на юго-запад и доходит до автомобильной дороги Ундол – Копнино – Жохово, меняет направление на северное и продолжает движение по правой стороне полосы отвода до федеральной автодороги М-7 «Волга», которую пересекает и меняя направление на западное идет по северной стороне полосы отвода до ручья, затем вдоль ручья идет в северном, восточном, затем опять в северном направлении до коллективных садов, далее совмещаясь с существующей границей огибает территорию коллективных садов, идет на север вдоль восточной границы лесных массивов, затем огибает с юга лесные массивы, доходит до коридора ВЛ 110 кВ, затем идет вдоль северной стороны коридора ВЛ до границы пос.Ундольский, огибает с юга и востока поселок Ундольский и по южной границе 40, 31 кварталов Ундольского участкового лесничества территориального отдела департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области «Собинское лесничество» доходит до исходной т.1.

Границы населенного пункта г.Лакинска практически совпадают с границами городского поселения, что можно распространить и на расчётный срок.

Генеральный план города Лакинска разработан в существующих границах города (Закон Владимирской области от 06.05.2005г. № 38-03) с последующим поэтапным включением дополнительных территорий (после проведения соответствующих согласований по мере необходимости) в границы муниципального образования для перспективного развития городского поселения.

# 7. ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГОРОДА НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
(2010 – 2020 г.г.)

## 7.1. Экономическая  база

В ближайшие годы ведущее место в экономике города сохранится за промышленным производством. Основными направлениями деятельности для улучшения работы экономики города должно стать создание благоприятного хозяйственного климата, обеспечение устойчивого развития существующих базовых предприятий и реформирование убыточных. Рост промышленного производства существующих предприятий на период первой очереди будет составлять около 8% ежегодно.

Структура занятости населения г.Лакинска будет определяться: с одной стороны вовлечением незанятого населения (трудовых ресурсов) в экономику города, а с другой будет происходить перераспределение занятых из сферы материального производства в непроизводственную сферу.

На территории Собинского района в селе Ворша фирмой «Ноубл Хаус Трейдинг» реализуется проект индустриального парка «V-Park» комплекс промышленных зданий для сдачи в аренду: логистический центр, интермодальный терминал, таможенный пост, бизнес-центр, отель, торговая и сервисная зоны. Всё это положительно скажется на росте занятости жителей г.г.Собинка, Лакинск и ближайших сёл.

## 7.2. Население

Численность населения г.Лакинска с учетом предполагаемых темпов изменения численности населения составит к 2020 году – 15,5 тыс.чел.

В возрастной структуре увеличится доля населения младше трудоспособного возраста (до 16,5%), но доля трудоспособного населения снизится до 58,4%, доля населения старше трудоспособного возраста прогнозируется в пределах 25,1%.

## 7.3. Жилищное строительство

Проектом прогнозируется увеличение жилищного фонда на I очередь (2020г.) до 
416,0 тыс.кв.м общей площади. Средняя жилищная обеспеченность должна составить 
27,0 кв.м на человека.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый на конец I очереди составит 
350,0 тыс.кв.м. Для освоения ожидаемых объемов жилищного строительства потребуется увеличить среднегодовой ввод жилищного фонда с 0,6 до 6,6 тыс.кв.м общей площади в год.

Динамика жилищного строительства 
на период I очереди (2020 г.)

Табл.№ 58

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Период 1 очереди 2010-2020г.г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Жилищный фонд на начало периода, всего | тыс.кв.м общ.пл | 356,8 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 196,2 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 74,7 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа | -“- | 85,9 |
| 2. | Население на начало периода | тыс.чел | 15,89 |
|  | в т.ч. проживает (ориентировочно): |  |  |
|  | в многоквартирной застройке |  | 13,63 |
|  | в индивидуальной застройке |  | 2,26 |
| 3. | Убыль жилищного фонда | тыс.кв.м общ.пл | 6,8 |
|  | 2 эт. деревянная застройка | -“- | 6,8 |
| 4. | Сохраняемый жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл | 350,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 196,2 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 67,9 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа | -“- | 85,9 |
| 5. | Население в сохр. жил.фонде | тыс. чел. | 13,5 |
|  | в т.ч. проживает: |  |  |
|  | в многоквартирной застройке | -“- | 11,4 |
|  | в индивидуальной застройке | -“- | 2,1 |
| 6. | Новое строительство, всего | тыс.кв.м общ.пл | 66,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 17,0 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 13,0 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа | -“- | 36,0 |
| 7. | Население | тыс. чел. | 2,0 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | в многоквартирной застройке | -“- | 1,2 |
|  | в индивидуальной застройке | -“- | 0,8 |
| 8. | Всего жилищный фонд к концу периода, | тыс.кв.м общ.пл | 416,0 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | Многоэтажная застройка 4-5 этажей | -“- | 2132 |
|  | Малоэтажная застройка 2-3 этажа | -“- | 80,9 |
|  | Индивидуальная застройка 1-2 этажа | -“- | 121,9 |
| 9. | Население к концу периода | тыс. чел. | 15,5 |
|  | в т.ч.: |  |  |
|  | в многоквартирной застройке | -“- | 12,6 |
|  | в индивидуальной застройке | -“- | 2,9 |

## 7.4. Социальная инфраструктура

На период первой очереди предусматривается завершение строительства в районе 
ул. Лермонтова новой общеобразовательной школы на 33 класса (825 мест) и реконструкции существующей школы №1.

Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта библиотек и Дома культуры.

Реальные объёмы строительства спортивных сооружений будут определяться финансовыми возможностями города.

Первоочередное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения и проезжающих туристов (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, досуговые объекты) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

## 7.5. Развитие планировочной структуры

Первоочередные мероприятия направлены, прежде всего, на улучшение среды обитания и комфортности, проживания в городе Лакинске.

Основной задачей при решении 1 очереди строительства является создание композиционно-завершенных общественных и жилых комплексов, органически включающихся в планировочную структуру города с учетом планировочных условий и ограничений.

Первая очередь строительного освоения и проектного сопровождения территории г.Лакинска включает:

1. Строительное освоение (до 2020 года)

Генпланом предусмотрено строительство жилой и общественной застройки на следующих территориях:

- упорядочение существующих кварталов усадебной застройки а центре и на периферии города;

- новое строительство 1-2-этажной усадебной застройки преимущественно в западной и южной частях города;

- предусмотрено частичное освоение 2-3-этажной жилой застройки в западной части города (восточнее ОО «Нексус») и в восточной части города (севернее ул.Мира), а также в центральной части на реконструируемых территориях;

- предлагается завершение строительства многоэтажной (4-5 эт.) жилой застройки в квартале, ограниченном улицами: 21 Партсъезда, Советская, Суворова, Некрасова;

- строительство объектов обслуживания;

- завершение строительства новой общеобразовательной школы по ул.Лермонтова;

- завершение реконструкции школы №1;

- частичное благоустройство рекреационно-туристских зон в пойме реки Ундолки (вблизи Суворовской рощи и Казанской церкви, а также в центральной части города);

- начало освоения территорий под промышленную и коммунально-складскую застройку северо-восточнее ул.Алексеевская, западнее д.Демидово, с упорядочением существующих промплощадок.

2. Проектное сопровождение (до 2020 года)

  - Разработка документации по планировке территории первоочередных площадок жилищного строительства.

  - Проект реконструкции территории центра города Лакинска

  - Корректировка Правил землепользования и застройки.

## 7.6. Озеленённые территории

На 1-ую очередь намечается сохранение и дальнейшее благоустройство основных существующих озелененных территорий общего пользования, расширение и благоустройство городского сада у Дома культуры.

Кроме того, с учетом размещения первоочередных объектов строительства и реальных возможностей, предусматривается частичное благоустройство зоны отдыха в пойме р. Ундолки вблизи Суворовской рощи, устройство бульваров в жилой зоне в восточной части города.

Площадь озелененных территорий общего пользования на 1 очередь (2020 год) планируется довести до 14.4 га, или 9.3 м2 на человека (население 15.5 тыс. человек), что в пределах нормативной обеспеченности по рекомендациям СНиП 2.07.01-89* (10 м2 на человека и допустимым уменьшением на 20% для малых городов, расположенных в окружении лесов и прибрежных зонах крупных рек).

## 7.7. Транспортная инфраструктура

Первоочередными мероприятиями должны стать:

- Благоустройство улиц и дорог, не имеющих асфальтобетонного покрытия, тротуаров.

- Строительство проезжей части улиц и дорог местного значения для обслуживания новой застройки, предусмотренной к строительству на 1 очередь.

## 7.8. Инженерная инфраструктура

### 7.8.1. Водоснабжение

На первую очередь строительства предусматривается дальнейшее развитие централизованного водоснабжения города. Водоснабжение первоочередной жилой застройки усадебного типа осуществляется из городских водопроводных кольцевых сетей.

Общая протяженность водопроводных сетей города составит – 53,37 км, из них:

– на первую очередь строительства:

- существующие сохраняемые сети – 42,65 км; в том числе реконструируемые сети 	– 21,3 км;

- новое строительство 	– 10,72 км.

К первоочередному строительству отнесено строительство площадки водопроводных сооружений с резервуарами чистой воды емкостью 2х500 м3 каждый и насосной станцией второго подъема, в районе существующих артскважин № 6 и 7.

### 7.8.2. Бытовая канализация

На первую очередь строительства предусматривается строительство новых сетей канализации для канализования районов застройки усадебного типа, территорий первоочередного освоения жилых районов города (см. плановые материалы).

Общая протяженность самотечных и напорных коллекторов составит – 49,07 км, из них:

– на первую очередь строительства:

- существующие сохраняемые сети – 30,4 км; в том числе реконструируемые сети – 12,2 км;

- новое строительство – 18,67 км.

К первоочередному строительству отнесено строительство новых ОСБО и КНС № 1 (центральная), реконструкция существующих КНС № 2, 3 с переключением напорных трубопроводов в городскую канализационную сеть и строительство новых КНС № 5, 6 и 7.

### 7.8.3. Дождевая канализация

Проектными решениями генплана строительство дождевой канализации отнесено 
на расчетный срок.

### 7.8.4. Теплоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь строительства до 2020г построить 66,0 тыс. м2 жилья, из них 17,0 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5, 13,0 тыс. м2 – этажностью от 2 до 3, остальная часть 36,0 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

Тепловые нагрузки на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения для проектируемого жилищно-коммунального сектора определены по укрупненным показателям максимального теплового потока на 1 м2 общей площади в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 при расчетной температуре наружного воздуха -28оС.

Общая тепловая нагрузка проектируемых потребителей на первую очередь составляет 2,2 Гкал/ч. Подключение потребителей первой очереди предлагается осуществить от новой котельной по улице 21 Партсъезда. В 2006 году ГУП ГПИ «Владимиргражданпроект» разработал «Технико-экономическое обоснование строительства квартальной котельной по ул. 21 Партсъезда в г. Лакинске Собинского района Владимирской обл.». Строительство новой котельной позволит разгрузить существующие котельные, требующие реконструкции.

Теплоснабжение проектируемой усадебной жилой застройки предусматривается от поквартирных источников тепла.

### 7.8.5. Газоснабжение

Планировочными решениями генерального плана предполагается на первую очередь строительства до 2020г построить 66,0 тыс. м2 жилья, из них 17 тыс. м2 приходится на долю секционной застройки этажностью от 4 до 5,  13 тыс. м2 приходится на долю застройки в 2-3 этажа, остальная часть 36 тыс. м2 – застройка усадебного типа этажностью от 1 до 2.

В домах секционной застройки устанавливаются только газовые плиты.

Расход газа на первую очередь строительства секционной застройки составит 82 м3/ч.

В домах усадебной застройки планируется установка газовых плит и газовых двухконтурных котлов для индивидуального отопления и горячего водоснабжения.

Расход газа на дома усадебной застройки на первую очередь строительства – 
134,4 м3/ч.

Общий расход газа на проектируемое строительство составит на первую очередь – 216,4 м3/ч.

### 7.8.6. Электроснабжение

Первоочередными мероприятиями являются:

- строительство новых и замена существующих воздушных линий электропередач 
0,4 - 6 кВ в соответствии с требованиями ПУЭ  на самонесущие изолированные провода (ВЛИ - 0,4 кВ и ВЛЗ - 6 кВ).

- реконструкция сетей 35-110 кВ,

- реконструкция и модернизация источника питания - ПС «Ундол».

Рекомендуется в развитие настоящего генплана разработать «Схему развития городских электрических сетей» в объеме «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94, являющуюся технико-экономической основой для разработки проектов по строительству, расширению и реконструкции.

### 7.8.7. Средства связи

Первоочередными мероприятиями являются:

- замена существующей координатной станции на цифровую, что улучшит качество связи и упростит обслуживание АТС;

- увеличение числа присоединенных операторов связи,

- замена существующих изношенных сетей на оптоволоконные сети, превосходящие по своим характеристикам традиционные проводные средства связи.

### 7.8.8. Благоустройство и инженерная подготовка территории

К первоочередным мероприятиям по благоустройству и инженерной подготовке территории города относятся:

- детальные геологические и гидрологические изыскания перед планируемым строительством;

- подсыпка участков застройки в южной части города;

- углубление и расчистка русла реки Ундолки;

- сохранение существующих и дальнейшее увеличение зелёных насаждений;

- ликвидация оврагов в районе проектируемой застройки;

- рекультивация несанкционированных свалок по берегам водоёмов.

### 7.8.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Генеральным планом предусмотрены следующие первоочередные мероприятия, направленные на улучшение экологического состояния территории и создание благоприятной среды обитания:

- Для всех крупных предприятий города (в первую очередь для ООО «Рудо-АКВА» Лакинский пивзавод, ДЗАО Лакинский полигон ЖБИ, ООО «Лесэнергопром», склад цемента) требуется разработать проекты обоснования расчетных санитарно-защитных зон с целью определения их фактического размера и наметить план мероприятий по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. После разработки проектов обоснования расчетных СЗЗ и на основании проведенного натурного обследования территорий необходимо ориентировочные размеры СЗЗ, указанные в данном проекте уточнить (после установления окончательного размера СЗЗ).

- Выявить перечень нормируемых объектов, расположенных в пределах утвержденных размеров СЗЗ промышленных предприятий. Разработать конкретные мероприятия по исключению вредного воздействия на нормируемые объекты, в том числе перепрофилирование и как крайнюю меру вынос с данной территории.

- Проработать вопрос о выборе варианта развития системы обращения с ТБО, и приступить к его реализации в соответствии с принятым вариантом.

- Провести работы по натурному обследованию территорий прилегающих к железной дороге и федеральной автодороге Москва – Уфа.

- На основании проведенного комплексного обследования примагистральной территории решить вопрос о необходимости замены оконных блоков на шумозащитные в местах с наиболее неблагоприятными акустическими параметрами нормируемых объектов.

Весь комплекс первоочередных мероприятий документа территориального планирования может быть детализирован и уточнен при разработке Проекта реализации генерального плана (после утверждения генплана).

# ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА г.ЛАКИНСКА

табл.№ 59

|  | Показатели | Единица измере-ния | Исходный год | Перваяочередь 2020г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  | В сущ границе | В проект. границе |
| 1.1 | Общая площадь земель городского поселения в установленных границах | га / кв м на чел. | 967,0 609 | 967,0 624 | 967 645 | 1265 843 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |  |  |
|  | - жилой застройки | га / % | 299,0 31,0 |  | 348,0 36,0 | 374,0 29,6 |
|  | - общественно-деловой застройки | га / % | 30,0 3,1 |  | 41,0 4,2 | 57,0 4,5 |
|  | - производственные | га / % | 92,5 9,6 |  | 132,0 13,7 | 135,0 10,6 |
|  | - инженерной и транспортной инфраструктур | га / % | 80,9 8,4 |  | 83,0 8,6 | 83,0 6,6 |
|  | - рекреационные | га / % | 0,4 0,04 |  | 96,0 9,9 | 160,0 12,6 |
|  | - сельскохозяйственного использования | га / % | 160,0 16,5 |  | 77,5 8,0 | 100,5 8,0 |
|  | - особо охраняемые |  | 2,7 0,28 | 2,7 0,28 | 2,7 0,2 | 2,7 0,2 |
|  | - военных и иных режимных объектов | га / % | 13,6 1,4 |  | 13,6 1,4 | 13,6 1,1 |
|  | - иные | га / % | 287,9 29,68 |  | 173,2 18,0 | 339,2 26,8 |
| 1.2 | Из общей площади земель городского поселения территории резерва для развития поселения | га / % | - |  | 20,0 2,1 | 134,0 10,6 |
| 1.3 | Из общего количества земель городского поселения: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | земли Федеральной собственности | -“- | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | земли субъекта РФ | -“- | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | земли муниципальной собственности | -“- | 290,5 | 290,5 | 290,5 |
|  | земли частной собственности | -“- | 108,9 | 108,9 | 108,9 |
| 2. | Население |  |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | тыс.чел. | 15,89 | 15,5 | 15,0 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: | % | 100 | 100 | 100 |
|  | дети до 15 лет | % | 15,6 | 16,5 | 17,0 |
|  | население в трудоспособном возрасте | -‘’- | 64,4 | 58,4 | 54,8 |
|  | население старше трудоспособного возраста | -‘’- | 20,0 | 25,1 | 28,2 |
| 2.3 | Численность занятого населения (всего) | тыс.чел/% | 4,77 30 | - | 6,16 41 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | в материальной сфере | тыс.чел/% | 2,74 17 | - | 3,3 22 |
|  | в обслуживающей сфере | тыс.чел/% | 2,03 13 | - | 2,86 19 |
| 3. | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд, всего | тыс.кв.м общ.пл/% | 356,8 100 | 416,0 100 | 480,0 100 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | государственной и муниципальной собственности | тыс.кв.м общ.пл/% | 61,7 17 | - | - |
|  | частной собственности | -“- | 295,1 83 | - | - |
| 3.2 | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | в 4-5 этажных домах |  | 196,2 55 | 213,2 51 | 238,2 50 |
|  | в малоэтажных домах |  | 160,6 45 | 202,8 49 | 241,8 50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | в 2-3 этажных жилых домах | -“- | 74,7 21 | 80,9 20 | 88,8 19 |
|  | в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | -“- | 85,9 24 | 121,9 29 | 153,0 31 |
| 3.3 | Убыль жилищного фонда, всего | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 6,8 1,9 | 16,8 4,7 |
| 3.4 | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль |  |  |  |  |
|  | по техническому состоянию | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 6,8 100 | 13,9 77 |
|  | по другим причинам | -“- | - | - | 2,9 23 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | -‘’- | - | 350,0 | 340,0 |
| 3.6 | Новое жилищное строительство, всего: | тыс.кв.м общ.пл. | - | 66,0 100 | 140,0 100 |
| 3.7 | Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |  |
|  | малоэтажное | тыс.кв.м общ.пл/% | - | 49,0 78 | 98,0 70 |
|  | Из них: |  |  |  |  |
|  | 2-3 этажные жилые дома | -‘’- | - | 13,0 19 | 28,0 20 |
|  | индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -‘’- | - | 36,0 55 | 70,0 50 |
|  | 4-5 этажное | -‘’- | - | 17,0 26 | 42,0 30 |
| 3.8 | Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |  |
|  | на свободных территориях | -‘’- | - |  |  |
|  | за счет реконструкции существующей застройки | -‘’- | - |  |  |
| 3.9 | Обеспеченность жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 83,8 | 90 | 100 |
|  | канализацией | % | 77,8 | 85 | 100 |
|  | газовыми плитами | % | 96,7 | 99 | 100 |
|  | теплом | % | 95,4 | 90 | 100 |
|  | горячей водой | % | 13,8 | 55 | 60 |
| 3.10 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м/чел. | 22,4 | 27,0 | 32,0 |
| 4. | Объекты социального и культурно- бытового обслуживания населения |  |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения всего/1000 чел. | Мест | 1010 59 | 1010 59 | 880 55 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего/1000 чел. | мест | 1607 95 | 2025 125 | 2025 127 |
| 4.3 | Больницы всего/1000 чел. | коек | 100 6,2 | 100 6,2 | 173 11,5 |
| 4.4 | Поликлиники всего/1000 чел. | посещ./см. | 280 17,3 | 280 17,3 | 450 30,2 |
| 4.5 | Предприятия розничной торговли всего/1000 чел. | кв.м торг.пл. | 5989 370 | 5989 380 | 6000 400 |
| 4.6 | Предприятия общественного питания, всего/1000 чел. | пос. мест | 475 29 | 540 35 | 600 40 |
| 4.7 | Предприятия бытового обслуживания, всего/1000 чел. | раб.мест | 85 5 | 85 5 | 105 7 |
| 4.8 | Учреждения культуры и искусства всего/1000 чел. | мест | 480 30 | 660 40 | 1200 80 |
| 4.9 | Физкультурно-спортивные сооружения, всего/1000 чел. | кв.м | 682 42 | 682 42 | 900 60 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта по оси улиц (автобус) | км | 7,7 | 7.7 | 13.7 |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 9.9 | 9.9 | 14.9 (+5.6км вне границ города) |
| 5.3 | Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта, всего | км/км2 | 0.8 | 0.8 | 1.4 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 | 1.35 | 1.2 | 1. 7 |
| 5.4 | Плотность магистральной улично-дорожной сети, всего | км/км2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в пределах застроенных территорий | км/км2 | 1.7 | 1.6 | 1.9 |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях (в т.ч. мостов). | единиц | 5 | 5 | 5 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | минут | в пределах 30.0 | в пределах 30.0 | в пределах 30.0 |
| 5.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей на 1000 жит. | 156 | 200 | 250 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление, всего В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды на производственные нужды полив зеленых насаждений | тыс.м3/сут тыс.м3/сут тыс.м3/сут тыс.м3/сут | 3,43 1,60 1,80 - | 7,86 5,10 1,98 0,78 | 7,83 4,91 2,17 0,75 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений в том числе водозаборов подземных вод | тыс.м3/сут тыс.м3/сут | 3,43 3,43 | 7,86 7,86 | 7,83 7,83 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут на чел л/сут на чел | - - | 507,0 329,0 | 522,0 327,0 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 42,65 | 53,37 | 64,07 |
| 6.2 | Канализация бытовая |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод, всего в том числе: хозяйственно-бытовые сточные воды производственные сточные воды | тыс.м3/сут тыс.м3/сут тыс.м3/сут | 2,96 1,85* 1,11 | 6,32 5,10 1,22 | 6,25 4,91 1,34 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс.м3/сут | 2,50 | 6,40 | 6,40 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 30,4 | 49,07 | 64,57 |
| * - в том числе стоки, отводимые на ОСБО ОАО «ПАФ «КУРС» - 0,43 м3/сутки. |
| 6.3 | Канализация дождевая |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Общее поступление поверхностного стока (максимальное суточное) | тыс. м3/сут | - | - | 163,14 |
| 6.3.2 | Производительность очистных сооружений дождевой канализации | тыс. м3/сут | - | - | - |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | - | - | 40,31 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год |  |  |  |
|  | В том числе на ком. быт нужды | -«- | - | 0,006 | 0,007 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников тепла | Гкал/ч | 38,4 | 40,6 | 45,7 |
|  | В том числе районные котельные | -«- | 38,4 | 40,6 | 45,7 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе | % | 83 | 100 | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа районными котельными | млн.м3/ год | 7,94 | 8,384 | 0,450 |
| 6.6. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Потребность в электроэнергии, всего в т. ч.: | Млн кВтч/год | 31,1 | 58,42 | 63,28 |
|  | на производственные и др. нужды | Млн кВтч/год | 19,95 | 24,78 | 30,73 |
|  | на коммунально-бытовые нужды | Млн кВтч/год | 11,15 | 33,64 | 32,55 |
| 6.6.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год (в том числе на коммунально-бытовые нужды) | кВтч | 1987,22/ 712,28 | 3769,14/2170 | 4218,9/2170 |
| 6.6.3 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 5,57 | 11,91 | 14,14 |
| 6.6.4 | Источники покрытия электронагрузок, в т.ч.: | МВт | 140,63 | 140,63 | 140,63 |
|  | ПС-/110/35/10 кВ «Ундол», с установленной мощностью 111,5 МВА; | МВт | 109,27 | 109,27 | 109,27 |
|  | ПС-35/10 кВ «Лакина» (ведомственная), с установленной мощностью 32 МВА | МВт | 31,36 | 31,36 | 31,36 |
| 6.6.5 | Протяженность воздушных линий электропередач по территории города напряжением 35-220 кВ (в одноцепном исполнении), в т. ч.: | км | 7,75 | 11 | 11 |
|  | ВЛ-110 кВ «Владимирская 750 - Ундол» | км | 0,800 | 0,800 | 0,800 |
|  | ВЛ-110 кВ «Ундол-Копнино-Мишеронь» | км | 0,350 | 0,350 | 0,350 |
|  | ВЛ-110 кВ «Ундол-Болдино» | км | 1,150 | 3,650 | 3,650 |
|  | ВЛ-110 кВ «Владимирская 750-Базовая» | км | - | 2,450 | 2,450 |
|  | ВЛ-35 кВ «Ундол-Вышманово-Асерхово» | км | 0,650 | 0,650 | 0,65 |
|  | ВЛ-35 кВ «Ундол-Лакина» | км | 4,800 | 3,100 | 3,100 |
| 6.7. | Средства связи |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 6.7.2 | Телефонная плотность с учетом народнохозяйственного сектора | номеров на 1000 человек | 157 | 161 | 167 |
| 6.8 | Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.8.1 | Защита территории от затопления: |  |  |  |  |
|  | площадь | га |  | 0,03 | 0,29 |
|  | подсыпка | млн.м.куб. |  | 0,001 | 0,006 |
| 6.8.2 | Другие специальные мероприятия по инженерной подготовке территории |  |  |  |  |
|  | ликвидация оврагов | га |  | 0,12 | 0,3 |
|  | благоустройство долин рек и городских водоёмов | га |  |  | 9.26 |
|  | пригрузка минеральным грунтом | га |  |  | 0,09 |
|  | благоустройство скверов, парков, мест общего пользования |  |  |  | 140 |

# ПРИЛАГАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

(с графическими картами «Основной чертеж» и «Опорный план» можно ознакомиться по адресу: http://lakinskmo.ru/space-planning/plan)

# Text boxes

ПЕТУШИНСКИЙ ПОЛИГОН

(ПРОЕКТ)

Город
СОБИНКА

Город

КИРЖАЧ

Пос.

СТАВРОВО

Город

ЛАКИНСК

Станция перегрузки

Станция перегрузки

Станция перегрузки

ПЕТУШИНСКИЙ район

КИРЖАЧСКИЙ район

КИРЖАЧСКИЙ ПОЛИГОН

Город

ПЕТУШКИ

Город

ПОКРОВ

Город

КОСТЕРЕВО

Пос.

ГОРОДИЩИ

Пос. ВОЛЬГИНСКИЙ

СОБИНСКИЙ район